## Slide 1: Einführung in die Ergonomie Teil 1: Belastung, Beanspruchung und Beanspruchungsfolgen
Modul 1 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Definition Ergonomie
Ergonomie ist die Lehre von Mensch und Technik. Sie umfasst die Gestaltung von Produkten, Produktdetails, von Arbeitsplätzen und komplexen Arbeitssystemen nach Kriterien, welche durch Eigenschaften bzw. Leistungsvoraussetzungen des Menschen bestimmt werden.
Ergonomie/Arbeitswissenschaft: Wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen menschlichen und anderen Elementen eines Systems befasst, und der Berufszweig, der Theorie, Prinzipien, Daten und Methoden auf die Gestaltung von Arbeitssystemen anwendet mit dem Ziel, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung des Gesamtsystems zu optimieren.
Originaldefinition "Ergonomie" in der DIN EN 614-1:2006+A1:2009 (D) (identisch mit Definition aus DIN EN ISO 6385:2016-12)
Notes: Vereinfachte Definition auf der Basis der Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze; DIN EN 614-1:2006+A1:2009 (D) zur Anpassung der Technik an die menschlichen Leistungsvoraussetzungen. Ergonomie ist immer als komplexes Gestaltungsproblem zu betrachten, da Verbesserung an anderer Stelle Nachteile hervorrufen können.
Beispiel: Um das Gewicht und die Größe einer mobilen Steuerung zu minimieren, werden Tasten mehrfach belegt oder sind mit Hilfe eines Displays aus Menüstrukturen aufzurufen. In der Folge ist das Gerät zwar kleiner und leichter die Bediengeschwindigkeit und die Sicherheit der Bedienung nimmt aber ab.
animiert eingefügt:
Originaldefinition "Ergonomie" in DIN EN 614-1:2006+A1:2009 -06 (identisch mit Definition aus DIN EN ISO 6385:2004-05 „Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitssystemen“):
Ergonomie/Arbeitswissenschaft: Wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen menschlichen und anderen Elementen eines Systems befasst und der Berufszweig, der Theorie, Prinzipien, Daten und Methoden auf die Gestaltung von Arbeitssystemen anwendet mit dem Ziel, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung des Gesamtsystems zu optimieren.

## Slide 3: Leistungsvoraussetzungen
  Leistungsvoraussetzungen werden durch die physiologischen und psychologischen Bedingungen der ausführenden Person bestimmt.
  Auf Grund der Bandbreite menschlicher Leistungsvoraussetzungen, müssen die Grenzbereiche und Mindestvoraussetzungen der fraglichen Nutzergruppe berücksichtigt werden.
Notes: Jeder Mensch ist anders. Auf die Leistungsvoraussetzungen wirken neben Alter, Geschlecht, Abmessungen usw. auch Training, Ausbildung oder die spezifische Situation, wie Tageszeit, persönliche Beziehungen usw. (Mehr im Belastungs-Beanspruchungsmodell)

## Slide 4: Belastungs-/Beanspruchungsmodell
Quelle: modifizierte Darstellung nach DIN EN ISO 26800:2011-11
Notes: Das arbeitswissenschaftliche Belastungs- und Beanspruchungsmodell ist ein grundlegendes Erklärungsmodell für die Wirkung der Arbeit auf den Menschen.
Ausgangspunkt ist der Begriff der Belastung.
Die Belastung beinhaltet die Anforderungen, welche sich aus der Arbeit ergeben. Dabei wirken die Arbeitsaufgabe mit dem Arbeitsumfang, die Auswirkungen der Technik z.B. durch einseitige Belastungen, die Arbeitsumgebung z.B. durch Lärm und die Arbeitsorganisation mit Fragen des Arbeitsbeginns, der Arbeitsdauer usw. auf den Menschen ein. Wichtig! Die Belastung einer bestimmten Arbeit ist für alle Betroffenen gleich.
Der Mensch setzt der Belastung eine individuelle Leistungsfähigkeit entgegen. In der Grafik ist die Belastung als Gewicht (statische Größe) dargestellt.
Die Leistungsfähigkeit ist, was die jeweilige Person entsprechend der eher physischen oder psychischen Belastung entgegenzusetzen hat. Dabei kann es sich beispielsweise um Maximalkraft, Konzentrationsfähigkeit oder langfristig stabile motorische Bewegungsabläufe handeln. In der Grafik wird sie deshalb als Feder dargestellt. Jeder Mensch besitz, im übertragenen Sinne, eine spezifische/ individuelle Federsteifigkeit
Je nach Leistungsfähigkeit wirkt die Belastung ganz unterschiedlich auf die arbeitende Person. Während die eine Person entweder überhaupt nicht in der Lage ist eine bestimmte Arbeit auszuführen oder schnell ermüdet kann eine andere Person die Tätigkeit über wesentlich länger, ggf. über die gesamte Arbeitszeit ausführen. Dies drückt sich in der Grafik als Ausschlag des Zeigers aus. Somit sind verschiedene Personen für eine bestimmte Tätigkeit unterschiedlich geeignet. Dies kann durch Personalauswahl oder Training beeinflusst werden.
Beanspruchungsfolgen sind Effekte, welche durch die Beanspruchung ausgelöst werden. Dies können positiv sein, wie Einarbeitungs- und Trainingseffekte, welche zur Leistungssteigerung führen. Es sind aber auch negative Folgen möglich, wie der Verlust der Leistungsfähigkeit durch Demotivation, Erkrankungen oder dauerhafter Schädigung in Folge einer Überlastung durch die Arbeit.

## Slide 5: Belastungsarten und Analyse
Notes: Die Belastung ist maßgeblich durch ihre Intensität (Belastungshöhe) bzw. durch die Belastungsdauer gekennzeichnet. Für die Beurteilung einer Arbeit sind deshalb geeignete Messsysteme zu definieren, welche eine möglichst objektive Beurteilung der Belastung sichern.
Für qualitativ messbare Belastungen werden deshalb häufig indirekt wirkende Indikatoren gesucht. Dies sind z.B. die in einer Zeit erreichte Stückzahl, die Art und Weise der Arbeitsausführung (Intensität und Wirksamkeit) oder die elektrische Leitfähigkeit der Haut, der Gewichtsverlust, die Herzschlagfrequenz (sind Indikatoren für Beanspruchung, nicht für Belastung) usw.

## Slide 6: Individuelle Leistungsvoraussetzungen
Notes: Übersicht einer Auswahl individueller Leistungsvoraussetzungen. Die Gliederung kann zur Vertiefung des Inhaltes seminaristisch fortgeführt werden.
Rechts in der Liste sind die Faktoren aufgelistet, die der Konstrukteur konkret für seine Aufgabe heranziehen kann.

## Slide 7: Beanspruchung
Die Belastung führt auf Grundlage der Leistungsvoraussetzungen zu einer individuellen Beanspruchung
Notes: Bilder symbolisieren Herzfrequenzverlauf, Muskel und Konzentration
Die Belastung führt auf Grundlage der Leistungsvoraussetzungen zu einer individuellen Beanspruchung
(es geht hier nicht um die Leistungsvoraussetzung, sondern um den Einfluss –Belastung - auf diese Voraussetzungen, welche zu einer positiven oder negativen Beanspruchung führt.

## Slide 8: Langfristige Beanspruchungsfolgen
Positiv
Trainingszustand
Leistungssteigerung
Kenntniszuwachs
Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten
Negativ
Leistungsverlust
Krankheit
Arbeitsunfähigkeit
Demotivierung
Ermüdung

## Slide 9: Konstruktionsaufgabe Ergonomie
Hersteller von Produkten sind verpflichtet, ergonomische Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Für die Nutzung von Produkten ist der Arbeitgeber verpflichtet, entsprechende ergonomische Einsatzbedingungen sicherzustellen.
Neben dem gesetzlichen Auftrag, sichern ergonomische Arbeitsbedingungen auch die Leistungssteigerung bzw. den Leistungserhalt im Arbeitsprozess

## Slide 10: Normen helfen, diese Anforderungen zu erfüllen
Zum Beispiel:
DIN EN 614-1:2006+A1:2009 (D) Sicherheit von Maschinen – Ergonomische Gestaltungsgrundsätze
DIN EN 894-3:2010-01 Sicherheit von Maschinen – Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen
DIN EN ISO 6385:2016-12 Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitssystemen
DIN EN 1005-1:2009-04+A1:2008/2:2009-05+A1:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung
Notes: Normen gelten als gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und sind deshalb entsprechend zu berücksichtigen bzw. wirken diese indirekt bindend.
Dazu zählen Aspekte der Vermeidung gesundheitlicher Schäden, die Steigerung der Effizienz
Komplette Titel:
DIN EN 614-1:2006+A1:2009 -06 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze;
DIN EN 614-2:2000+A1:2008-12 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 2: Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung von Maschinen und den Arbeitsaufgaben;
DIN EN 894-3:2010-01 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen und
DIN EN 894-3:2000+A1:2008 :2010-01Teil 3: Stellteile;
DIN EN 1005-1:2009-04+A1:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung - Teil 1: Begriffe;
DIN EN 1005-2:2009-05+A1:2008Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung - Teil 2: Manuelle Handhabung von Gegenständen in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen

## Slide 11: Ergonomie als Werbefaktor
Ergonomie wird von zahlreichen Unternehmen als Faktor zur Kundenwerbung eingesetzt.
Überzeugen Sie sich selbst durch die Suche im Internet nach:
Ergonomie & Produkte
Notes: Ergonomie als Werbefaktor wirkt dann am besten, wenn die Einkäufer auch die Endnutzer sind

## Slide 12: Prospektive und korrektive Gestaltung
Prospektive und kundenorientierte Ergonomie
Ergonomische Gestaltungs-anforderungen und Kundenwünsche werden zu Beginn eines Entwicklungs-prozesses berücksichtigt.
Verwirklichung ergonomischer Forderungen und Kundenanforderungen im Gestaltungsprozess
Korrektive Ergonomie
Ohne Integration von Ergonomiewissen und Kundenanforderungen können Probleme im Nutzungsprozess auftreten.
Nachträgliche Korrekturen von ergonomischen Problemen; aufwändig und häufig mit begrenztem Erfolg
Notes: Berücksichtigt man Ergonomie von Beginn der Planung einer Neuentwicklung an, so lassen sich mögliche Fehlentwicklungen, durch die entweder unkalkulierbare Folgekosten oder überdurchschnittliche Belastungen der Mitarbeiter entstehen können, vermeiden. Dies ist ein Grund für die Entwicklung dieser Lehrunterlagen. Die Berücksichtigung der in den Normen festgesetzten ergonomischen Standards vermeidet entsprechende negative Folgen für Unternehmen und Anwender.
Normen gehören zur prospektiven Ergonomie.

## Slide 13: Ergonomische Maschinengestaltung
Beachten ergonomischer Aspekte bei der Konstruktion zu unterschiedlichen Zeitpunkten beeinflussen die Kosten:
Datenquelle: D. Alexander, Auburn Engineers, USA, 1999

## Slide 14: Gestaltungsprozess
Notes: Links ist die in vielen Fällen verwendet Methodik für Entwicklungsprozesse nach VDI 2222: 1997-06 Konstruktionsmethodik - Methodisches Entwickeln von Lösungsprinzipien dargestellt.
Die blau unterlegten rechten Elemente zeigen die Vorgehensweise zur ergonomischen Gestaltung nach DIN EN 614-1:2006+A1:2009 -06 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze1. Die Gegenüberstellung zeigt, dass eine Integration ergonomischer Gestaltungsanforderungen in den Entwicklungsprozess problemlos möglich ist.
Hinweis: Die Frage der Ergonomie ist im gesamten Produktlebenszyklus zu berücksichtigen. Dies beinhaltet auch Wartung, Reparatur und Recycling/Entsorgung. Siehe auch DIN EN 60300-1:2015-01 Zuverlässigkeitsmanagement - Teil 1: Zuverlässigkeitsmanagementsysteme (IEC 60300-1:2003).

## Slide 15: Festlegen ergonomischer Anforderungen
Festlegen relevanter ergonomischer Anforderungs- und Bewertungs- kriterien auf der Grundlage allgemeiner ergonomischer Grundsätze, basierend auf einer im Vorfeld durchgeführten Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100:2011-03 Sicherheit von Maschinen
Anforderungen aus Arbeitsprozess und –aufgabe
Sammeln von Erfahrungen bei bestehenden Maschinen
Beschreibung der Eigenschaften des erwarteten Bedienpersonals
Risikobeurteilung
Notes: Konkrete Verfahrensweisen sind problemorientiert festzulegen. Entsprechendes Grundwissen wird in den Modulen 2-4 vermittelt!
Punkte a)-d) beinhalten eine Gefährdungsanalyse, die der Risikobeurteilung vorausgehen muss.

## Slide 16: Ausarbeiten des Vorentwurfs
Zuweisen der Funktion und Aufgaben an das Bedienpersonal und die Maschine
Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten des Bedienpersonals
Erstellen eines Entwurfes bzw. Konzeptes der Schnittstelle
Bewertung des Systems „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ („Bedienperson – Maschine“) anhand der festgelegten Kriterien
Notes: Konkrete Verfahrensweisen sind problemorientiert festzulegen. Entsprechendes Grundwissen wird in den Modulen 2-4 vermittelt!

## Slide 17: Arbeitsaufgabe und Schnittstellen spezifizieren
Bewertung der Ergonomie des Systems „Mensch-Maschine“ im Detail unter Verwendung der relevanten Normen und, falls erforderlich, Simulation der Aufgaben
Ermittlung und Umsetzung notwendiger Korrekturen an der Schnittstelle
Erstellen der Entwurfsdokumentation
Notes: Konkrete Verfahrensweisen sind problemorientiert festzulegen. Entsprechendes Grundwissen wird in den Modulen 2-4 vermittelt!

## Slide 18: Bewertung der Maschine im Gebrauch
Durchführung von Prüfverfahren mit Bedienpersonal (Prüfpersonal)
Ermitteln und Durchführen notwendiger Modifikationen
Sammeln von Rückmeldungen über den tatsächlichen Gebrauch der Maschine
Festlegen der Gebrauchsanweisung und des Ausbildungsgrades der Bedienperson
Notes: Konkrete Verfahrensweisen sind problemorientiert festzulegen. Entsprechendes Grundwissen wird in den Modulen 2-4 vermittelt!
Zwischen den Schritten 3 und 4 wurde der Prototyp erstellt.

## Slide 19: 3-Zonen-Bewertungssystem
Strukturiertes Vorgehen zur Risikominderung von Konstruktionen
Zone 1 (grüne Zone)
Sichere Konstruktion
Sicherer Betrieb
Ergonomische Grundsätze sind erfüllt für:
      häufig genutzte Aufgaben
      länger andauernde Aufgaben
      Arbeiten mit Komfort (Wohlbefinden)
Notes: Das 3 Zonen-Modell ist im betrieblichen Diskussionsprozess eine einfache Möglichkeit den Stand der ergonomischen Gestaltungsqualität darzustellen und den konkreten Handlungsbedarf abzuleiten.
Hinweis: Ampelprinzip nur ganz allgemein erläutern, darauf hinweisen, dass für jeden Gefährdungsfaktor, z.B. Körperkräfte, einzeln Bewertungen durchgeführt werden müssen.

## Slide 20: 3-Zonen-Bewertungssystem - Fortsetzung
  Zone 2 (gelbe Zone)
  Ergonomische Grundsätze sind erfüllt für Aufgaben:
      mit zeitlich begrenzter Nutzung
      von kurzer Dauer
  Zone 3 (rote Zone)
  Ergonomische Grundsätze sind nicht erfüllt
  Es gibt Bedingungen, die zu einem unsicheren Betrieb führen können.

## Slide 21: Impressum
Autor: Prof. Dr.-Ing. Torsten Merkel
www.fh-zwickau.de/
Unter Mitwirkung von: Dr.-Ing. Katrin Höhn www.tu-dresden.de/
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de/ und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/