## Slide 1: Einführung in die Ergonomie Teil 2: Beispiele sowie europäisches Recht und europäische Sicherheitsnormen
Modul 1 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Nutzen ergonomischer Gestaltung
Auswahl von Beispielen für den Nutzen ergonomischer Gestaltung:
Beispiel 1: Palettieren von Gebinden
Beispiel 2: Montage von Notbeleuchtungen
Beispiel 3: „Eisberg“ der Kosten bei unzureichender Ergonomie
Beispiel 4: Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung (Näharbeitsplätze)
Beispiel 5: Ergonomische Maschinengestaltung – Komplexbeispiel
Notes: Die Links zeigen Beispiele, welche den Nutzen einer ergonomischen Maschinegestaltung verdeutlichen sollen. Dabei stehen sowohl wirtschaftliche als auch humane Faktoren im Mittelpunkt.
Erweitern Sie die Links um eigene Beispiele die den Hörerkreis direkt ansprechend z.B. im Fahrzeug bei Fahrzeugentwicklern oder Werkzeugmaschinen bei Maschinenbauern ….
Das Beispiel 5 stellt eine Alternative von Gestaltungsverbesserungen des Komplexbeispiels, welches als Grundlage für Modul 5 dient dar und wird dort noch einmal aufgegriffen. Möglichkeit der Wiederholung zwischen Einleitung und Anwendung der vermittelten Inhalte.
Hinweis:
Die Beispiele 1-3 wurden von Herrn Wolfgang Schultetus (Köln) und die Beispiele 4 und 5 durch die DGUV (St. Augustin) im Rahmen des Projektes KAN-Studie 40 zur Verfügung gestellt. Alle Urheberrechte liegen bei den Autoren.

## Slide 3: Beispiel 1: Palettieren von Gebinden
Notes: Schaffung einer annähernd konstanten Stapelhöhe für Gebinde durch Einsatz einer versenkbaren Hebebühne:
Dadurch Verbesserung der Körperhaltung und Senkung des Zeitaufwandes von 1,93h auf 0,88h pro 100 Gebinde (da Heben und Bücken entfällt) sowie Verringerung des Kraftaufwands

## Slide 4: Beispiel 1: Palettieren von Gebinden
Kosten Hebebühne: 15.000 €
 Hebebühne nach einem Jahr amortisiert
Notes: Geht man von einer Investition von 15.000 Euro für die Hebebühne aus, so macht sie sich bei einer ganztägigen Nutzung (1600h/Jahr) nach etwa einem Jahr bezahlt und nach bis zu drei Jahren bei einer zeitweiligen Nutzung.

## Slide 5: Beispiel 2: Montage von Notbeleuchtungen
Ausgangssituation:
Die Montage von Notbeleuchtungen erfolgt an langen Tischen in Losen von 60 Stück. Zwei Personen montieren an einer Tischseite Teil für Teil auf die vorher ausgelegten Bodenplatten.
Probleme:
    Montage dauert zu lange
    Heben von Teilebehältern in ungünstigen Körperhaltungen
    Körperverdrehung beim Montieren durch Lage des Produktes auf Tisch
    nicht einstellbare Tischhöhe
    unzureichende Ablageflächen
    Arbeiten ausschließlich im Stehen und Gehen
Aus: Schultetus, W: Nutzung und Nutzen arbeitswissenschaftlicher Methoden in der Praxis; In: Arbeitswissenschaft – von der Theorie zur Praxis, Wirtschaftverlag Bachem, Köln, 2006

## Slide 6: Beispiel 2: Montage von Notbeleuchtungen
Lösung:
    Montagelinie mit drei Arbeitsplätzen, zwei davon parallel angeordnet
    Montage im Sitzen
    dritter Arbeitsplatz zur Fertigmontage und zum Verpacken im Stehen
    zeitlich aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe aller drei Arbeitsplätze
    Rotationsprinzip der Mitarbeiter alle 2 Stunden
    Einzelteile und Werkzeuge liegen in günstiger Reichweite
    kleine, geneigte Behälter
    Aufnahmevorrichtung an Arbeitsplätzen erlaubt Drehen/Neigen des Produktes
    veränderte Arbeitsplatzbeleuchtung

## Slide 7: Beispiel 2: Montage von Notbeleuchtungen
Ergebnis:
    Verkürzung der Auftragsdurchlaufzeit
    Flächeneinsparung
    Verbesserung der Körperhaltung
    Arbeiten abwechselnd im Stehen und Sitzen

## Slide 8: Beispiel 3: Eisberg - Armaturen
Eisberg – sichtbare und unsichtbare Kosten
Beispiel: Isolierung der Armaturentafel; 2 Montagelinien für 2 Modelle mit ca. 50 Beschäftigten
Kosten pro Fahrzeug ca. 1 € =
1.4 Millionen pro Modell
Notes: Aufgabe: Arbeitsgestaltung bei der „Isolierung der Armaturentafel“ (Automobilindustrie)
Anlass für Verbesserung der Arbeitsgestaltung: Hohe Ausfallzeiten auf Grund von Erkrankungen in den Bereichen Muskeln, Skelett, Bewegungsapparat („Arbeitsunfähigkeitskosten“) durch sehr ungünstige Körperhaltung, hohe Belastung für den Rücken
Kosten auf Grund unzureichender Berücksichtigung ergonomischer Erkenntnisse bei der Konstruktion des Produktes (hier: Automobil) und bei der Gestaltung der Arbeitsplätze zur Herstellung des Produktes, die zu kritischen Belastungen des Montagepersonals führen.
„sichtbare“ Kosten:
Erschwerniszulagen (hier: wegen Zwangshaltung)  Lohn
Erholungszeiten  Lohnzahlung ohne Produktivität
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall („ergonomische Lohnfortzahlungskosten“ können über einen Code zur Verschlüsselung von Krankheiten ermittelt werden)
„unsichtbare“ Kosten u.a.
Wege- und Wartezeiten beim Werksarzt
Produktivitätsverlust durch Ausfall erfahrener Mitarbeiter
Zuschuss zum Krankengeld
Reparaturkosten
Höhere Beitrage für die Berufsgenossenschaft (bei Unfall)
Meetings der Konstrukteure, Arbeitsplaner, Ärzte, …
…
Abbildung 1: Sichtbare und unsichtbare Kosten („Eisberg“)
Achtung Kosten des Beispiels erscheinen nach „Klick“!

## Slide 9: Beispiel 3: Eisberg
Folgekosten und Investitionsvergleich
Kosten pro Fahrzeug/Modell über die Laufzeit = ca. 1€
Produktion von 240.000 Fahrzeugen pro Jahr mit einer Laufzeit der Modelle von 6 (bis 7) Jahren.
Das bedeutet: 240.000 Kfz x 6 Jahre x 1€ = 1.440.000€ Einsparpotential/Modell
Investitionen für die Produktionsumstellung: einmalig ca. 160.000€ zur Verlagerung der Montageoperation an günstigeren Einbauort bei laufender Fertigung.
Notes: Produktionsumstellung: Die Isolierung der Armaturentafel erfolgte nicht mehr zu Beginn der Montage (in der sog. „Fertigmontage“) bei sehr ungünstiger Körperhaltung (tief liegender Arbeitsort), sondern erst gegen Ende der Montage (in der „Endmontage“), wodurch die Einbauhöhe und damit die Zugänglichkeit wesentlich verbessert wurden und die ergonomischen Defizite weitgehend vermieden werden konnten.
Investitionen: Die Produktionsumstellung hat einmalig rund 160.000 Euro erfordert.

## Slide 10: Beispiel 3: Eisberg
In die Entwicklung und Konstruktion fließen Verbesserungen erst mit Zeitverzug bei neuen oder überarbeiteten Modellen ein, d.h.
 gleich richtig machen, Schwachstellen aus Sicht der Ergonomie „wegkonstruieren“ und damit Kosten reduzieren!
Fazit: Es lohnt sich, frühzeitig in die Entwicklung und Konstruktion der Produkte ergonomische Erkenntnisse einfließen zu lassen, um
    die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen, Ziel: Arbeits- und Gesundheitsschutz
    die Herstellkosten so niedrig wie möglich zu halten (Material und Löhne), Ziel: Wettbewerbsfähigkeit verbessern
    einen hohen Bedienkomfort zu erreichen, Ziel: Kundennutzen erhöhen (in diesem Beispiel nicht betrachtet)

## Slide 11: Beispiel 4: Näharbeitsplätze
Beispiel Fa. MEWA: Reparatur von Arbeitskleidung
Konstruktive Umgestaltung des Nähtisches und der Fußstellteile
Ergonomische Gestaltung von 40 Arbeitsplätzen
Kosten von 1.500 € pro Arbeitsplatz, insgesamt ca. 60.000 €
Nach Umbau:
Rückgang der Arbeitsunfähigkeitstage um 16 %
Produktivitätssteigerung um ca. 15 %
Investition hat sich innerhalb eines Jahres amortisiert

## Slide 12: Beispiel 5: Fräszentrum
Vergleich Fräszentrum mit und ohne Drehtisch
Notes: Die Teilnehmer haben die Aufgabe auf Zuruf die Elementen des Arbeitssystems zu identifizieren und in ein Arbeitsblatt einzutragen. Etwa 2-5 min Zeit gewähren. (wenn möglich Arbeitsblatt verwenden oder Vorschläge an der Tafel sammeln.) Falls diese Möglichkeit durch die jeweiligen Gegebenheiten – große Vorlesung - nicht gegeben ist, so trägt der Dozent dies vor.
Leere Tabelle wird auf Tastendruck durch gefüllte Tabelle ersetzt.

## Slide 13: Beispiel 5: Fräszentrum
Notes: Alternative Lösungen
Fräszentrum mit Drehtisch: Bestückung auf einer Hälfte des Tisches, während die anderen 6 Werkstücke schon bearbeitet werden

## Slide 14: Bezug europäisches Recht und Normung
Notes: Binnenmarktrichtlinien nach dem neuen Ansatz verweisen auf harmonisierte europäische Normen von CEN (Europäische Normungsorganisation). Normen spiegeln den Stand der Technik wider und sind im Konsensprinzip erarbeitet (alle interessierten Kreise können mitarbeiten).
Harmonisierte Normen liegen vor, wenn ein Mandat der Kommission vorliegt, die Erarbeitung unter Berücksichtigung festgelegter Regularien erfolgt und die Norm ratifiziert worden ist. Europäische Normen werden in Deutschland über das DIN e.V. umgesetzt. Mit der Veröffentlichung im Bundesarbeitsblatt gelten sie als in das deutsche Regelwerk umgesetzt.
Bei Produkten, die harmonisierten Europäischen Normen entsprechen, ist davon auszugehen, dass sie auch die von diesen Normen abgedeckten Richtlinienanforderungen erfüllen. Diese so genannte Vermutungswirkung befreit den Inverkehrbringer davon, die Konformität des Produktes nachweisen zu müssen.

## Slide 15: Inhalte von Normen zur Produktsicherheit
A-Normen enthalten grundlegende Sicherheitskonzepte und Grundsätze, die für alle Maschinentypen (in ähnlicher Weise) gelten.
B1-Normen legen Sicherheitsaspekte fest, die für eine Vielzahl von Maschinen gelten, z.B. Sicherheitsabstände, Körpermaße und Körperkräfte des Menschen oder Lärm.
B2-Normen enthalten Festlegungen für sicherheitsrelevante Bauteile, z.B. Zweihandschaltungen, Verriegelungen oder Schaltmatten.
C-Normen enthalten konkrete Anforderungen und Schutzmaßnahmen zu signifikanten Gefährdungen, die von einer bestehenden Maschine oder Gruppe von Maschinen ausgehen. Diese Normen beziehen sich auf die Normen des Typs A, B1 oder B2, die auf diese Maschine bzw. Gruppe von Maschinen anwendbar sind und umfassen eine Liste der in ihr behandelten Gefahren.
Notes: Die Hierarchie der Normenstruktur im Bereich der Maschinensicherheit wird in der Norm DIN EN ISO 12100:2011-03 „Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung festgelegt.
A- und B-Normen sind Querschnitts-Normen, die von C-Normen genutzt werden können.

## Slide 16: Hierarchischer Aufbau europäischer Sicherheitsnormen
Grundnormen Typ A
DIN EN ISO 12100 Risikobeurteilung und Risikominderung
Gruppennormen Typ B1
DIN EN ISO 13857 Sicherheitsabstände
DIN EN 1005-3 Empfohlene Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung
DIN EN 547 Körpermaße des Menschen
Gruppennormen Typ B2
DIN EN ISO 13850 NOT-AUS Einrichtung
DIN EN 60204-1 Elektrische Ausrüstung
DIN EN IEC 61496 Berührungswirkende Schutzeinrichtungen
Produktnormen Typ C
DIN EN ISO 10218-1 Roboter
DIN EN 1114-1 Extruder
DIN EN 415-1 Verpackungsmaschinen
DIN EN 620 Fördersysteme
DIN EN 12622 Gesenkbiegepressen
Notes: Im Bereich der Maschinensicherheit finden sich ergonomische Anforderungen in B- und C-Normen. Neben ergonomischen Anforderungen in den A-, B- und C-Normen gibt es weitere Ergonomienormen, die nicht unter der Maschinenrichtlinie erarbeitet wurden.
In Deutschland erarbeitet der Normenausschuss Ergonomie im DIN reine Ergonomie-Normen.
Im CEN-Guide 414 sind die Normentypen der hierarchischen Normenstruktur im Bereich Maschinensicherheit definiert:
Typ-A-Norm (Sicherheitsgrundnorm/basic safety standard): Norm, die Grundbegriffe, Gestaltungsleitsätze und allgemeine Aspekte enthält, und die für alle Maschinen, Geräte und Anlagen angewandt werden kann.
Typ-B-Norm (Sicherheitsfachgrundnorm/generic basic standard): Norm, die einen Sicherheitsaspekt oder eine Art von Schutzeinrichtungen behandelt, die für eine ganze Reihe von Maschinen verwendet werden können: – Typ-B1-Normen für bestimmte Sicherheitsaspekte (z.B. Sicherheitsabstände, Oberflächentemperatur, Lärm); – Typ-B2-Normen für Schutzeinrichtungen (z.B. Zweihandschaltungen, Verriegelungseinrichtungen, druckempfindliche Schutzeinrichtungen, trennende Schutzeinrichtungen)
Typ-C-Norm (Maschinensicherheitsnorm/machinery safety standard): Norm, die detaillierte Sicherheitsanforderungen für eine bestimmte Maschine oder Gruppe von Maschinen behandelt.

## Slide 17: Regeln für das Verfassen von Sicherheitsnormen: CEN Guide 414
Kapitel 6: Aufbau einer Sicherheitsnorm (C-Norm)
Abschnitt | Vorwort
Abschnitt 0 | Einleitung
Abschnitt 1 | Anwendungsbereich
Abschnitt 2 | Normative Verweisungen
Abschnitt 3 | Begriffe, Symbole und Abkürzungen
Abschnitt 4 | Liste signifikanter Gefährdungen (einschließlich ERGONOMIE)
Abschnitt 5 | Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen (einschließlich ERGONOMIE)
Abschnitt 6 | Festlegung der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen
Abschnitt 7 | Benutzerinformation
Abschnitt | Anhänge (normativ oder informativ)
Notes: Die Struktur einer Sicherheitsnorm ist durch den CEN Guide 414:2017-10, Safety of machinery – Rules for the drafting and presentation of safety standards festgelegt.
Weitere Festlegungen finden sich unter DIN 820-12:2014-06, Normungsarbeit – Gestaltung von Normen mit sicherheitstechnischen Festlegungen;
Sowie in ISO/IEC Guide 51:2014-04
Typ C Normen sollten dieser Struktur entsprechen. Wichtig für den Konstrukteur sind insbesondere der Abschnitte 4 und 5 der C-Norm.
In der Liste signifikanter Gefährdungen (jeweils Abschnitt 4 der Norm) müssen ergonomische Aspekte betrachtet werden.
Die in Abschnitt 5 der Norm enthaltenen Sicherheitsanforderungen bzw. Schutzmaßnahmen enthalten ebenfalls ergonomische Aspekte und sind umzusetzen.
Bei Anwendung der Typ-C-Norm kann davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie erfüllt sind und das Produkt damit richtlinienkonform ist (Konformitätsvermutung).

## Slide 18: Ergonomieaspekte in Normen
Quelle: Höhn, K. u. a.: Maschinennormung und Ergonomie. Fb 1074 Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin/Dresden 2006
Notes: Zusammenstellung einiger ergonomischer Aspekte, die häufig in Normen vorkommen (wobei Gefahrstoffe und Strahlung nur im weiteren Sinn zur Ergonomie zählen und deshalb auch hier gar nicht bzw. nur am Rand behandelt werden.

## Slide 19: 4 Arten von ergonomischen Anforderungen in Maschinennormen
Im Normtext wird direkt auf ergonomische Anforderungen eingegangen.
Im Normtext wird auf eine Ergonomienorm verwiesen.
In Kapitel 2 der Norm werden normative Verweise auf Ergonomienormen gegeben (z. B. auf Typ-B-Normen zur Ergonomie).
Im Literaturverzeichnis oder den informativen Anhängen zur Norm werden Hinweise auf Ergonomienormen oder Literatur als Quellenhinweis gegeben.
Notes: Beispiele (die Aktualität der folgenden Normen wurde nicht überprüft):
Als Aussage im jeweiligen Normentext Beispiel: DIN EN 710:1997+A1:2010 -10Sicherheitsanforderungen an Gießereimaschinen und -anlagen der Form- und Kernherstellung und dazugehörige Einrichtungen: Seite 13, Abs. 5.2.1, „Einrichtungen zur Staubbekämpfung sind z. B. gekapselte Zu- und Abfuhr von Sand oder sandbehafteter Teile, Verhinderung unbeabsichtigten Sandaustritts aus undichten Stellen, Transport ohne Freien Fall, Anschluss von Einkapselungen an Absaugsystemen, Lüftungsmöglichkeiten.“
Als normativer Verweis im Normentext Beispiel: DIN EN 1034-1:2000-10 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen an Konstruktion und Bau von Maschinen der Papierherstellung und Ausrüstung: Seite 17, Abs. 5.18 „Integrierte Beleuchtung - Die maschinenintegrierte Beleuchtung muss den Anforderungen aus DIN EN 1837:1999+A1:2009 -12und DIN EN 60204-1/A1; VDE 0113-1/A1:2009-10 entsprechen. Die Nennbeleuchtungsstärke an Arbeitsplätzen der Maschine beträgt mindestens 300 Lux. […].“
Über normative Verweise in den jeweiligen Kapitel 2 der Normen Beispiel: DIN EN 861:2007+A1:2010-02 Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen - Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschinen; Körperkräfte: Seite 3, Abs. 2, Verweis auf DIN EN 1005-2:2009-05+A1:2008
Über das Literaturverzeichnis oder den informativen Anhang der Normen Beispiel: DIN EN 289:2009-06+A1:2008 Gummi- und Kunststoffmaschinen - Pressen - Sicherheitsanforderungen; Lärm: Seite 54, Literaturhinweise, Verweis auf DIN EN ISO 11688-1:2009-11 und DIN EN ISO 11688-2:1989-09

## Slide 20: Ergonomienormung am Beispiel „Bearbeitungszentrum“
Auszug aus DIN EN ISO 16090-1:2019-12 Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen, Transfermaschinen
Beispiel Körpermaße: „Zugangsöffnungen müssen ISO 15534-1 und ISO 15534-2 entsprechen.“
Beispiel Zweihandsteuerung: „Die Anforderungen von ISO 13851, Typ III B und C sind zu erfüllen, der Mindestabstand der Tasten von 260 mm in ISO 13851 kann jedoch außer Kraft gesetzt werden, falls keine Möglichkeit besteht, die Zweihandsteuerungen mit einer Hand zu betätigen, zum Beispiel durch zwei unabhängige Knopfschalter oder durch Drehschalter. “
Beispiel Zugang zu gefährdenden Bewegungen: „Ein Zugang zu gefährdenden Bewegungen aus allen Richtungen der Werkstückhandhabungsmechanismen ist durch feste und/oder verriegelte bewegliche trennende Schutzeinrichtungen zu verhindern (ISO 14119:2013, 7 und Anhänge) “
Notes: Am Beispiel der DIN EN ISO 16090-1:2019-12 werden bezogen auf das Bearbeitungszentrum Beispiele für Ergonomie-Anforderungen in Typ-C-Normen aufgezeigt und untersetzend zur vorherigen Folie erläutert.
ISO 15534-1 „Ergonomische Gestaltung für die Sicherheit von Maschinen - Teil 1: Grundlagen zur Bestimmung von Abmessungen für Ganzkörper-Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen“ und ISO 15534-2 „Ergonomische Gestaltung für die Sicherheit von Maschinen - Teil 2: Grundlagen für die Bemessung von Zugangsöffnungen “

## Slide 21: Wichtige Literatur zu Modul 1 – Ergonomie lernen
DIN-Taschenbuch 352 „Ergonomische Gestaltung von Maschinen“
DIN EN ISO 26800:2011-11 Ergonomie - Genereller Ansatz, Prinzipien und Konzepte
DIN EN 614-1 2009-06 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze;
DIN EN 614-2 2008-12 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 2: Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung von Maschinen und den Arbeitsaufgaben
DIN EN 13861:2012-01 Sicherheit von Maschinen - Leitfaden für die Anwendung von Ergonomie-Normen bei der Gestaltung von Maschinen
DIN EN ISO 6385:2016-12 Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitssystemen
Rohmert, W.: Das Belastungs-Beanspruchungskonzept, Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 38. Jg. (1984), H.4, S. 193-200
Nutzen Sie für weitere Normenrecherchen die Datenbank ErgoNoRA !

## Slide 22: Impressum
Autor: Prof. Dr.-Ing. Torsten Merkel
www.fh-zwickau.de/
Unter Mitwirkung von: Dr.-Ing. Katrin Höhn www.tu-dresden.de/
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de/ und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/