## Slide 1: Anthropometrische und biomechanische Aspekte ergonomischer Gestaltung Teil 1: Körpermaßverteilung und -differenzierung
Modul 2 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Körpermaßverteilung und -differenzierung
Darum geht es:
Körpergrößenklassen und Perzentile
Körpermaßverteilung
Einflussfaktoren auf die Variation von Körpermaßen
Nutzergruppe
Ergonomische Anforderungsmerkmale nutzergerechter maßlicher Auslegung von Produkten und Arbeitsplätzen
Geometrische Auslegung von Produkten unter Beachtung größter anthropometrischer Differenzen in der Nutzergruppe
Datenquellen für Körpermaße und normative Bezüge
Notes: Unterschiedliche Körpermaße müssen bei der Konstruktion von Maschinen, Produkten und Arbeitsplätzen berücksichtigt werden.
Im folgenden werden:
Körpergrößenklassen und Körpermaße
Einflussfaktoren auf die Variation von Körpermaßen und
der Einfluss unterschiedlicher Nutzergruppen auf die Gestaltung von Produkten
behandelt.
Aus unterschiedlichen Körpergrößen ergeben sich ergonomische Anforderungsmerkmale zur nutzergerechten Auslegung von Produkten und Arbeitsplätzen, diese Anforderungen werden im folgenden ebenso behandelt.
Als Hilfsmittel stehen bestimmte Datenquellen und Normen (siehe Folien 13 ff.) zur Verfügung, die ebenfalls erwähnt werden.

## Slide 3: Ziele der Gestaltung
Anforderungskategorien nutzergerechter maßlicher Auslegung von Produkten und Arbeitsplätzen:
    Sicherheit (z.B. Sicherheitsabstände, persönliche Schutzausrüstung)
    Erreichbarkeit, Funktionssicherheit an Mensch-Maschine-Schnittstellen (z.B. bei Betätigen von Bedienelementen)
    ausreichender Bewegungsraum (Zugänglichkeit für Teile des Körpers, Freiräume, Wirkräume)
    Physiologisch günstige Körperhaltungen (Anpassung an Belastungswechsel)
Notes: Gestaltungsziele für Konstruktion und ergonomische Bewertung, bei denen Körpermaße eine Rolle spielen
für Maschinen-, Produktionsarbeitsplätze und Konsumgüter
Arbeitsleben, Freizeit, Lebensraum, Gerontotechnik, Informationstechnologie, Mobilität

## Slide 4: Ziele der Gestaltung (2)
    Ableiten individueller bzw. zierlgruppenspezifischer Gestaltungsmaße und Beachtung der anthropometrischen Variabilität der Nutzer
    Benutzergerechte Gebrauchsgegenstände (z.B. Optimierung, Handhabbarkeit, Komfort)
    Optimierung der Sichtgeometrie (Sehwinkel, Sehfelder, Sehachse)

## Slide 5: Körpergrößenklassen - Perzentilverteilung
Bildquelle: Kamusella: ergotyping.net/index.php?title=Ergonomie-Grundlagen:_Anthropometrie
Notes: In der Anthropometrie: Lehre von der Messung und den Maßverhältnissen des menschlichen Körpers
Quantitative Erfassung und Beschreibung einzelner Körpermaße
statistische Aufbereitung der Daten
Betrachtung von Maßentwicklungen zum Vergleich verschiedener Gruppen
Anwendung:
Bekleidungsindustrie (modische Kleidung, berufsgruppenspezifische Bekleidung, Sicherheitsbekleidung und -ausrüstung)
Ergonomie (maßliche Auslegung von Arbeitsplätzen, technischen Arbeitsmitteln, Verbraucherprodukten)
für Körpermaße werden Perzentile angegeben
Perzentil (Quantil) = relative Summenhäufigkeit einer Gruppe
Perzentil: Hunderstelwerte, daher:
Verteilung in 100 gleich große Teile zerlegt mit 1%-Segmenten
Perzentile spiegeln die Verteilung der Messwerte wider und geben für ein Körpermaß an, wie hoch der prozentuale Anteil der Personen einer Bevölkerungsstichprobe ist, die den angegebenen Perzentilwert nicht überschreiten oder kleiner sind als das angegebene Perzentil.
So liegt z. B. das 95. Perzentil der Körperhöhe von 18- bis 65-jährigen Männern in der Bundesrepublik Deutschland bei 1855 mm. Das besagt, dass 95 % dieser Bevölkerungsgruppe kleiner bzw. bis 1855 mm und 5 % größer als 1855 mm sind (DIN 33402-2 2020-12).

## Slide 6: Perzentile beim Unisexmodell - Körpermaßverteilung
Körperlängenmaße:
⇒ Normalverteilung
Einzelwerte symmetrisch um Mittelwert verteilt
Breiten-, Tiefen-, Körperumfangsmaße:
⇒ schiefe Verteilung
keine Normalverteilung
Bildquelle: Kamusella: ergotyping.net/index.php?title=Ergonomie-Grundlagen:_Anthropometrie
Notes: Männer und Frauen wurden in einer Stichprobe zusammengefasst. Die praxisüblichen Perzentilwerte 5, 50, 95 repräsentieren damit geschlechtsunabhängig Körpermaße von Männern und Frauen. Das geschlechtsunspezifische Unisexmodell schließt zwischen P5 und P95 deutlich weniger Personen in die Betrachtung ein. Beim 5. Perzentil Unisex bleiben kleine Frauen sowie beim 95. Perzentil Unisex große Männer in einer Gestaltung unberücksichtigt
 Einfluss auf Belastung und Komfort
Daher möglichst geschlechtsabhängige Perzentilwerte berücksichtigen
Textfeld oben rechts animiert

## Slide 7: Körpermaße nach DIN 33402-2 2020-12 - Auszug
Notes: Originaler Auszug einiger gestaltungsrelevanter Körpermaße aus DIN 33402-2 2020-12, einer rein nationale Norm. Momentan ist man dabei, nur noch die Körpermaße in einer rein nationalen Norm zu erhalten, die nicht sowieso bereits auch europäisch oder international genormt sind. Bei den Definitionen hat man sich bereits geeinigt, aber bei den Werten ist die Hürde erst zu nehmen, dass jedes Land Werte zu dem jeweiligen Maß liefert. Die DIN 33402-2 2020-12 enthält Körpermaße der Wohnbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, die untersuchte Bevölkerung ist also nicht nach Staatsangehörigkeit definiert.

## Slide 8: Datenquellen für Körpermaße
Körpermesswerte nach „Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 108“
„Europamensch“
Quelle: Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 108, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund 1998
Notes: Kommentar, dass diese Werte aus BAuA-Erkenntnissen stammen; die Werte verkörpern ein sog. Unisexmodell: ist eine Form der Datendarstellung für Männer und Frauen. alle Probanden einer untersuchten Stichprobe wurden geschlechtsunabhängig zusammengefasst und als eine Gruppe ausgewertet.
Es gibt eine europäische Norm (harmonisierte B2-Norm) mit anthropometrischen Daten zur Berechnung von Zugangs- und Durchgangsmaßen (DIN EN 547-1:2009-01; DIN EN 547-2:2009-01 und DIN EN 547-3:2009-01). Die darin enthaltenen Körpermaße sind angegeben für das 5., 50. , 95. und 99. Perzentil für kombinierte männliche und weibliche Populationen aus europäischen Studien (berücksichtigt sind Bevölkerungsgruppen innerhalb Europas mit wenigstens 3 Mill. Einwohnern

## Slide 9: Einflussfaktoren auf die Körpergröße
Geschlecht: Beispielsweise ist das 50. Perzentil der Körperhöhe der Frauen etwa 13 cm kleiner als das 50. Perzentil der Männer (gilt für eine Stichprobe aus der deutschen Wohnbevölkerung, 18 - 65 Jahre).
Alter: Das 50. Perzentil der Körperhöhe für Männer, 20 - 24 Jahre beträgt 1755 mm, für Männer 60 - 64 Jahre 1685 mm. Es ergibt sich eine Differenz von ca. 8cm.
Säkulare Akzeleration (Zunahme der Körperhöhe im Generationenvergleich): Früher Zunahme der durchschnittlichen Körperhöhe um etwa 1 cm pro Dekade (Geburtsjahrgang), derzeit Verlangsamung dieses Trends, dafür Zunahme von Körpermasse und Korpulenz.
Ethnische Unterschiede: Die Körperhöhe von Nordeuropäern ist im Mittel etwa 8 cm größer als die von Südeuropäern.
Proportionale Unterschiede (z.B. Verhältnis von Stammlänge zu Schritthöhe): Sitzriesen / Sitzzwerge
Notes: Einflussfaktoren: Geschlecht, Alter, säkulare Akzeleration, ethnische Unterschiede (Population) und proportionale Unterschiede
Säkulare Akzeleration: eine gegenüber dem Durchschnittswert beschleunigte Entwicklung
Zeigt sich in 2 Richtungen:
a) Beschleunigtes und vermehrtes Größenwachstum einer jüngeren gegenüber einer früheren Generationen; Grund: sozioökonomische Lebensbedingungen (verbesserte hygienische Verhältnisse, hochwertige Nahrung, Abnahme Erkrankungshäufigkeit und –schwere während des Wachstumsalters)
Die säkulare Akzeleration nähert sich inzwischen asymptotisch einem Grenzwert an. Der Wert 1 cm/Jahrzehnt stimmt so nicht mehr (allmähliche Stagnation).
  säkularer Trend in Deutschland besonders bei großen Menschen zu beobachten, kleine Personen bleiben eher klein
  Alter der Körpermaßdaten beachten!
  b) Positiver säkularer Trend im Körpergewicht
  Proportionale Unterschiede: Verhältnis Stammlänge zu Schritthöhe
  langbeinig (Sitzzwerg): kurzer Körperstamm, lange Beine
  kurzbeinig (Sitzriese): langer Körperstamm, kurze Beine

## Slide 10: Internationale Körpermaße – Ethnische Unterschiede
Bildquelle: Kamusella: ergotyping.net/index.php?title=Ergonomie-Grundlagen:_Anthropometrie
Notes: Für 7 Länder oder Kontinentbereiche sind jeweils das 5. Perzentil Frau und das 95. Perzentil Mann abgebildet.

## Slide 11: Proportionale Unterschiede - Proportionstypen
Rumpf- und Beinlänge, sowie Armlänge
Bildquelle: Kamusella: ergotyping.net/index.php?title=Ergonomie-Grundlagen:_Anthropometrie
Notes: Innerhalb der Verteilungen müssen auch so genannten Disproportionalitäten beachtet werden: So gibt es z. B: Menschen mit langem Rumpf und kurzen Beinen (Sitzriesen) und Menschen mit kurzem Rumpf und langen Beinen (Sitzzwerg) bei gleicher Körperhöhe beider Typen. Vergleichbare Disproportionalitäten gibt es bei den Armlängen.
Verhältnis Stammlänge zu Schritthöhe:
  langbeinig (Sitzzwerg): kurzer Körperstamm, lange Beine
  kurzbeinig (Sitzriese): langer Körperstamm, kurze Beine
Von Bedeutung ist das z. B. für die Variabilität der Augpunktlage bei Personen gleicher Körperhöhe, jedoch unterschiedlicher Proportionalität
Eine Untersuchung ergab z.B., dass LKW-Fahrer in Deutschland in 8 Körpermaßen von der männlichen Gesamtbevölkerung abweichen, u.a. Proportionsverschiebungen in Richtung Sitzriese (Brandenburgische Umweltberichte 10 von 2001).

## Slide 12: Proportionstypen: Repräsentanzpersonen
Anthropometrische Differenzen in der Nutzergruppe für:
Bildquelle: Kamusella: ergotyping.net/index.php?title=Ergonomie-Grundlagen:_Anthropometrie
Notes: Festlegungen z.B. für Sitz-Verstellbereiche und Pedal-Verstellbereiche sind hier für Sitzriesen (short leg) und Sitzzwerge (long leg) zwischen dem 5. und 95. Perzentil dargestellt. Auch die ideale Lage von Stellteilen (Lenkrad) ist von Körpermaßen abhängig. Einsatz von Geometrischen Referenzpunkten (Fixierung)
Erfolgt im rechten Beispiel eine Fixierung aller Nutzer im Augpunkt, ergibt sich eine Sitzhöhenverstellung sowie eine Höhen- und Tiefenverstellung für Pedale und Handstellteile
Im linken Bild haben alle Nutzer Fußballen-Kontakt mit dem Pedal, wodurch sich eine vertikale und horizontale Sitzverstellnotwendigkeit ableitet; auch das Lenkrad ist in Höhe und Entfernung anzupassen
Problematisch wird die Augpunktsicht (z. B. Sicht auf Ampeln), da starke Differenzen durch die anthropometrische Vielfalt existieren.

## Slide 13: Somatotypen in Kombination mit Proportionstypen
Geometrische Auslegung von Produkten unter Beachtung größter anthropometrischer Differenzen in der Nutzergruppe:
Beispiel: Variationsreihe 1:
sehr groß sehr klein langbeinig ↔ kurzbeinig schlank korpulent
Quelle: Kamusella: ergotyping.net/index.php?title=Ergonomie-Grundlagen:_Anthropometrie
Notes: Somatotyp: Körperbautyp
(schlanker, muskulärer, korpulenter Typ)
Bild links: bei gleichem Fersenpunkt müssen Sitz und Lenkrad Verstellbarkeiten in horizontaler und vertikaler Richtung aufweisen
Bild rechts: die Lenkradposition kann für die beiden Referenzpersonen unverändert bleiben, während der Sitz eine vertikale und horizontale Verschiebung benötigt.
Neben der beispielhaft gezeigten Variationsreihe 1 gibt es weitere Varianten
Korpulenzmaße verändern sich lebenslänglich und weisen besonders bei Älteren höhere Werte auf, was in der Gestaltung beachtet werden muss

## Slide 14: Nutzergruppe – Gestaltungsmaß - Körpermaß
Quelle: Kamusella: ergotyping.net/index.php?title=Ergonomie-Grundlagen:_Anthropometrie
Notes: Ergonomische Lösungen werden für eine Zielgruppe entworfen, die in ihren Eigenschaften möglichst genau abzugrenzen ist. Das Gestaltungsobjekt weist Gestaltungsmerkmale (z. B. Sitzbreite) auf, die u. a. auch von anthropometrischen Eigenschaften der Nutzergruppe geprägt sind. Die geometrische Beziehung zwischen Gestaltungsmaßen (Entwurfsparameter) wird über deren Lage und Bewegung in einem Bezugssystem festgeschrieben (z. B. Sitzbezugs- zum Fersenpunkt; fahrzeugfestes Koordinatensystem). Es existieren restriktive Abhängigkeiten bei anthropometrisch bestimmten Gestaltungsmaßen durch perzentilierte Körpermaße und Gelenkbeweglichkeiten. Dieses Referenzsystem beeinflusst, welche Körpermaße in das Gestaltungsmaß einfließen. Liegt z. B. das Referenzsystem an der Vorderkante eines Maschinentisches und es ist die maximale Greifweite (direkt vor dem Körper) festzulegen, ist zunächst der Abstand des Schulterdrehgelenkes zur Maschinenvorderkante in Abhängigkeit von der Rumpftiefe zu ermitteln, um von diesem Drehpunkt aus die Oberarm-Unterarmlänge plus Abstand bis Handmitte als Strecke abzutragen. Der gesamte Greifraum hängt von der Gelenkbeweglichkeit des Schultergelenkes und Schlüsselbeines ab. Die Ermittlung von Gestaltungsmaßen (z. B. Sitzverstellfeld) erfolgt i. allg. über deren Berechnung auf Grundlage eines oder mehrerer Körpermaße unter Beachtung des notwendigen Perzentils und von Zu- und Abschlägen.

## Slide 15: Beispiel: Arbeiten im Versandlager
Vorher:
Ungünstige Arbeitshöhen, dadurch Zwangshaltungen beim Entnehmen und Scannen der Waren

## Slide 16: Arbeiten im Versandlager
Nachher:
Anpassung der Arbeitshöhen, dadurch aufrechte Arbeitshaltung beim Entnehmen und Scannen der Waren

## Slide 17: Arbeiten im Versandlager: Vergleich der Oberkörperhaltungen
Rumpfbeugehaltungen,
vor der Installation des Verladebocks:
nach der Nutzung des Verladebocks:

## Slide 18: Wichtige Literatur – Normen 1
DIN EN ISO 13854:2020-01 Sicherheit von Maschinen – Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen
DIN EN 547-1:2009-01 Sicherheit von Maschinen - Körpermaße des Menschen - Grundlagen zur Bestimmung von Abmessungen für Ganzkörperzugänge von Maschinenarbeitsplätzen
DIN EN 547-2:2009-01 Sicherheit von Maschinen - Körpermaße des Menschen – Grundlagen für die Bemessung von Zugangsöffnungen
DIN EN 547-3:2009-01 Sicherheit von Maschinen - Körpermaße des Menschen – Körpermaßdaten
DIN EN 614-2:2008-12 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung von Maschinen und den Arbeitsaufgaben

## Slide 19: Wichtige Literatur – Normen 2
DIN EN ISO 7250-1 2017-12 Wesentliche Maße des menschlichen Körpers für die technische Gestaltung
DIN 33402-1:2008-03 Ergonomie- Körpermaße des Menschen - Begriffe, Messverfahren
DIN 33402-2 2020-12 Ergonomie - Körpermaße des Menschen – Werte
DIN 33402-3:1984-10 Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegungen
DIN 5566-2:2006-09 Schienenfahrzeuge – Führerräume - Zusatzanforderungen an Eisenbahnfahrzeuge
Notes: Körpermesswerte des Europamenschen (1998) in:
Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 108, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund 1998
Europamensch:
 Grenzperzentile P5 und P95:
 Nordregion: Grenze für 95. Perzentil
 Südregion Grenze für 5. Perzentil
 Grenzperzentile nicht geschlechtsdifferenziert
 Altersgruppe 18 bis 60 Jahre

## Slide 20: Wichtige Literatur – Normen 3
DIN 5566-1:2006-09 Schienenfahrzeuge - Führerräume - Allgemeine Anforderungen
DIN EN ISO 3411:2009-01 Erdbaumaschinen - Körpermaße von Maschinenführern und Mindestfreiraum
DIN Taschenbuch 390 Körpermaße und Körperkräfte
DIN EN ISO 15537 2022-09 Grundsätze für die Auswahl und den Einsatz von Prüfpersonen zur Prüfung anthropometrischer Aspekte von Industrieerzeugnissen und deren Gestaltung
DIN EN ISO 14738:2009-07 Sicherheit von Maschinen - Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen
Weitere Normen finden Sie unter nora.kan-praxis.de
Notes: Körpermesswerte des Europamenschen (1998) in:
Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 108, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund 1998
Europamensch:
 Grenzperzentile P5 und P95:
 Nordregion: Grenze für 95. Perzentil
 Südregion Grenze für 5. Perzentil
 Grenzperzentile nicht geschlechtsdifferenziert
 Altersgruppe 18 bis 60 Jahre

## Slide 21: Wichtige Literatur 1
Anthropologischer Datenatlas (1986) in: Flügel B., Greil H., Sommer K. (1986): Anthropologischer Atlas. Grundlagen u. Daten
Internationaler anthropometrischer Datenatlas (1993) in: Internationaler anthropometrischer Datenatlas. Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Fb. 587. Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven. Jürgens, H. W. (1993)
Körpermesswerte des Europamenschen (1998) in: Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 108, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund 1998

## Slide 22: Wichtige Literatur 2
BULLINGER, H.-J. (1994): Ergonomie: Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner.
GEBHARDT, H.; SCHÄFER, A.; LANG, K.-H. (2009): Anthropometrische Daten in Normen – Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse unter besonderer Berücksichtigung des Arbeitsschutzes. KAN-Bericht 44. Hrsg.: KAN Sankt Augustin.
GEBHARDT, H.; MÜHLEMEYER, C. (2012): Anforderungen an einen gegliederten Prüffinger nach DIN EN 60529 auf der Grundlage aktueller anthropometrischer Daten. Gutachten (KAN GA 49). Hrsg.: KAN Sankt Augustin.
GREIL, H.; VOIGT, A.; SCHEFFLER, C. (2007): Optimierung der ergonomischen Eigenschaften von Produkten für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – Anthropometrie. Fb. 1299. Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Dortmund/Berlin/ Dresden

## Slide 23: Wichtige Literatur 3
JÜRGENS H. W.; MATZDORFF I.; WINDBERG J. (1998): Internationale anthropometrische Daten als Voraussetzung für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Maschinen. 1. Auflage. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft. (Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, 108).
KIRCHNER, J.-H.; BAUM E. (1990): Ergonomie für Konstrukteure und Arbeitsgestalter. München: Carl Hanser.
KIRCHNER, A.; KIRCHNER, J.-H.; KLIEM, M.; MÜLLER, J. M. (1990): Räumlich-ergonomische Gestaltung: Handbuch. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Fb. 632).
LANGE, W.; WINDEL, A. (12. Auflage, 2008): Kleine ergonomische Datensammlung. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
SCHEFFLER, C.; SCHÜLER, G. (2013): „Rohfassung eines Leitfadens für die richtige Auswahl und Anwendung anthropometrischer Daten“. KAN-Studie 51. Hrsg.: KAN Sankt Augustin.

## Slide 24: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de/ und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/