## Slide 1: Anthropometrische und biomechanische Aspekte ergonomischer Gestaltung Teil 2: Visuelle Daten für die anthropometrische Gestaltung
Modul 2 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Darum geht es
Horizontales Blickfeld
Vertikales Blickfeld
Sehachse
Sehentfernung
Zusammenhang Zeichenhöhe – Sehabstand
Zentrales und peripheres Sehen
Sehbereiche und deren Bedeutung
Notes: Bei der maßlichen Gestaltung von Arbeitsplätzen sind visuelle Daten von besonderer Bedeutung. Z. B. sind alle aufgaben- und sicherheitsrelevanten Informationen und visuell ständig zu erfassenden Informationseingabeelemente so zu platzieren, dass sie im Blickfeld liegen. Am Bearbeitungszentrum muss beispielsweise der Bearbeitungsplatz zur Beobachtung entsprechend platziert sein.
In diesem Kapitel werden deshalb vor allem die Begriffe Sehachse, Sehentfernung erläutert, Bezug auf peripheres und zentrales Sehen genommen sowie die Bedeutung unterschiedlicher Sehbereiche erklärt.

## Slide 3: Wichtige Kenngrößen der Sichtgeometrie - Sehachse
Sehachse = Blicklinie (Verbindungslinie Auge – Sehobjekt)
Entdeckungsaufgaben: Sehachse gemäß Blickrichtung  Reizwahrnehmung (Existenz von Signalen)
Überwachungsaufgaben: normale Sehachse körperhaltungsabhängig
      Entspannte Augen: Sehachse gegen Horizontale ca. 10°-15°
      Entspannter Kopf: Sehachse gegen Horizontale: Stehen ca. 15°-20° und Sitzen ca. 25°
Notes: Sehachse: Verbindungslinie zwischen einem fixierten Objekt und dem Mittelpunkt der Netzhautgrube, verläuft näherungsweise mit der Blicklinie (Verbindung fixiertes Objekt - mechanischer Augendrehpunkt)
Entdeckungsaufgaben: Operator wird vom System gewarnt
bei Entdeckungsaufgaben hängt die Blickrichtung (Auslenkung der Sehachse) vom wahrzunehmenden Zentrum der Aufmerksamkeit ab, es ist die Existenz eines Signals zu detektieren
um die Sehachse herum ist hierbei besonders das Blickfeld (s. nachfolgende Folien) zu beachten
Überwachungsaufgaben: Operator sucht aktiv nach Informationen (z.B. Display-Ablesetätigkeit, Bildschirmarbeit am Computer)
bei Überwachungsaufgaben ist die Sehachse entlang einer Sehlinie unterhalb der Horizontalen anzuordnen (Augen- und Kopfmuskulatur in entspannter Haltung, daher unterhalb der Horizontalen)
Nutzer sucht aktiv von dieser entspannten Position aus nach Informationen

## Slide 4: Gesamtauslenkung normale Sehachse

## Slide 5: Beispiel: Form eines Pultaufbaus
Manuelle Prozessführung
    Aufrechte Sitzposition
     Auslenkung Sehachse gegen Horizontale ca. 35°
  Automatische Prozessführung
    hintere Sitzhaltung
    Auslenkung Sehachse gegen Horizontale 25°-20° 35° - (10° bis 20°)
    Rumpfneigung nach hinten
Notes: bei automatischer Prozessführung steht die Prozessbeobachtung im Vordergrund, die in entspannter hinterer Sitzhaltung ausgeführt wird
durch die hintere Sitzhaltung wandert der Augpunkt nach hinten und leicht nach unten, die Sehachse wird um den Winkel der Rumpfneigung nach oben gedreht
um einen rechtwinkligen Aufblick auf die Pultfläche des Pultaufbaus zu gewährleisten, ist die Neigung der Pultfläche dieser Haltung anzupassen

## Slide 6: Wichtige Kenngrößen der Sichtgeometrie - Sehentfernung
Der Sehabstand hängt ab von
der Art der Sehaufgabe
der Beleuchtungsstärke
dem individuellen Sehvermögen
Größe, Form und Farbe des Sehobjektes
Struktur (Textur), Kontrast der Sehobjektumgebung

## Slide 7: Richtwerte für bevorzugte Sehentfernungen
120...250 mm Feinstarbeiten (Kleinstteile, Uhren, elektronische Bauelemente)
250...350 mm Feinarbeiten (Rundfunk- und Fernsehgeräte)
bis 500 mm mittelgrobe Arbeiten (Ablesen von Anzeigen, Arbeit an Maschinen)
> 500...1500 mm grobe Arbeiten (Verpacken, Schleifarbeiten)
> 1500 mm Fernsicht

## Slide 8: Zusammenhang Zeichenhöhe - Sehabstand
Erkennbarkeit von Zeichen: vertikale Sehobjektgröße
Beachte: Sehabstand ist nur eine Einflussgröße Weitere: Beleuchtungsstärke, Kontrast, Lesbarkeit der Zeichen
h = S · tan α
α in Bogenminuten °)
Größe des Sehwinkels
optimal: 18` - 22`
zulässig: 15`- 18`
Beispiel:
Gegebene Sehentfernung zu einem Monitor: 800 mm
h = 800 mm · tan
Erforderliche Zeichenhöhe: 4,2 mm
Notes: Sehobjekthöhe h: Ausdehnung des Objektes, scheinbare Größe
Die Zeichenhöhe für sofortige gute Erkennbarkeit hängt vom Sehabstand ab; der Zusammenhang wird über den Sehwinkel ausgedrückt
Angegebene Sehwinkel beziehen sich auf die vertikale Sehobjektgröße für Bildschirmanzeigen, Leitwartentechnik, Anzeigen für Maschinen etc.
Sehwinkel:
Winkel, dessen Scheitel am Auge liegt und dessen Schenkel das Sehobjekt einschließen.
bei gleicher Sehentfernung:
Sehwinkel weiß < Sehwinkel schwarz < Sehwinkel farbig
 Zeichenhöhe weiß < Zeichenhöhe schwarz < Zeichenhöhe farbig
Sehwinkel in Winkelminuten (Bogenminuten): anzustrebender optimaler Bereich: 18`-22`
Damit kann bei vorgegebener Sehentfernung eine Zeichengröße ermittelt werden.
Umgekehrt kann bei bekannter Zeichengröße bestimmt werden, in welcher Sehentfernung zum Auge das Zeichen anzuordnen ist.
Das Auflösungsvermögen bezeichnet die Fähigkeit, zwei eng beieinander liegende Punkte getrennt wahrzunehmen. Die Punkte benötigen einen Mindestwinkelabstand.
Kleinster Winkelabstand (Auflösungsvermögen), bei dem 2 Objekte getrennt wahrgenommen werden, liegt unter idealen Bedingungen bei einem Sehwinkel von 1`; bei durchschnittlichen Verhältnissen eher 2`
Der Kehrwert des Auflösungsvermögens ist die Sehschärfe (Visus)
Beispiel rechts ist animiert

## Slide 9: Sehbereich – Zentrales Sehen: Fixation
Fixation:
gezieltes Betrachten eines Objektes mit der Fovea centralis (Sehgrube)
Verweilen des Blickes ≥ 0,3 sek. am Fixationspunkt
Definition Sehgrube:
Netzhautstelle mit höchster Auflösung  zentrales Sehen: 100% Sehschärfe Hauptstehrichtung bei 1° zum Fixationspunkt
Abstand zum Fixationspunkt Sehschärfe
3 Grad 50%
6-7 Grad 25%
Notes: Zentrales Sehen:
Fixation findet statt = Verweilen des Blickes auf einer Stelle (ca. 0,3 sec. oder länger )
Abbildung eines Reizes auf der Fovea (Sehgrube): 100%iger Schärfebereich
Scharf-Sehen durch photopisches Sehen mit den Zapfen
bei maximal weiter Pupille, ausreichender Helligkeit
Extrahieren von Detailinformationen
Bei einem Abstand vom Fixationszentrum von z. B. 3° beträgt die Sehschärfe nur noch 50%

## Slide 10: Sehbereich – Zentrales Sehen vs. peripheres Sehen
Notes: Bei der Aufgabenteilung von zentralem und peripheren Sehen wird letzteres bevorzugt.
Wenn in der visuellen Peripherie plötzlich ein neues Objekt auftaucht oder Bewegung entsteht, werden gerade ablaufende Übertragungs- und Verarbeitungsprozesse zu Informationen aus dem zentralen Sehbereich gehemmt und eine Neuorientierung von Kopf und Auge eingeleitet, damit das Objekt fixiert werden kann.
der Wahrnehmende benutzt ständig die peripher aufgenommene Information, um Fixationspunkte auszuwählen.
Peripheres Sehen:
findet im übrigen Bereich der Netzhaut statt
Abnahme der Sehschärfe im Vergleich zur Fovea
liefert "nur" Orientierungs- und Rahmeninformationen
gleichzeitiges Entdecken aller Punkte des Gesichtsfeldes (Wahrnehmung über Bewegung und/oder Kontrast)
niedriges räumliches Auflösevermögen
hohes zeitliches Auflösevermögen, daher sehr empfindlich gegenüber Bewegungen
Netzhautperipherie: = "Weitwinkelfrühwarnsystem„

## Slide 11: Sehbereich – Gesichtsfeld, Farbgesichtsfeld
Notes: Das Gesichtsfeld beschreibt den Teil der visuellen Umwelt, der bei fixierten (unbewegten) Augen wahrgenommen werden kann. Es beinhaltet das zentrale (foveale) und das periphere Sehen.
 Gesichtsfeld = der ohne Kopf- und Augenbewegung wahrnehmbare räumliche Ausschnitt einer Umgebung
Binokulares Gesichtsfeld: linkes Bild innere Umrandung (Ausdehnung links, rechts: ca. 60°, nach oben: ca. 55°, nach unten: ca. 45°)
Peripheres System=
Gesichtsfeld: nur noch Bewegungswahrnehmung
Anordnung gleichzeitig zu überwachender Sehobjekte
Binokulares Gesichtsfeld: räumliches Sehen, am Rand (rechtes, linkes Auge) nur monokulares (einäugiges) Sehen
 Es treten Einzelzonen jedes Auges (monokular) und die Überlappungszonen beider Augen (binokular) auf.
Feld rechts unten animiert
binokulares Farbgesichtsfeld Darstellung nach http://www.multimedia-beratung.de/ergonomie/theorie/grundlagen/gesichtssinn.htm

## Slide 12: Sehbereich – Maximale und optimales Blickfeld
Notes: Blickfeld:
umfasst alle bei ruhendem Kopf allein durch Augenbewegung fixierbaren Punkte
Nach Richtung der Ausdehnung wird horizontales und vertikales Blickfeld unterschieden
Maximal mögliches Blickfeld wird nicht ausgeschöpft, da vorher unbewusste Kopfbewegung in Blickrichtung einsetzt
Daher sind allein mit Augenbewegung zu erfassende Bereiche unter Beachtung des Sehabstandes nach dem optimalen Blickfeld zu dimensionieren
optimales Blickfeld:
Blickbewegungen von etwa 15° um die Blicklinie
Anordnung häufig zu fixierender Beobachtungsobjekte
Anordnung optischer Gefahren- oder Warnanzeigen
z. B. Lesen von Zeichen in einer Zeile; Verfolgen des Zeigers einer Anzeige, Erfassung des Aufblinkens von Warnsignalen, optische Kontrolle von Anzeigezuständen durch häufigen Blickwechsel; sehr schneller Wechsel zwischen Blickorten
Weitere Sehfelder:
Umblickfeld:
der bei ruhendem Körper, bewegtem Kopf und bewegten Augen fixierbare Raumsektor des Sehraums
um Kopfbewegung erweitertes Blickfeld
Anordnung von Objekten, die in häufigem Wechsel nacheinander anzublicken sind
Lage der Normalblicklinie unter der Horizontalen körperabhängig (s. Darstellung auf Folie 2):
hier Kopf in gespannter Neutral-Nullstellung
nur Auslenkung der Blicklinie um 15°
überblicken des Feldes +- 15° bequem mit den Augen, keine Kopfbewegung erforderlich (Augenbewegung in Komfortbereich)

## Slide 13: Beispiel – Arbeitsplatz Kranführer
Bildquelle: IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Sachgebiet Ergonomie
Beispiele – Bildschirmarbeit in Leitwarten
M. Bockelmann, F. Nachreiner, P. Nickel: www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2249.html

## Slide 14: Beispiel - Gabelstapler mit Drehkabine
Drehkabine für Gabelstapler kann bis zu 180 Grad gedreht werden
dadurch völlig freies Blickfeld für den Fahrer, Last kann sicher transportiert werden
kein Verdrehen des Oberkörpers durch Rückwärtsfahrt bei sperrigen Gütern mehr notwendig

## Slide 15: Wichtige Literatur - Normen
DIN EN 894-2:2009-02 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Anzeigen
DIN EN ISO 14738:2009-07 Sicherheit von Maschinen - Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen
DIN EN ISO 9241-5:1999-08 Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten – Anforderungen an visuelle Anzeigen
DIN 15996:2020-12 Bild- und Tonbearbeitung in Film-, Video- und Rundfunkbetrieben - Grundsätze und Festlegungen für den Arbeitsplatz
DIN EN ISO 11064-5:2008-10 Ergonomische Gestaltung von Leitzentralen – Anzeigen und Stellteile
Weitere Normen finden Sie unter nora.kan-praxis.de/

## Slide 16: Wichtige Literatur 1
BOCKELMANN, M.; NACHREINER, F.; NICKEL, P. (2012) Bildschirmarbeit in Leitwarten. Handlungshilfen zur ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen nach der Bildschirmarbeitsverordnung. F 2249. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2012.
KIRCHNER, J.-H.; BAUM E. (1990): Ergonomie für Konstrukteure und Arbeitsgestalter. München: Carl Hanser.
LANGE, W.; WINDEL, A. (12. Auflage, 2008): Kleine ergonomische Datensammlung. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

## Slide 17: Wichtige Literatur 2
MARQUART, S. (1997): Handbuch der Ergonomie. Weiden: Schuch.
MARTIN, H. (1994): Grundlagen der menschengerechten Arbeitsgestaltung. Handbuch für die betriebliche Praxis. Köln: Bund-Verlag
SACHS, S.; TEICHERT, H.-J.; RENTZSCH, M. (1994): Ergonomische Gestaltung mobiler Maschinen. Handbuch für Konstrukteure, Planer, Ergonomen, Designer und Sicherheitsfachkräfte. 1. Auflage. Landsberg: Ecomed.
SCHMIDTKE, H. (1993): Ergonomie. 3. Auflage. München: Carl Hanser.

## Slide 18: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de/ und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/