## Slide 1: Anthropometrische und biomechanische Aspekte ergonomischer Gestaltung Teil 3: Hilfsmittel für die Arbeitsplatz- und Produktauslegung
Modul 2 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Darum geht es
Maßtabellen
normierte Berechnungsverfahren
Orientierende Abmessungsempfehlungen
Schablonensomatographie
Computersomatographie (digitale Menschmodelle)
Menschmodelle in Virtual Reality
Notes: Um Arbeitsplätze und Produkte so auslegen zu können, dass unterschiedliche (Körpermaße des Menschen (z. B. Körperhöhen und Augenhöhe) berücksichtigt werden und somit optimale Arbeitsplatz- und Produktmaße für die Handhabung ( am Bearbeitungszentrum z.B. Arbeitshöhen, Greiftiefen und Blickfelder) erreicht werden, gibt es eine Reihe von Hilfsmitteln. Diese sollen im folgenden erläutert werden. Sie werden mit :
Maßtabellen
Normierten Berechnungsverfahren
Orientierenden Abmessungsempfehlungen
Schablonen und Computersomatographie
sowie virtuellen Menschmodellen bekannt gemacht.

## Slide 3: Hilfsmittel für die Arbeitsplatz- und Produktauslegung
Einflussgrößen, z.B.:
Anthropometrische Gegebenheiten der Nutzergruppe
Arbeitsanforderungen
Körperhaltung
Verfahren/Hilfsmittel
Maßtabellen
Normierte Berechnungsverfahren
Orientierende Abmessungsempfehlungen
Schablonensomatographie
Computersomatographie (digitale Menschmodelle in Desktopsystemen)
Virtuelle Menschmodelle in Powerwall- und Caveprojektionssystemen
Notes: Maßtabellen:
i.allg. in Form anthropometrischer Datenbanken, s. Modul 2-1
für die zeichnerische Darstellung der menschlichen Gestalt (nach Regeln des technischen Zeichnens) sind Körpermaße für bestimmte Körpergrößenklassen als Gelenk-zu-Gelenk-Maße angegeben
Angabe von Bekleidungszuschlägen
Normierte Berechnungsverfahren beinhalten i.allg.:
Gestaltungsalgorithmen zur Ableitung von Gestaltungsmaßen in Abhängigkeit von Anforderungen aus der Tätigkeit an visuelle Kontrolle und feinmotorische Koordination unter Zuhilfenahme von normierten Maßtabellen und Richtwerten und unter Beachtung von Perzentilwerten für bestimmte Arbeitsplatztypen (Stehen, Sitzen)
Berechnungsformeln umfassen die Ermittlung von z. B. Bein-, Fußraumabmessungen, Sitz-, Arbeitsflächenhöhen unter Einbeziehung anthropometrischer Daten
Orientierende Abmessungsempfehlungen beinhalten i. allg.:
Angaben von Arbeitshöhen für Sitz- und Stehaufgaben in Abhängigkeit von Arbeitsanforderungen für verschiedene Körperhöhen männlicher und weiblicher Nutzer
Interpolation ausgewählter Gestaltungsmaße (Tisch-, Sitz-, Arbeitshöhe) in Abhängigkeit von Körperhöhe und Anforderungshöhe
Schablonensomatographie und digitale Menschmodelle: s. nächste Folie
Virtuelle Realität (VR) ist die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten interaktiven virtuellen Umgebung
CAVE: Cave Automatic Virtual Environment (Höhle mit automatisierter, virtueller Umwelt)
Raum zur Projektion einer dreidimensionalen Illusionswelt der virtuellen Realität
Würfel mit bis zu 6 Projektionsflächen
z. B. Erzeugung eines zur Realität ähnlich vollständigen Innenraumeindrucks eines Automobils
Ergonomieanalysen mit subjektiver Bewertung von Sichtbedingungen, Bedieninteraktionen, Tätigkeitsabläufen bis hin zu einfachen Fahrszenarien
Kosten- und Zeiteinsparung:
Ergebnisse, beispielsweise aus Kollisionsüberprüfungen, Montageversuchen oder
Crashberechnungen stehen mit VR-Prototypen früher als bisher für Produktoptimierungen zur Verfügung

## Slide 4: Hilfsmittel für die Arbeitsplatz- und Produktauslegung
Ableitung von Gestaltungsmaßen aus Körpermaßen
Beispiel Raumanforderungen Sitzarbeitsplatz
Beispiel Auslegung nach individuellen Gestaltungszielen
Kamusella, Chr.: ergotyping.net/index.php?title=Anthropometrie:_Ableitung_von_Gestaltungsmaszen_aus_Koerpermaszen
Hilfsmittel für die Ermittlung von Gestaltungsmaßen
Fahrersitzeinstellung im Linienbus:
Brütting, M.; Böser, Chr.; Knipfer, Chr.; Ellegast, R.: fahrersitz.ifa.dguv.de/
Beispiel Stehhilfe Maschinenarbeitsplatz
Kamusella, Chr.: www.ergotyping.net/index.php?title=Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Ermittlung_von_Gestaltungsmaszen

## Slide 5: Schablonensomatographie mit Körperumrissschablonen
Beispiel: Kieler Puppe
6 Körpergrößen, Maßstab 1:2 und 1:5
      sehr kleine Frau (1. Perzentil),
      kleiner Mann (5. Perzentil),
      kleine Frau (5. Perzentil)
      mittelgroßer Mann (50. Perzentil)
      große Frau (95. Perzentil)
      großer Mann (95. Perzentil)
  Abmessungen nach DIN 33408
  wichtigste Gelenke (Hand-, Ellenbogen-, Hals-, Knie-, Schulter-, Hüft- und Fußgelenk), zweidimensional beweglich: bewegliche Glieder, Kurvengelenke
Notes: Tipp: Falls möglich, sollten Körperumrissschablonen gezeigt werden
Schablonensomatographie:
Somatografie bezeichnet die zeichnerische Darstellung der menschlichen Gestalt.
Es gibt verschiedene Schablonenausführungen.
Bekannte Beispiele der Körperumrissschablonen sind die Kieler Puppe (1975), die Bosch-Schablonen (1978), die Zeichenschablonen nach DIN33408:2008-03 , Burg-Giebichenstein-Schablone (1986), Jenik-Schablone.
Kennzeichen:
2D-Schablonen der menschlichen Gestalt
unter Beachtung anthropometrischer Maße (Differenzierung nach Perzentil und Geschlecht)
in verschiedenen Ansichten (Drauf-, Vorder-, Seitenansicht)
mit starren oder beweglichen Gelenken
In verschiedenen Maßstäben
Papier- und Bleistiftmethode
Maßstäbliche Zeichnung des Gestaltungsobjektes erforderlich
Körperumrissschablone wird dem Modell/ der Zeichnung überlagert.
Die Schablonen unterstützen Packageentwürfe
Vereinfachte Gelenke durch Angabe von Gelenkmittelpunkten (Punktgelenke) bzw. Realisierung von Kulissengelenken
Darstellung verschiedener Körperstellungen möglich
Bosch-Schablone:
4 Körpergrößen: Maßstab: 1:10
  Kleine Frau
  Mittelgroße Frau und kleiner Mann
  Große Frau und mittelgroßer Mann
  Großer Mann
Starre Schablone
Anzeige Bewegungswinkel
Gestaltung von Montagearbeitsplätzen
Kieler Puppe:
6 Körpergrößen: Maßstab: 1:1 und 1:5
  Sehr kleine Frau (1. Perzentil)  Kleiner Mann (5. Perzentil)
  Kleine Frau (5. Perzentil)  Mittelgroßer Mann (50. Perzentil)
  Große Frau (95. Perzentil)  Großer Mann (95. Perzentil)
Bewegliche Glieder, Kulissengelenke für Schulter, Hüfte, Knie
Jenik-Schablone:
Unisextypen in den Größen 1500mm, 1630mm, 1760mm und 1900mm im Maßstab 1:10

## Slide 6: Schablonensomatographie mit Körperumrissschablonen

## Slide 7: Schablonensomatographie - Anwendungsbeispiele
Forstwirtschaftlicher Pflanzpflug: Anpassung Sitzposition für F5 und M95
Lastenrad für Postzustellung:
Anpassung der Rahmengröße und Verstellbarkeit von Sattel und Lenker für F5 und M95
Notes: Beispiele für den Einsatz von Schablonensomatographie:
Lastenrad rechts:
Kundenvorgabe: Rad in nur einer Rahmengröße, keine Räder in unterschiedlichen Rahmengrößen
- dadurch Rahmengröße für ein gemitteltes 50.Perzentil Männer und Frauen
- Lenker höhenverstellbar und mit Lenkervorbau, der in unterschiedliche Winkelnlagen egebracht werden kann
Sattel in der Höhe verstellbar
Forstwirtschaftlicher Pflanzpflug links:
Bereits geänderte Rahmengröße: Verjüngung des Rahmens, um die Beinspreizung für die Nutzer zu reduzieren
Sitzverstellung: alternativ und kostengünstiger und technisch weniger aufwendig: verstellbare Fußauflage
Gestreckter Arm des 5.Perzentils Frau (rote Schablone): Andeutung des Greifbereichs, in dem Pflanzbehälter angeordnet werden sollten (kleine Person muss überall hin reichen können)

## Slide 8: Sitzbezugspunkte und deren Anwendung
Hüftpunkt (H-Point)
Punkt auf der Medianebene des Menschen, der im theoretischen Schnittpunkt der Torsoachse und der auf die Ebene projizierten Oberschenkellängsachse liegt
Notes: Um einheitliche Orientierungs- und Ausgangspunkte für die Konstruktion und Positionierung von Sitzen und anderem Interieur eines mockups (Vorführmodell, Attrappe) zu haben, gibt es verbindliche, jedoch branchenabhängig unterschiedliche Bezugspunkte. Diese Bezugspunkte dienen damit der Ableitung von Festlegungsmaßen.
Sehr oft verwendet wird der sog. H-Punkt (Hüftpunkt).
In anderen Branchen sind es andere Punkte, die aber eine Beziehung zum Hüftpunkt besitzen.
So wird für Land- und Baumaschinen z.B. der SIP (Seat Index Point=Sitzindexpunkt) s. u. verwendet.
H-Point: konstruktive Referenzpunkte für die ergonomische Auslegung von Fahrerplätzen  Anwendung Fahrzeugkonstruktion
Package-Entwurf
Auslegung der Innenraummaße, z. B. Angaben zur Begrenzung des Greifraums: Darstellung/ Ableitung von Hüllflächen des Greifraums und ihrer Referenzebenen
Sichtanalyse - Beziehung zu Augpunkten bzw. der Augenellipsenlage
R-Point
der durch den Fahrzeughersteller festgelegte Sitzreferenzpunkt
Er liegt bei einer festgelegten Einstellung des Fahrersitzes, sowie einer bestimmten Torsoneigung im H-Punkt.
Ermittlung mit SAE-H-Punktmessmaschine
Sitzindexpunkt (Seat Index Point) SIP
SIP ist auf den Sitz bezogen, der H-Punkt bezieht sich auf den Menschen.
Punkt in der mittleren, senkrechten Längsachse des Sitzes, an dem sich die theoretischen Achsen des menschlichen Oberkörpers und Oberschenkels schneiden
Messung mit einfacher, starrer Messvorrichtung
liegt innerhalb eines Toleranzfeldes von ±10 mm um den gemessenen H-Punkt
Veröffentlichung in technischen Datenblättern der Sitze
Ist in Bezug auf die Maschine festgelegt, verändert sich nicht durch den Verstell- bzw. Schwingbereich des Sitzes.
Anwendungsbereich: Land- und Baumaschinen
Seat Reference Point (SRP) (Sitzreferenzpunkt)
Drehpunkt zwischen Rückenlehne und Sitzfläche des Sitzes
kein konkreter Bezug zum H-Punkt, da sich der Versatz je nach Sitzart (z.B. harte oder weiche Polsterung, Ausprägung der Sitzmulde usw.) ändert
Anwendung: Schienenfahrzeuge, land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Passagiersitze Flugzeug
Augenbezugspunkt DEP (Design Eye Point) bzw. ERP = Eye Reference Point = Augenreferenzpunkt
Einfügepunkt für Pilotensitze
alle Piloten-Augpunkte müssen im sog. DEP zu liegen kommen
von da aus Line of Sight festgelegt
Die Bestimmung der Augenellipse ist nicht ganz einfach, wird eher nicht benutzt.

## Slide 9: Weitere Sitzbezugspunkte und deren Anwendung
Sitzindexpunkt (Seat Index Point) SIP
liegt innerhalb eines Toleranzfeldes von ±10 mm um den gemessenen H-Punkt
Anwendung: Land- und Baumaschinen
Sitzreferenzpunkt (Seat Reference Point) SRP
Drehpunkt zwischen Rückenlehne und Sitzfläche des Sitzes
Anwendung: Schienenfahrzeuge, land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen
Augenbezugspunkte (Design Eye Point) DEP
Einfügepunkt für Pilotensitze
alle Pilotenaugenpunkte müssen im Sog. DEP zu liegen kommen
von da aus wird die „Line of Sight“ festgelegt
Notes: SIP:
Punkt in der mittleren, senkrechten Längsachse des Sitzes, an dem sich die theoretischen Achsen des menschlichen Oberkörpers und Oberschenkels schneiden
Veröffentlichung in technischen Datenblättern der Sitze
SRP:
kein konkreter Bezug zum H-Punkt, da sich der Versatz je nach Sitzart (z.B. harte oder weiche Polsterung, Ausprägung der Sitzmulde usw.) ändert

## Slide 10: Sitzbezugspunkte – Beispiel Sitzindexpunkt Baumaschinen
Platzierung eines Menschmodells (bzw. Schablone) auf dem Sitz
SIP des Sitzes und H-Point des Menschmodells sind deckungsgleich
Notes: Bestimmung der Koordinaten des SIP in Bezug zum Sitz:
aus technischen Datenblättern
Der über eine Sitzmessmaschine ermittelte und in Datenblättern zum Sitz veröffentlichte und eingezeichnete SIP repräsentiert den Schnittpunkt zwischen den theoretischen Achsen des menschlichen Oberkörpers und des menschlichen Oberschenkels auf der senkrechten Ebene durch die Sitzmittellinie. Demnach wird der Hüftpunkt(H-Punkt) des Menschmodells mit dem SIP in Übereinstimmung gebracht und simuliert die Lage des Beckens im gewichtsbelasteten Sitz.
Der SIP nach Norm DIN EN ISO 5353:1999-03 repräsentiert seine Lage für einen Maschinenführer, der den Sitz mit einem Gewicht von 75 kg belastet und entspricht demnach etwa einem 50.Körperhöhenperzentil (s. DIN EN ISO 3411:2007-11).

## Slide 11: Kategorien digitaler Menschmodelle
Nach Funktionalitäten bzw. Anwendungsgebieten:
Bildquelle: Kamusella ergotyping.net/index.php?title=Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Ermittlung_von_Gestaltungsmaszen#Menschmodelle
Notes: Biomechanisch-kinetische Modelle: beschreiben Bewegungen des menschlichen Körpers unter Beachtung von Geschwindigkeiten, Kräften, Momenten und Körpermassen
Anthropometrisch-kinematische Modelle: basieren auf anthropometrischen Körpermaßdaten des menschlichen Körpers und simulieren Bewegungen des Körpers und von Gliedmaßen ohne Betrachtung der Ursachen (Körperkräfte)
Virtual Reality: Tools ermöglichen die realistische, dreidimensionale Darstellung von digitalen Modellen in Echtzeit.
Um ein Gefühl der Immersion zu erzeugen, werden zur Darstellung virtueller Welten spezielle Ausgabegeräte benötigt. Bekannt sind vor allem das Head-Mounted Display, Großbildleinwände oder die CAVE. Um einen räumlichen Eindruck zu erzeugen, werden zwei Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven erzeugt und dargestellt (Stereoprojektion). Um das jeweilige Bild dem richtigen Auge zuzuführen, existieren verschiedene Technologien. Man unterscheidet aktive (wie z. B. Shutterbrillen) und passive Technologien (wie z. B. Polfilter oder Infitec). Für die Interaktion mit der virtuellen Welt werden spezielle Eingabegeräte benötigt. Zu nennen sind hier unter anderem Spacemouse, Datenhandschuh, Wand und Flystick. Teilweise werden aber auch Standardeingabegeräte wie Tastatur oder Maus, oder sehr spezialisierte Geräte verwendet. Zur Positionserfassung von Objekten der realen Welt werden Trackingsysteme verwendet (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Realit%C3%A4t)
Beispiele digitale Menschmodelle:
Fertigungsplanung, digitale Fabrik: Jack stellt eine virtuelle Umgebung für interaktive Gestaltung und Optimierung manueller Aufgaben zur Verfügung. In einem 3D-Modell der realen Produktionsumgebung kann die Arbeitssequenz anhand eines virtuellen Menschmodells definiert werden.
Ramsis:3D-Menschmodell zur ergonomischen Analyse und als Auslegungsunterstützung von Produkten und Arbeitsplätzen, insbesondere im Fahrzeugbereich; wissenschaftliche Erarbeitung der ergonomischen Grundlagen für Ramsis an der TU München, Lehrstuhl Ergonomie, heutzutage kommerzielles Produkt der Firma Human Solutions GmbH; Eigentum eines Konsortiums der Automobilind.
s. auch: http://de.wikipedia.org/wiki/RAMSIS
Anybody:
Entwicklung der Firma AnyBody Technology A/S in Dänemark
ergonomische und biomechanische Analysen
statische und dynamische Modelle
Modellierung des Skeletts und der Muskeln
Berechnung von Muskel- und Gelenkkräften
Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin/Rehabilitation, Sport, Gesundheitsschutz

## Slide 12: Digitale Menschmodelle – Beispiel ChaAT Ergonomics
Sequenzausschnitte zur prozess- und nutzerorientierten Sichtuntersuchung mit dem Menschmodell CharAT Ergonomics und virtueller Sichtdynamik im Digital Prototyping
Notes: Beispiel CharAT:Ergonomics:
Produkt der Firma Virtual Human Engineering GmbH (Kernsoftware); Weiterentwicklung zum Ergonomiewerkzeug in Zusammenarbeit mit der TU Dresden, Arbeitswissenschaft  Entwicklung von Ergotyping-Tools an der Professur Arbeitswissenschaft
Beispielanwendung innerhalb eines von der DFG geförderten Projektes zur dynamischen Sichtfelduntersuchung von mobilen Arbeitsmaschinen (TU Dresden, Professur Arbeitswissenschaft in Zusammenarbeit mit Professur Baumaschinen und Fördertechnik)
Datenaggregation im Entwurfswerkzeug mit dem Digitalem Menschmodell CharAT Ergonomics
Die aggregierten Daten setzen sich zusammen aus:
Position-Inputs für Maschinendynamik und Umgebungsobjekte
Daten zur Körperbewegung (dynamische Körperwinkel) über das CUELA Messsystem des IFA Sankt Augustin
Blickerfassungsdaten zur Bestimmung der Fixationsrichtungen für beide Augen

## Slide 13: Digitale Menschmodelle – Beispiel CharAT Ergonomics
Notes: Beispiel CharAT:Ergonomics:
Produkt der Firma Virtual Human Engineering GmbH (Kernsoftware); Weiterentwicklung zum Ergonomiewerkzeug in Zusammenarbeit mit der TU Dresden, Arbeitswissenschaft  Entwicklung von Ergotyping-Tools an der Professur Arbeitswissenschaft
Bild links: TU Dresden, Arbeitswissenschaft: Entwickelte Ergotyping-Tools für das Menschmodell CharAT Ergonomics (Sicht, Körperkräfte, Lastenhandhabung, Körperhaltung)
Im Beispiel: Körperhaltungsbewertung nach RULA beim Umwenden von Dachsteinen
Bild rechts: TU Dresden, Arbeitswissenschaft: Untersuchung eines Stuhlkonzepts als Multifunktionseinheit für die Anpassung an schwer zugängliche Montagestellen bei der Flugzeugfertigung
Untersuchungen mit Druckmessmatte und mittels digitalem Menschmodell

## Slide 14: Digitale Menschmodelle – Beispiel CharAT Ergonomics
Notes: Beispiel CharAT:Ergonomics:
Produkt der Firma Virtual Human Engineering GmbH (Kernsoftware); Weiterentwicklung zum Ergonomiewerkzeug in Zusammenarbeit mit der TU Dresden, Arbeitswissenschaft  Entwicklung von Ergotyping-Tools an der Professur Arbeitswissenschaft
virtuelle 3D-Unterstützung, um unerwünschte Risiken bei der Entwicklung neuer Systeme oder Geräte für das Gesundheitswesen zu vermeiden
 z. B. anthropometrische Anpassung an das medizinische Personal

## Slide 15: Digitale Menschmodelle – Virtual Reality
Notes: Beispiel ViveHuman in ViveLAB:
Produkt der Firma vivetech ltd. (www.vivetech.com)
ViVeLab ist ein komplexes kollaboratives Online-System für die virtuelle Erprobung und Überprüfung von Produktplanungslösungen und zur Simulation von Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine. Mit diesem Simulationstool können in Echtzeit Planungsveränderungen modelliert und Auswirkungen analysiert werden ViVeLab nutzt Cloud-Computing-Technologie mit leistungsfähigem Video-Streaming, so dass Anwender virtuelle Prüfaufgaben für Produkte und Design in einem virtuellen Prüf-Labor durchführen können, wo sie mit anderen Experten weltweit zusammenarbeiten können

## Slide 16: Digitale Menschmodelle – weitere Beispiele
RAMSIS www.human-solutions.com/mobility/front_content.php?idcat=329
Human Builder (vormals Safeworks) www.uniplm.de/CATIA-Human-Builder-Simulation-89.html und www.safework.com/safework_pro/sw_pro.html
Jack (vormals Any-Man/ eM-Human) www.plm.automation.siemens.com/de_de/Images/Jack_Human_tcm73-62436.pdf
DYNAMICUS www.tu-chemnitz.de/ifm/produkte-html/alaskaDYNAMICUS.html
AnyBody www.anybodytech.com
SANTOS www.digital-humans.org/
EMA www.imk-automotive.de/index.php?cont=prod_ema&lang=de
Casimir www.woelfel.de/produkte/sitzkomfort/casimirautomotive.html
CharAT:Ergonomics www.virtualhumanengineering.com/
VirtualHuman www.virtual-human.org/start_de.html
VADE vrcim.wsu.edu/pages/virtual-assembly/vade.html
ICIDO:Ergonomics www.icido.de/de/Produkte/VDP/IDO_Ergonomics.html
ViveTech LTD. vivetech.hu/

## Slide 17: Wichtige Normen 1
DIN Taschenbuch 390 Körpermaße und Körperkräfte
DIN 33408-1:2008-03 Körperumrißschablonen für Sitzplätze
ISO 15534-3:2000-02 Ergonomic design for the safety of machinery - Anthropometric data
DIN EN ISO 15536-1:2008-12 Ergonomie - Computer-Manikins und Körperumrissschablonen - Allgemeine Anforderungen
DIN EN ISO 15536-2:2007-06 Ergonomie - Computer-Manikins und Körperumrissschablonen - Prüfung der Funktion und Validierung der Maße von Computer-Manikin-Systemen

## Slide 18: Wichtige Normen 2
DIN EN ISO 14738:2009-07 Sicherheit von Maschinen - Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen
DIN EN 1005-4:2009-01 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung - Bewertung von Körperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit an Maschinen
DIN EN ISO 3411:2009-01 Erdbaumaschinen - Körpermaße von Maschinenführern und Mindestfreiraum
DIN ISO 4130:1979-04 Straßenfahrzeuge - 3-dimensionales Bezugssystem und primäre Bezugspunkte - Definitionen

## Slide 19: Wichtige Normen 3
DIN EN ISO 5353:1999-03 Erdbaumaschinen sowie Traktoren und Maschinen für Land- und Forstwirtschaft - Sitzindexpunkt
DIN 5566-1 2020-05 Schienenfahrzeuge – Führerräume - Allgemeine Anforderungen
DIN 5566-2 2020-05 Schienenfahrzeuge – Führerräume - Zusatzanforderungen an Eisenbahnfahrzeuge
ISO/DIS 6549:2021-12 (Entwurf, in Überarbeitung) Straßenfahrzeuge - Methode zur Bestimmung von H- und R-(Sitzbezugs)Punkten
SAE J826 H-Point Machine and Design Tool Procedures and Specifications
Weitere Normen finden Sie unter nora.kan-praxis.de

## Slide 20: Wichtige Literatur 1
BRÜTTING, M.; BÖSER, Chr.; KNIPFER, Chr.; ELLEGAST, R. (2012): Sitzmemory am Busfahrerarbeitsplatz. IFA Report 3/2012. Hrsg.: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)
BUBB, H. (2007): Digitale Mensch-Modelle. In: K. Landau (Hg.): Lexikon der Arbeitsgestaltung. Stuttgart: Gentner und ergonomia Verlag, S. 454–458.
BUBB, H. (2009): Menschmodelle (digital). In: Medizinisches Lexikon der beruflichen Belastungen und Gefährdungen, Definitionen – Vorkommen – Arbeitsschutz, S. 674–677
OTTO, S. (1994): Wartbarkeitsstudie mit Hilfe von 3D-CAD-System CATIA und dem Ergonomiesystem ANTHROPOS an einem Flugzeug. Diplomarbeit. Hamburg: Fachhochschule Hamburg.

## Slide 21: Wichtige Literatur 2
SCHRADER, K. (2003): Entwurf und Realisierung eines Ergonomie-Mock-Ups unter Verwendung von Methoden der virtuellen Realität. Dortmund: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz Fb. 587 zugl. Technische Universität Braunschweig, Diss., 9/2003).
SEITZ, T. (2003): Videobasierte Messung menschlicher Bewegungen konform zum Menschmodell RAMSIS. Disseration. München: Technische Universität München.
STEGER, D. (2004): Motion Capture mit optisch-magnetischem Trackingsystemen in VR-Applikationen. Diplomarbeit. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz.
TECHMATH AG (HRSG.) (2001): RAMSIS in CATIA. Handbuch Version 3.7. Kaiserslautern.

## Slide 22: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/