## Slide 1: Anthropometrische und biomechanische Aspekte ergonomischer Gestaltung Teil 4: Anthropometrische Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung
Modul 2 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Darum geht es
Wirkraum
Greifraum
Körperfreiraum
Sicherheitsabstände
Maximal- und Mindestabstände
Arbeitsplatztypen
Notes: Die richtige Auslegung von Arbeitsbereichen an Arbeitsplätzen/Maschinen/Produkten ist essentiell für die gefahrenfreie und ergonomisch richtige Bedienung. Unzureichende Sicherheitsabstände oder zu große Durchlassmaße (z. B. bei Gittern) können zu Unfällen führen. Nicht ergonomisch ausgelegte Arbeitsplätze/Maschinen/Produkte können durch dadurch hervorgerufenen Zwangshaltungen bei der täglichen Arbeit arbeitsbedingte Beschwerden (insbesondere Muskel-Skelett-Erkrankungen) oder gar Berufskrankheiten hervorrufen. Insofern wird an dieser Stelle vertiefend auf Greif- und Wirkräume, Körperfreiräume, Sicherheitsabstände, maximal- und Minimalabstände und verschiedene Arbeitsplatztypen eingegangen.

## Slide 3: Greifraum und Wirkraum
Notes: Greifraum:
Beschreibung eines Raumsektors durch Überlagerung horizontaler und vertikaler Hüllkurven bei Bewegung der Extremitäten
physiologische Greifweite:
ausgestreckter Arm ohne Mitbewegung von Schulter und Körper
Abstand bis Handmitte, Hand in Greifstellung
Auslegung von Innenmaßen: kleinster Nutzer muss überall hinreichen können
kleinster Nutzer: 5. Perzentil der Nutzergruppe (bei Frauen und Männern: kleine Frau)
Greifweite wird benötigt z. B.
für die Anordnung von Greifbehältern an einem Montagearbeitsplatz
für Anordnung von Schaltern auf einem Bedienpult
für die Anordnung von Touchscreens
für die Anordnung von Tastern, z. B. im Fahrzeug, wo Benutzer angegurtet ist und nur über das Ausstrecken des Arms an eine Bedienkonsole herankommt
für die Anordnung von Griffen zum Öffnen von Luken, Fenstern u.ä.
Wirkraum:
Raum zur bequemen und sicheren Ausführung von Funktionen
z. B. Unterarmbewegung, Unterschenkel- oder Fußbewegung
Maßbezug: 5. Perzentil der Nutzergruppe
Anwendung z. B.:
Erreichbarkeit von Pedalen mit den Füßen in sitzender Position
Erreichbarkeit eines Joysticks bei angewinkelten Armen
Betätigung häufig benutzter Schalter, Taster
Ausführung sehr schneller Bewegungen, unterarmbetont
schnelle Erreichbarkeit von Bedienelementen, z. B. Schalter am Lenkrad eines Fahrzeugs

## Slide 4: Ermittlung des Greifbereiches an einer Schalttafel
Bestimmung der oberen und unteren Betätigungsgrenze
Körperhaltung aufrecht stehend, unmittelbar vor der Tafel
Nutzergruppe F 5 bis M 95 (18-65 Jahre)
Begrenzung nach unten: M 95
Begrenzung nach oben F 5
Notes: Das Bedienfeld an einer Tafel wird bei Zugrundelegung einer aufrechten Bedienung nach unten durch die Greifweite des großen Mannes, nach oben durch die Greifweite der kleinen Frau begrenzt.
Tieferes Greifen ist für die kleine Frau bequem möglich, für den großen Mann durch leichtes Beugen gewährleistet.
Ein Greifen oberhalb der Grenze von F5 geschieht für Nutzer größer F5 stufenweise.

## Slide 5: Freiraum / Platzbedarf
Zugangsöffnungen für Oberkörper und Kopf nach DIN EN 547-3:2009-01
Notes: Freiraum - Raumbedarfsmaße (Platzbedarf, Ausgleichsbewegungen)
Aspekt Platzbedarf, Ausführbarkeit: Mindestabmessungen ohne Beachtung der Bequemlichkeit
Auslegung von Außenmaßen: größter Nutzer muss überall hinpassen
95. Perzentil Nutzergruppe
Beachtung der Körperhaltung
Anwendung z. B.:
Zugänglichkeit eines Schachts über eine Leiter
Dimensionierung von Mannlöchern bei Wartungstätigkeiten
Zugänglichkeit für Kopf und Schulter für Prüftätigkeiten
Beachtung von Zuschlägen: z. B. für Bekleidung, Schutzausrüstungen, Bewegung etc.
Dimensionierung von Bedien-, Reparatur-, Wartungsflächen an Maschinen unter Beachtung der Körperhaltung

## Slide 6: Reichweite (Sicherheitsabstände)
Maximalabstände Unpassierbarkeit von Gliedmaßen an lichten Weiten von Profilöffnungen
Mindestabstände Gefahrloses Passieren von Körperteilen einer definierten Nutzergruppe an vorhandenen Gefahrstellen
Anatomisch maximale Reichweite
Notes: Sicherheitsabstände:
Geometrische Gestaltungsmaßnahmen bei mechanischen Gefährdungen
Vermeidung der Zugänglichkeit bzw. Erreichbarkeit von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmaßen (Herumreichen, Hinaufreichen, Hinüberreichen)
Berücksichtigung anthropometrischer Maße und biomechanischer Eigenschaften des Menschen (Kompressibilität der Gliedmaßen)
DIN EN ISO 13857:2008-06
 für Maschinen und Geräte
 für Personen ab 3 Jahre
 z. B. Sicherheitsabstand für das Hinaufreichen: 2700 mm (bisher: 2500 mm)
Anatomisch maximale Reichweite:
völlig gestreckter Arm unter Körpereinsatz und Mitbewegung der Schulter
Abstand bis Fingerkuppe Mittelfinger
Reichweite größte Person (99. Perzentil) + Sicherheitszuschlag = Sicherheitsabstand
Maximalabstände:
Unpassierbarkeit von Gliedmaßen an entsprechend dimensionierten lichten Weiten von Profilöffnungen
Mindestabstände:
gefahrloses Passieren von Körperteilen einer definierten Nutzergruppe an vorhandenen Gefahrstellen
DIN EN 349:2009-01
Erreichung durch Variation geometrischer Bedingungen (z. B. Achsabstände, Endlagen bewegter Teile)
je größer die Profilöffnungen, desto größer der zusätzliche Sicherheitsabstand der schützenden Konstruktion von der Gefahrstelle

## Slide 7: Arbeitsplatzgrundtypen: Steharbeitsplatz
mit Anpassungshilfen
Feste Tischhöhe
Variable Stehhöhe
Steharbeitsplatz optimal
Variable Tischhöhe
Kompromiss
Gemittelte feste Tischhöhe
Nach M 50/F 50
Bildquelle: Kamusella: www.ergotyping.net/index.php?title=Anthropometrie:_Arbeitsplatzgrundtypen_Buero_und_Produktion
Notes: Steharbeitsplatz
Optimalvariante:
Arbeitshöhe höhenverstellbar zur Anpassung an den individuellen Nutzer
Verstellbereich mindestens nach den Nutzergruppengrenzperzentilen dimensionieren: kleine Frau bis großer Mann
Weitere Varianten:
Auslegung mit Anpassungshilfen
Auslegung der Arbeitshöhe nach dem größten Nutzer der Nutzergruppe
Anpassung kleinerer Nutzer über variable Podesthöhe (z. B. gestuftes Podest)
Anwendung nur dort möglich und sinnvoll:
wo über einen längeren Zeitraum an einem Ort gestanden wird (z.B. Beschickung einer Maschine mit Anordnung von Behältern etc. ebenfalls auf dem Podest)
wo das Podest so groß ist, dass keine Stolper- bzw. „Absturz“gefahr besteht
wo eher sehr kleine Nutzer durch diese Höhenanpassung günstigere Handlungsausführungen erhalten
Auslegung als Kompromisslösung
Gemittelte Arbeitshöhe nach P50-Unisex (s. im Bild rechts: rechte (graue) Person
Bezugsmaß für Arbeitshöhe: Handhöhe am Handlungsort in physiologischer Hand-Arm-Stellung und unter Beachtung der Sehentfernung
 Ellebogenhöhe als Bezugsmaß nur dort, wo Handlungsort (manuelle Einwirkstelle) identisch mit Tischhöhe ist
i. allg. feste Arbeitshöhe vorsehen: diese nicht nach dem größtem Nutzer, da sonst Einsatz von Podesten (Stolpergefahr) erforderlich wird, sondern:
 Kompromiss: durchschnittliche Arbeitshöhe festlegen: aus F5/ M95 oder aus F95/ M5 (da F95 = M50 und M5 = F50)
Einsatz von Stehhilfen möglich: Entlastung von Kreislauf und Stützapparat (Aufnahme bis zu 60% des Körpergewichtes)
Belastungsreduzierung auch durch gut gepolstertes Schuhwerk, Bodenmatten

## Slide 8: Arbeitsplatzgrundtypen-Sitzarbeitsplatz/Steh-Sitz-Arbeitsplatz
Sitzarbeitsplatz
Optimal
Variable Tischhöhe
Variable Sitzhöhe
Sitzarbeitsplatz
Mit Anpassungshilfen
Feste Tischhöhe: M 95
Variable Sitzhöhe und Fußstütze
Steh-Sitz-Arbeitsplatz
Mit Anpassungshilfen
Gemittelte feste Tischhöhe M 50/F 50
Variable Sitzhöhe
Variable Fußstütze
Bildquelle: Kamusella: www.ergotyping.net/index.php?title=Anthropometrie:_Arbeitsplatzgrundtypen_Buero_und_Produktion
Notes: Sitzarbeitsplatz: Kompromisslösung:
feste Arbeitshöhe nach größtem Nutzer der Nutzergruppe
Bezugsgröße für Arbeitshöhe über Sitzfläche: Ort des manuellen Einwirkens unter Beachtung günstiger Gliedmaßenstellungen
bei Büroarbeitsplätzen: i. allg. Ellenbogenhöhe (Ort des manuellen Einwirkens nahezu identisch mit Tischhöhe);
ansonsten Handhöhe bei physiologisch günstiger Hand-Arm-Stellung unter Beachtung der Sehentfernung
 häufigsten durchschnittlichen Handlungsort zugrunde legen
Anhebung kleinerer Nutzer über verstellbare Sitzhöhen
Gewährleistung Bodenkontakt über verstellbare Fußstützen
Einsatz von Armstützen bei länger andauernder einseitiger Tätigkeit ohne übermäßige Bewegung der Arme
Optimale Auslegung eines Sitz-Arbeitsplatzes:
Arbeitshöhe und Sitzhöhe variabel nach dem größten und kleinsten Nutzer der Nutzergruppe über Verstellbarkeit der Abmessungen auslegen
Steh-Sitz-Arbeitsplatz:
Ermittlung der Arbeitshöhe wie für Steharbeitsplatz
Berechnung der Sitzhöhe (Einsatz von Hochstühlen) und weiterführender Maße für diese (Steh-)Arbeitshöhe

## Slide 9: Verstellbarkeit von Abmessungen Greif- und Wirkbereich
Beispiel: Forstwirtschaftlicher Pflanzpflug
Problembereiche: Ungünstige Körperhaltungen
Notes: Ein forstwirtschaftlicher Pflanzpflug, der an einem Schlepperfahrzeug rückwärts angebracht und über die zu bepflanzende Fläche gezogen wird, besteht im Wesentlichen aus einem Rahmen, dem Pflanzschar, den Andruckrollen und den Ausgleichsgewichten.
Ein Sitz für den Nutzer ist in unveränderlicher Position auf dem Rahmen angebracht; die Füße können nur auf festen Bügeln abgestützt werden; die Pflanzlade befindet sich seitlich am Sitz.
Beim Bepflanzen der Fläche hat der Nutzer Pflanzen getaktet in den Boden einzusetzen.
Das erfolgt mit tiefer Rumpfvorneigung und in ungünstiger Beinhaltung.
Das Gerät ist nicht an große und kleine Nutzer angepasst.
Körperhaltungsbewertung:
die rot-grün-gelben Balken im Diagramm verkörpern eine Körperhaltungsbewertung nach dem Ampelverfahren: rot ist zu vermeiden, grün ist der bevorzugte Bereich
im Beispiel Bewertung der Wirbelsäule: rote Balken zeigen eine besondere Belastung für die Lendenwirbelsäule an
die Balkenlänge repräsentiert die Ausnutzung des Gelenkwinkelbereichs: werden z. B, mehr als 75% eines Gelenkwinkelbereichs beansprucht, wird die Bewertung im betreffenden Gelenk gelb, da der Komfortbereich des Gelenks überschritten wird

## Slide 10: Beispiel Pflanzpflug - Fortsetzung
Gestaltung
Pflanz- und Abstandshalter
beweglich gelagert
verschieden Längen
Pflanzbehälter
griffgünstig
geneigt
Sitz- und Fußstützen
verstellbar
Verringerung der Sitzhöhe
Sitz und Armlehne links
Bildquelle: Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung – ein Überblick. Fachtagung Ergonomie des Sitzens. 2. Deutscher Stuhlbauertag 11.06.2010 Rabenau
Notes: Die Rahmenbreite wurde verkleinert, der Sitz tiefer und horizontal verstellbar angebracht, um die Rumpfvorneigung der Nutzer zu verringern.
Weiterhin:
verstellbare Fußstützen
Veränderung der Form der Pflanzlade
Geneigte Anbringung des Pflanzbehälters
Bisher musste der Pflanzabstand geschätzt werden.
Durch einen Pflanzabstandshalter können die Pflanzen im gleichmäßigen Abstand eingesetzt werden. (unten links)

## Slide 11: Beispiele
Arbeitsplatz Büro:
Hrsg.: Gesellschaft Arbeit und Ergonomie - online e.V.:
www.ergo-online.de/ergonomie-und-gesundheit/
Auf den nächsten Folien: Beispiel Näharbeitsplatz
Bildquelle: Ellegast, R. IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Sachgebiet Ergonomie

## Slide 12: Ergonomische Gestaltung von Näharbeitsplätzen
Problem:
Hoher Anteil von Muskel-Skelettbeschwerden in der Nähindustrie.
Fehlende Präventionskonzepte, insbesondere ergonomische Gestaltungskonzepte.
Systematische Analyse von Belastungen an Näharbeitsplätzen und Entwicklung ergonomischer Näharbeitsplätze.

## Slide 13: Entwicklung eines ergonomischen Näharbeitsplatzes (1)
Eigenschaften:
Schneller Wechsel zwischen sitzender und stehender Tätigkeit möglich
Vielfältige Verstellmöglichkeiten der Arbeitsebene
Individuelle Abstützmöglichkeit der Arme
Erweiterung des Bein- und Fußraums
Frei wählbare Pedalposition

## Slide 14: Entwicklung eines ergonomischen Näharbeitsplatzes (2)
Berücksichtigung
verschiedener Körpermaße der Nutzerpopulation,
des optimalen Gesichtsfeldes/Sehraumes und ergonomischer Greifräume,
der Möglichkeit zur Anpassung an verschieden große Nähgüter und Nähmaschinentypen.
Notes: Film startet durch klicken auf das Bild.

## Slide 15: Evaluation des neuen Arbeitsplatzes in der Praxis
Vergleichsmessung (alter/neuer Näharbeitsplatz)
Beispiel: Häufigkeitsverteilungen (Boxplot über Arbeitsschicht) von Rückenbeugehaltungen in der Spielwarenindustrie

## Slide 16: Handlungsanleitung für die Praxis: DGUV Information 203-023 - Ergonomie an Näharbeitsplätzen
Konkrete Hinweise zur Gestaltung von
Arbeitsplatzmaßen
Arbeitsumgebungsfaktoren
arbeitsorganisatorischen Aspekten,
sowie
anschauliche Positivbeispiele ergonomischer Arbeitsgestaltung.
www.publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/energie-textil-elektro-medienerzeugnisse-etem/textil-und-mode/592/ergonomie-an-naeharbeitsplaetzen-ratgeber-fuer-die-praxis

## Slide 17: Wichtige Normen 1
DIN EN ISO 14738:2009-07 Sicherheit von Maschinen - Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen
DIN EN 547-2:2009-01 Sicherheit von Maschinen – Körpermaße des Menschen – Grundlagen für die Bemessung von Zugangsöffnungen
DIN EN ISO 3411:2009-01 Erdbaumaschinen - Körpermaße von Maschinenführern und Mindestfreiraum
DIN EN ISO 6682:2009-06 Erdbaumaschinen – Stellteile – Bequemlichkeitsbereiche und Reichweitenbereiche

## Slide 18: Wichtige Normen 2
DIN 5566-1:2020-05 Schienenfahrzeuge – Führerräume - Allgemeine Anforderungen
DIN 5566-2:2020-05 Schienenfahrzeuge - Führerräume - Zusatzanforderungen an Eisenbahnfahrzeuge
DIN 15996:2020-12 Bild- und Tonbearbeitung in Film-, Video- und Rundfunkbetrieben - Grundsätze und Festlegungen für den Arbeitsplatz
DIN 33408-1:2008-01 Körperumriss-Schablonen für Sitzplätze

## Slide 19: Wichtige Normen 3
DIN EN ISO 13857:2020-04 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
DIN EN ISO 13850 2016-05 Sicherheit von Maschinen – Not-Halt - Gestaltungsleitsätze
VDI/VDE 3546 Blatt 1:1987-01 Konstruktive Gestaltung von Prozessleitwarten - Allgemeiner Teil
VDI/VDE 3850 Blatt 1:2014-04 Nutzergerechte Gestaltung von Bediensystemen für Maschinen
Weitere Normen finden Sie unter nora.kan-praxis.de

## Slide 20: Wichtige Literatur 1
BULLINGER, H.-J. (1994): Ergonomie: Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner.
GRANDJEAN, E. (1991): Physiologische Arbeitsgestaltung: Leitfaden der Ergonomie. 4. Auflage Landsberg: Ecomed.
HETTINGER, T.; WOBBE, G. (HRSG.) (1993): Kompendium der Arbeitswissenschaft: Optimierungsmöglichkeiten zur Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation. Ludwigshafen (Rhein): Kiehl.
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ARBEITSWISSENSCHAFT E.V. (HRSG.) (1989): Arbeitsgestaltung in Produktion und Verwaltung. Taschenbuch für den Praktiker. Köln: Wirtschaftsverlag Bachem.

## Slide 21: Wichtige Literatur 2
KIRCHNER, J.-H.; BAUM E. (1990): Ergonomie für Konstrukteure und Arbeitsgestalter. München: Carl Hanser.
KIRCHNER, A.; KIRCHNER, J.-H.; KLIEM, M.; MÜLLER, J. M. (1990): Räumlichergonomische Gestaltung: Handbuch. 1. Auflage. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Fb. 632).
LANGE, W.; WINDEL, A. (2008): Kleine ergonomische Datensammlung. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

## Slide 22: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de/ und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/