## Slide 1: Anthropometrische und biomechanische Aspekte ergonomischer Gestaltung Teil 5: Arten von Muskelarbeit und Bestimmungsgrößen für Körperkräfte
Modul 2 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Darum geht es
dynamische und statische Muskelarbeit
Bestimmungsgrößen für maximale statische Aktionskräfte
Datenquellen (z. B. Normen)
Notes: Neben unterschiedlichen Körpermaßen sind auch unterschiedliche Körperkräfte des Menschen bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen und Produkten zu beachten. Körperkraft im Sinn von DIN 33411 (Teile 3-5) ist die Kraft, die im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper entsteht (Massen-, Muskel-, Aktionskraft). Aktionskräfte sind dabei die Kräfte, die von einem kraftabgebenden Körperteil nach außen wirken.
Aktionskräfte treten z. B. auf beim Aufbringen von Bedienkräften durch das Finger-Hand-System (Kräfte >30 N) und auch beim Aufbringen größerer Kräfte durch das Hand-Arm-System unter Beteiligung der Oberarm-Schultermuskulatur (Kräfte >40 N).
Sind z. B. Bedienelemente (Schalter, Hebel) sehr oft zu betätigen, müssen die entsprechenden Bedienkräfte so dimensioniert sein, dass keine Muskelermüdung auftritt (z. B. frühere Tasten von Schreibmaschinen versus heutige Computertastatur). Bei handgeführten Handwerkzeugen (Schrauber, Schleifmaschinen etc.) können ebenfalls durch repetitive Arbeiten, das Gewicht der Werkzeuge, ungünstige Handhaltungen etc. muskuläre Belastungen auftreten. Neben einer ergonomischen Griffgestaltung, Schwerpunktlage des Gerätes, Verringerung störender Hilfskräfte, der Lage des Kraftangriffspunktes spielen tätigkeits- und personenbezogene Faktoren eine Rolle.
Treten Bedienkräfte auf oder soll beispielsweise ein Arbeitsgegenstand hundertmal am Tag gehoben und platziert werden, wird man die Bewertung und Dimensionierung der auftretenden Körperkräfte des Menschen in Betracht ziehen müssen. Entsprechend kann man gestalterisch einwirken. In diesem Kapitel sollen zunächst die Unterschiede von dynamischer und statischer Muskelarbeit, Bestimmungsgrößen für maximale statische Aktionskräfte erläutert und Datenquellen zu Körperkräften (z. B. normative Daten in Form von Isodynen) erläutert werden.

## Slide 3: Begriffe
Körperkraft Kraft, die im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper entsteht (Massen-, Muskel-, Aktionskraft)
Aktionskraft Körperkraft, die von einem kraftgebenden Körperteil nach außen wirkt (z.B. Bedienkräfte)
Dynamisch muskuläre Arbeit:
Wechsel von Spannung und Entspannung des Muskels
Muskel als Motorpumpe auf Blutkreislauf
      Muskelkontraktion: Austreibung des Blutes
      Entspannung: erneute Blutfüllung
      Blutzirkulation um 10 bis 20mal höher als in Ruhe
      Zucker und Sauerstoff werden zugeführt, Schlackenstoffe weggespült
Notes: mechanische Arbeit: Tätigkeiten zur Erzeugung von Kräften bzw. mechanischer Energie
durch Mechanisierung und Automatisierung stark zurückgegangen, es verbleibt dennoch eine Vielzahl von Aufgaben, bei denen eine nicht unerhebliche energetische Arbeit zu leisten ist.
Die ergonomische Aufgabe liegt nicht darin, den Menschen vor jedweder körperlichen Aktivität zu bewahren, sondern diese so zu gestalten, dass sie dauerhaft ohne gesundheitliche Schäden bewältigt werden kann. Überbeanspruchungen werden häufig subjektiv nicht sofort spürbar, sondern erst längerfristig in Form von Erkrankungen und Schädigungen wirksam (z.B. Sehnenscheidenentzündung, Muskelerkrankungen und Wirbelsäulenschädigungen).
 Erkrankungen des Betroffenen und erhebliche Kosten für die medizinische Behandlung und den Arbeitsausfall
Begriffsklärung:
Statische Aktionskraft = Stellungskraft
Körperkraft, die auf einen sich nicht bewegenden Kraftangriffspunkt einwirkt
Dynamische Aktionskraft = Bewegungskraft
Körperkraft, die auf bewegte Gegenstände übertragen wird (Antriebs-, Brems-, Manipulations-, Beätigungskräfte)
Aktionskraft = Körperkraft, die vom Körper aus - von einem kraftabgebenden Körperteil (Ganzkörper, Arm, Bein, Hand, Finger, Knie, Fuß) – nach außen (auf die Umgebung) wirkt

## Slide 4: Begriffe - Fortsetzung
Statisch muskuläre Arbeit
lang andauernder Kontraktionszustand (Nach DIN EN 1005-1≥ 4 s)
keine Längenänderung der aktiven Muskeln
zeitlich konstante Körperstellung
Zusammenpressung der Blutgefäße, Drosselung des Blutflusses
keine Schlackenbeseitigung  Schmerzen der Muskelermüdung, Abnutzungserscheinungen in Gelenken, Bändern und Sehnen
ab 60% Fmax Durchblutung unterbunden  schnelle Muskelermüdung (min,s)
Notes: Bedingungen für maximale Stellungskräfte:
willentlich größtmögliche Anstrengung durch intensive Muskelkontraktion für 2-6 Sekunden  Maximalkraft kann nur für wenige Sekunden aufgebracht werden
definierte Körper- und Gliedmaßstellung
Ausübung in eine bestimmte Richtung von einem definierten Kraftangriffspunkt aus
ausreichende Gegenkraft vom Körper aus
Soll Kraft länger andauernd oder wiederkehrend erzeugt werden, sind Pausen, wesentlich geringer dimensionierte Kräfte und auch eine günstige Wahl des Kraftangriffspunktes (und dadurch geringere aufzuwendende Kräfte) entscheidendes Kriterium für die Vermeidung von Muskelermüdung und Überlastung der Muskulatur.

## Slide 5: Begriffe - Fortsetzung
Vermeidung der Muskelermüdung bei statischer Anspannung durch:
zeitweise völlige Muskelerschlaffung  Pausen
Optimierung der Kraftaufbringung (Kraftrichtung, Ort, Körperhaltung)
Wahl einer geeigneten Arbeitsgeschwindigkeit und -häufigkeit
Notes: Bedingungen für maximale Stellungskräfte:
willentlich größtmögliche Anstrengung durch intensive Muskelkontraktion für 2-6 Sekunden  Maximalkraft kann nur für wenige Sekunden aufgebracht werden
definierte Körper- und Gliedmaßstellung
Ausübung in eine bestimmte Richtung von einem definierten Kraftangriffspunkt aus
ausreichende Gegenkraft vom Körper aus
Soll Kraft länger andauernd oder wiederkehrend erzeugt werden, sind Pausen, wesentlich geringer dimensionierte Kräfte und auch eine günstige Wahl des Kraftangriffspunktes (und dadurch geringere aufzuwendende Kräfte) entscheidendes Kriterium für die Vermeidung von Muskelermüdung und Überlastung der Muskulatur.

## Slide 6: Verschiedene Belastungsarten des Muskels
Quelle: nach GRANDJEAN, E. (1991): Physiologische Arbeitsgestaltung: Leitfaden der Ergonomie. 4. Auflage Landsberg: Ecomed.
Notes: Dynamische Arbeit:
Blutzirkulation um 10-bis 20mal höher als in Ruhe
Zucker und Sauerstoff werden zugeführt, Schlackenstoffe weggespült
Statische Arbeit:
Blutgefäße zusammengepresst, kein Blutfluss
keine Schlackenbeseitigung  Schmerzen der Muskelermüdung, Abnutzungserscheinungen in Gelenken, Bändern, Sehnen
bei 60% FMAX Durchblutung unterbunden  schnelle Muskelermüdung

## Slide 7: Bestimmungsgröße maximaler statischer Aktionskräfte
Betrag der Kraft in N
Lage des Kraftangriffspunktes relativ zum Körper z.B. Polarkoordinaten: Höhenwinkel α; Seitenwinkel β; Armreichweite R
Richtung Wirkungslinie Kraft, Kraftrichtungssinn Zugkraft, Druckkraft, Duktionskraft positiv, negativ entlang der Kraftwirkungslinie
Notes: Die Körperkraft wird durch folgende Bestimmungsgrößen definiert: Betrag der Kraft in Newton, Lage des Kraftangriffspunkts zum Körper und Richtung der Wirkungslinie der Kraft relativ zum Körper-Kraftrichtungssinn.
Die Maximalkraft ist abhängig von der Lage des Kraftangriffspunktes relativ zum menschlichen Körper sowie von den Beschreibungskomponenten als Vektor (Betrag, Richtungssinn)
Kraftangriffspunkt hier beispielhaft über Polarkoordinaten beschrieben:
Höhenwinkel (Seitenansicht) = Winkel zwischen Schultergelenk und Verbindungslinie zwischen Schulter und Hand (bei Armkräften)
Seitenwinkel (Draufsicht) = Winkel zwischen Schultergelenk und Verbindungslinie Schulter – Hand
Relative Armreichweite: in %: Quotient aus dem Abstand Schultermitte - Achse des Handgriffs und dem gestreckten Arm (entspricht 100%)

## Slide 8: Datenquellen max. Aktionskräfte
Normative Daten
Isodynen waagerechter maximaler Armzugkräfte von Männern (DIN 33411-4:1987-05)
Isodynen Linien gleich großer Kräfte (Betrag, Kraftrichtung) in einer Ebene
Notes: Darstellung von Maximalkräften – z. B. in der DIN 33411-4:1987-05 – in Form von Isodynen
Isodyne = Kurve, die Kraftangriffspunkte gleich großer Aktionskräfte gleicher Art in vertikaler Ebene durch einen Bezugspunkt (z.B. Schultergelenkpunkt) im Bewegungsraum der betrachteten Extremität (z. B. Arm) verbindet

## Slide 9: Beispiel
2 Kraftangriffspunkte im Greifraum, bei denen die maximale Aktionskraft 160 N beträgt
50% Armreichweite,
Höhenwinkel 30°
70% Armreichweite,
Höhenwinkel -30°
Notes: Im linken Bild wird eine Adduktionskraft in der Seitenwinkelebene 0° vertikal von +30° bis -60° bei stark angewinkelten bis zum gestreckten Arm aufgebracht.
Seitenwinkel=0°: d. h. Handgriff und Schultergelenkpunkt liegen im gleichen Abstand zur Körpersymmetrieebene.
Die Werte stellen maximal erreichte Werte der Aktionskräfte bei einer Ausübungsdauer von wenigen Sekunden dar und erfassen keine Ermüdungseinflüsse. Sie gelten für die in der Norm genannte, den Messungen zugrunde liegende Probandengruppe
Für eine Dimensionierung von Betätigungskräften müssen die maximalen Kräfte um personen- und tätigkeitsbezogene Faktoren reduziert werden. S. Modul 2-6

## Slide 10: Datenquellen max. Aktionskräfte – normative Daten
DIN 33411-5:2023-03: max. statische Aktionskräfte
Körperhaltungen: Stehen, Hocken, Knien
an senkrechten und waagerechten Griffen in verschiedenen Höhen und Entfernungen zum Körper
ein-, beidhändig
für unterschiedliche Probandenkollektive
DIN EN 1005-3:2009-01: Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung
Beachtung der vorgesehenen Benutzerpopulation
gewerblicher und häuslicher Gebrauch
85 % oder 99 % der europäischen (männlichen und weiblichen) Benutzerpopulation (20-65 Jahre) können ohne Überschreitung ihrer körperlichen Fähigkeiten arbeiten.
Notes: Tabelle animiert

## Slide 11: Weitere Quellen max. Aktionskräfte
Montagespezifischer Kraftatlas
Quasistatistische Kräfte
des Arm-Schulter-Ganzkörpersystems
      Körperhaltungen: Stehen, Sitzen, Knien; jeweils aufrecht/ über Kopf / gebeugt
      Sechs Kraftrichtungen: ein- und beidhändig
  des Finger-Hand-Systems
      Acht Finger-Greif- und Aktionskräfte
  Siehe dazu www.kraftatlas.de/
  Speziell: max. Aktionskräfte beim Schieben eines Trolleys (Flugbegleiter/-innen) www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/bia-reports-2002-bis-2004/bia-report-5-2004/index.jsp
Notes: Quasistatisch heißt: Kräfte < 1s können nicht mit dem MKA (Montagespez. Kraftatlas) bewertet werden (extrem dynamische Komponente)
Kräfte deutlich > 6 s ebenso nicht (langandauernd statisch, sehr schnelle Muskelermüdung)
Kraftausübungsfälle mit einer Zeitdauer von 3-4 s sind sehr gut zu bewerten

## Slide 12: Wichtige Normen
DIN 33411-1:1982-09 Körperkräfte des Menschen - Begriffe, Zusammenhänge, Bestimmungsgrößen
DIN 33411-3:1986-12 Körperkräfte des Menschen - maximal erreichbare statische Aktionsmomente männlicher Arbeitspersonen an Handrädern
DIN 33411-5:2023-03 Körperkräfte des Menschen - Maximale statische Aktionskräfte (Isodynen)
DIN 33411-5:1999-11 Körperkräfte des Menschen: Maximale statische Aktionskräfte - Werte
DIN EN 1005-3:2009-01 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung - Empfohlene Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung
Weitere Normen finden Sie unter nora.kan-praxis.de/

## Slide 13: Wichtige Literatur
BANDERA, J. E.; KERN, P.; SOLF, J. J. (1986): Leitfaden zur Auswahl, Anordnung und Gestaltung von kraftbetonten Stellteilen. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Fb. 494).
BANDERA, J. E.; MUNTZINGER, W.; SOLF, J. J. (1989): Auswahl und Gestaltung von ergonomisch richtigen Fußstellteilen - Band I und II: Systematik und Fallbeispiele. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Fb. 590 Bd. I).
GRANDJEAN, E. (1991): Physiologische Arbeitsgestaltung: Leitfaden der Ergonomie. 4. Auflage Landsberg: Ecomed.
ROHMERT, W.; HETTINGER, T. (1963): Körperkräfte im Bewegungsraum. Berlin: Beuth.
ROHMERT, W. (1967): Untersuchung über Muskelermüdung und Arbeitsgestaltung. Berlin: Beuth.
WAKULA; BERG; SCHAUB; BRUDER; GLITSCH; ELLEGAST: Der Montagespezifische Kraftatlas: BGIA-Report 3/2009. Hrsg. DGUV 2009

## Slide 14: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de/ und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/