## Slide 1: Anthropometrische und biomechanische Aspekte ergonomischer Gestaltung Teil 6: Ermittlung maximal zulässiger Körperkräfte
Modul 2 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Darum geht es
Kraftperzentile
Einflussfaktoren auf Körperkräfte
Ermittlung maximal empfohlener Körperkräfte
Notes: Bei der Bedienung von Maschinen können nicht die maximalen Körperkräfte (Aktionskräfte) zugrunde gelegt werden. Vielmehr sind in Abhängigkeit von der künftigen Nutzergruppe und den Tätigkeiten „maximal zulässige“ Körperkräfte zu berücksichtigen, um den Menschen nicht zu überlasten. Entsprechend wird nun näher auf die Einflussfaktoren bei Körperkräften und auf die Ermittlung von zulässigen Körperkräften eingegangen.

## Slide 3: Kraftperzentile
Perzentil Prozentrang, der eine Teilmenge aus einer Gesamtheit beschreibt (Kraftverteilung in 100 Teile)
Verwendung perzentilierter Körperkraftwerte
Allgemeine Zielstellung: Auslegung der auf Stellteile, Werkzeuge oder Betriebsmittel übertragbaren Kräfte nach 5. Kraftperzentil der Nutzergruppe
Notes: der Kraftwert des 5.Perzentils bedeutet, dass nur 5% der gemessenen Werte des Probandenkollektivs für die maximale statische Aktionskraft unter diesem Grenzwert liegen, 95% liegen drüber
d. h. bei einer Auslegung nach dem 5. Kraftperzentil sind nur 5% schwächer, 95% der Nutzergruppe kann diese Kräfte aufbringen (bezogen auf eine Probandengruppe, die i. allg. das gleiche Geschlecht und Alter aufweist)
50. Kraftperzentil heißt: 50% der gemessenen Werte liegen über oder unter dem Median

## Slide 4: Perzentilwerte statischer Aktionskräfte
sicherheitskritische Fälle: Kraftausübung in Verbindung mit gefährlichen Gütern oder im Fluchtwegbereich (sicherheitstüren, Luken mit Zentralverschlussrädern)
60% des 1. Perzentils Fmax/Frau (gelegentlich)
15% des 1. Perzentils Fmax/Frau (andauernd)
Quelle: Schmidtke 1989
für Planungsanalysen: 15. männliches Kraftperzentil
für Ist-Analysen: 50. männliches Kraftperzentil
Quelle: BGIA-Report 3/2009

## Slide 5: Statische Aktionskraft des Armes bei Männern
 = +30°
 = +30°
Armreichweite: 50%
Kraftrichtung: Abduktion und Adduktion
Kraftperzentile Kraftwert
5%-il: 53 N
50.%-il: 93 N
95.%-il: 142 N
Quelle: ROHMERT, W.; BERG, K. ; BRUDER, R. ; SCHAUB, K. (1994): Kräfteatlas: Teil 1. Datenauswertung statischer Aktionskräfte. 1. Auflage. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Fb. 09.004).
Notes: Für die im Bild angegebene Armhaltung – Seitenwinkel 30°, Höhenwinkel 30°, angewinkelter Arm (ca. halbe Armlänge) – sind statische Aktionskräfte als Perzentilwerte (Kraftperzentil) angegeben.
5.Perzentil bedeutet:
Männer mit geringem Kraftvermögen können an dem konkreten Kraftangriffspunkt und für die beschriebene Kraftrichtung max. 53 N aufbringen.
95% der Männer haben ein größeres Kraftvermögen.
5% der Männer haben geringere Kräfte, können weniger als 53 N aufbringen.
95.Perzentil bedeutet:
5% der Männer haben ein noch größeres Kraftvermögen.

## Slide 6: Kraftperzentile
EN 1005-3:2009-01 gewerblicher und häuslicher Gebrauch
Kraftgrenzen für Maschinen bei gewerblicher Nutzung Isometrische Maximalkraft als 15. Perzentil der Kraftwerte Fisometr.-max.gewerblich = FmaxP15
Kraftgrenzen für Maschinen zum häuslichen Gebrauch Isometrische Maximalkraft als 1. Perzentil der Kraftwerte Fisometr.-max-häuslich = FmaxP1
Nach Montagespezifischen Kraftatlas
z.B. für stehend, aufrecht
F-max Schubkraft -B
    15. Kraftperzentil: 260 N
    50. Kraftperzentil: 340 N
Notes: Unterscheidung häuslicher und gewerblicher Gebrauch (in der DIN EN 1005-3:2009-01 im informativen Anhang B –3.5 dargestellt)

## Slide 7: Einflussfaktoren auf Körperkräfte
Personenbezogene Faktoren:
Alter
Geschlecht
Trainiertheit
Konstitution
Motivation
Gesundheitszustand
Tätigkeitsbezogene Faktoren:
Arbeits- und Pausenregime
Arbeitsumweltfaktoren
Greifbedingungen, Ein-/Beidhändigkeit
Körperabstützung
Häufigkeit
Dauer
Abhängigkeit der Kraft vom Gelenkwinkel
Abhängigkeit der dynamischen Kraft von der Bewegungsgeschwindigkeit
Asymmetrische Rumpf-/Beinhaltung, ungünstige Körperhaltungen
Notes: Einflussfaktoren sind personenbezogen oder tätigkeitsbezogen:
Personenbezogen: Neben Alter, Geschlecht und Trainiertheit sowie Konstitution und Gesundheitszustand können auch Faktoren wie Motivation beeinflussen (Die Motivation führt zu kurzfristigen Veränderungen der Leistungskapazität).
Tätigkeitsbezogen:
Extreme klimatische Bedingungen wie z. B. Kälte lassen Muskeln, Sehnen und Bänder erhärten, was die Dehnungs- und Kontraktionsfähigkeit beeinflusst, es kann zu Verletzungen am Muskel oder an den angrenzenden Sehnen und Bändern kommen.
Durch ungünstige Greifbedingungen wie zu große Griffe kann es durch die Fingerspreizung zu einer Verkürzung der Sehnen kommen, was die Beweglichkeit der Fingerglieder und ihr Kraftvermögen einschränkt.
Bei mittlerer Muskellänge kann die größte Muskelkraft erzeugt werden (Anhängigkeit vom Gelenkwinkel); Gelenkwinkel beschreiben die Stellung und Auslenkung der Gliedmaßen zueinander. Der Beugewinkel ist somit über seinen Einfluss auf die Muskellänge ein Maß für die Muskelkraft. Mittlere Bewegungsbereiche der Gelenke sind anzustreben  optimale Hebelverhältnisse. Beispielsweise kann die größte Armbeugekraft im Ellenbogen bei einem Beugewinkel von 90° bis 120° aufgebracht werden.
Die Muskelkraft hängt ebenfalls von der Bewegungsgeschwindigkeit ab:
  sehr schnelle Bewegungen: nur geringe Kraftaufwendung möglich
  langsame Bewegung: hohe Kraftaufbringung möglich
  keine Bewegung: isometrische Kontraktion (konstante Muskellänge): Erzeugung größter Maximalkräfte
  ungefähr mittlere Bewegungsgeschwindigkeit anstreben: mittlere Kräfte

## Slide 8: Einflussfaktoren auf Körperkräfte - personenbezogen
Alter
Jugendliche 70% bis 90% Fmax
ca. 30-jährige Fmax
60-Jährige 40% bis 82% Fmax
Quelle: Bandera u.a 1989
Geschlecht
Fmax Frau = 60% bis 72% Fmax Mann
Quelle: Rühmann, Schmidtke 1992
Training
maximale Steigerung der Muskelkraft: 10% je Woche
Muskelkraftverlust bei Inaktivität: 30% je Woche
Notes: Jugendliche und Ältere haben im Vergleich zu 30-Jährigen ein geringeres Kraftvermögen.
Für etwa 30-Jährige lassen sich die größten Kräfte messen, daher entsprechen sie dem 100%-Wert.
Frauen haben aufgrund eines kleineren Muskelquerschnitts geringere Muskelkräfte als Männer.
Bei einem Training wenig trainierter Muskeln kann eine maximale Steigerung der Muskelkraft von 10% je Woche erreicht werden (Trainingsdauer kann sehr kurzzeitig sein, z. B. 1s).
Bei völliger Inaktivität der Muskulatur (z. B. Eingipsen) kann Muskelkraft-Verlust bis 30% pro Woche betragen (3-faches vom Trainingsgewinn).
 Beachtung bei Eingliederung von Mitarbeitern nach langer Krankheit, bei Neueinstellungen

## Slide 9: Einflussfaktoren auf Körperkräfte - tätigkeitsbezogen
Dauer
Dauerleistungsgrenze (DLG)
höchste, noch mögliche Leistung, die ohne zusätzliche Erholungspausen über einen ganzen Arbeitstag abgegeben werden kann.
Überschreiten der DLG  Erholungspausen erforderlich
Orientierende Angaben für die DLG:
statische Kraft: Findiv 10% bis 15% von Fmax
dynamische Kraft: Findiv 30% von Fmax
Notes: Durchblutung wird bereits ab 15% Maximalkraft durch entstehenden Muskelinnendruck gedrosselt, dadurch Beschränkung der maximal möglichen Arbeitsdauer
statische Haltearbeit in Höhe 100% FMax für 6 s Arbeitsdauer möglich
Für eine andauernde Tätigkeit sind daher nur Anteile der Maximalkraft zu planen.
Da statische Belastungen kritischer sind, liegt hier die Dauerleistungsgrenze bei einer individuellen Kraft in Höhe von 10% bis 15% der Maximalkraft (gewährleistet eine ermüdungsfreie Muskelbeanspruchung über eine längere Zeit).
Z. B. wenn eine Person eine (individuelle) Maximalkraft in Richtung –B von 300 N aufweist, kann sie bei etwa 30 N ermüdungsfrei über eine Schichtdauer arbeiten (theoretisch; die Motivation wird diese Grenze nach längerer Zeit u. U. herabsetzen)
tätigkeitsbezogen: Arbeits- und Pausenregime s. Diagramm: 20% der Maximalkraft können über 90% einer Kontraktionszeit aufgebracht werden, wenn 10% dieser Gesamtzeit Pausen sind.

## Slide 10: Einflussfaktoren auf Körperkräfte - tätigkeitsbezogen
Reduktion bei Dauerkontraktion
Notes: Ab 15 % der Maximalkraft kann eine Kraft praktisch andauernd aufgebracht werden.
Dagegen tritt schnelle Muskelermüdung ein, sobald größere Anteile der Maximalkraft bei der Kraftanwendung gefordert werden.
Beispielsweise sind knapp 40% der Maximalkraft nur für 2 min Dauer aufbringbar, dann benötigt der Muskel eine Erholung.

## Slide 11: Ermittlung max. empfohlener Körperkräfte
Normatives Verfahren nach DIN EN 1005-3:2009-01
    Freduziert= f (Geschwindigkeit, Frequenz, Zeit)
    Freduziert= Fisometr.-max* Reduktionsfaktoren
  Berücksichtigt werden:
    Bewegungsgeschwindigkeit: Reduktion bei schnellen Kontraktionsbewegungen
    Arbeitsdauer in h (inkl. vergleichbare Tätigkeiten, die ähnliche Gewebestrukturen belasten)
    Betätigungsfrequenz in min-1 für eine Betätigungszeit in min: Unterscheidung nach statischer und dynamischer Kraftausübung
  Frisikobewertung= fRisiko x Freduziert fRisiko : Risikofaktor
  Vergleich der Risikobewertungskraft mit aktuell geplanter/vorhandener Kraft, z.B. fRisiko empfohlen ≥0,5; fRisiko zu vermeiden >0,7
Notes: Siemens-Verfahren dient zur Bewertung einzelner homogener Kraftausübungen, ist aber für die Bewertung kumulativer Belastungen bei komplexen Arbeitsgängen ungeeignet.
Verfahren nach DIN EN 1005-3: Eine zusätzliche Reduktion der Maximalkräfte um personenbezogene Faktoren ist nicht erforderlich, da die Maximalwerte bereits für die europäische Bevölkerung incl. Frauen, Männer, Ältere, Jüngere gelten
Die europäische Norm DIN EN 1005-3 (menschliche körperliche Leistung, empfohlene Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung) gibt als Reduktionsfaktoren Geschwindigkeit, Frequenz und Zeit an.
Diese Reduktionsfaktoren berücksichtigen folgende Aspekte:
  die Maximalkraft lässt bei schnellen Kontraktionsbewegungen nach
  wiederholte Bewegungen in schneller Folge führen zu Ermüdung, wobei das durch die Dauer der Einzeltätigkeit und die Häufigkeit, mit der sie ausgeführt wird, beeinflusst wird
  Ermüdung der Muskulatur tritt auch bei fortschreitender Arbeitsdauer auf
  Die reduzierte Kraft F-reduziert (max. empfohlene Kraft) wird mit einem Risikofaktor multipliziert und ergibt eine Risikobewertungskraft, die in Risikozonen eingestuft wird: Abschätzung des Risikos von Verletzungen und Erkrankungen
  Diese Risikobewertungskraft wird mit dem aktuellen Kraftwert verglichen
  Daraus können Handlungsempfehlungen abgeleitet werden  Veränderungen am Entwurf der Maschinen; auch für Betriebsanleitungen für Maschinen

## Slide 12: Ermittlung max. empfohlener Körperkräfte des Hand-Arm-Systems
nach Verfahren v. Siemens und Derivate – Fassung H.-J. BULLINGER (s. Quelle)
Notes: Um zulässige Kraftgrenzen zu bestimmen, geht man von einem Basiswert aus:
Basiswert: maximale Aktionskraft  aus Tabellen des Verfahrens Siemens und Derivate, hier in der Fassung von Bullinger
Die Kraftwerte gelten hier für einhändige Hand-Arm-Kräfte ohne Beteiligung des Oberkörpers in sitzender Haltung
Basiswert ermittelt sich unter Beachtung der Lage des Kraftangriffspunktes (s. Modul 2-5, Körperhaltung, Kraftrichtung)
Aus dem Basiswert wird über Reduktionsfaktoren eine zulässige Kraftgrenze errechnet, die die Nutzergruppe und Einsatzbedingungen berücksichtigt.
Reduktionsfaktoren:
nutzergruppenbezogen (Alter, Geschlecht, Trainiertheit)
tätigkeitsbezogen (Unterscheidung nach statischem und dynamischem Kraftausübungsfall)
Über das Verfahren kann:
eine Überprüfung vorhandener Stellkräfte erfolgen, indem ein für die vorhandenen Einsatzbedingungen errechneter zulässiger Kraftwert mit der gegebenen aufzubringenden Kraft verglichen wird
eine Dimensionierung von Stellkräften bereits in der Planungsphase so erfolgen, dass alle Einsatzbedingungen und Besonderheiten der Nutzergruppe beachtet und damit Überlastungen des Nutzers vermieden werden
die Variierung der Stellkraft durch Veränderung von Einflussgrößen und damit Gestaltungsmöglichkeiten bestimmt werden

## Slide 13: Beispiel: Ziehen und Schieben von Trolleys in Flugzeugen
Problem:
Flugbegleiterinnen klagen über hohe körperliche Belastungen beim Ziehen und Schieben von Trolleys.
Ursachen:
Neigung des Kabinenbodens
Hohe Beladung (hohes Gewicht)
Kippanfälliger Halfsize-Trolley
Fehlende/ungünstige Handgriffe

## Slide 14: Schieben von Trolleys
Extreme Belastungsbeispiele:

## Slide 15: Ziehen von Trolleys
Extreme Belastungsbeispiele:

## Slide 16: Ziehen und Schieben von Trolleys in Flugzeugen
Empfehlungen:
Technik:
Kippstabilere Trolleys
Ergonomisch gestaltete Griffe
Verhalten:
Schubkraft nur in Bewegungsrichtung
Rücken gerade halten
Zugkraft nur in Richtung der fast gestreckten Arme

## Slide 17: Verwendete Quellen
SCHMIDTKE, H. (1989): Handbuch der Ergonomie. München: Carl Hanser.
BANDERA, J. E. ; MUNTZINGER, W. F. ; SOLF, J. J. (1989): Auswahl und Gestaltung von ergonomisch richtigen Fußstellteilen - Band I: Systematik. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft, 1989 (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Fb 590 Bd. I).
RÜHMANN, H.; SCHMIDTKE, H. (1992): Körperkräfte des Menschen. Köln : O. Schmidt, (Reihe Dokumentation Arbeitswissenschaft Band 31).
WAKULA, J. BERG, K., SCHAUB, Kh., BRUDER R., GLITSCH, U., ELLEGAST, R., 2009. Der Montagespezifische Kraftatlas. BGIA-Report 3/2009

## Slide 18: Wichtige Normen 1
DIN 33411-1 Körperkräfte des Menschen - Begriffe, Zusammenhänge, Bestimmungsgrößen
DIN 33411-3 Körperkräfte des Menschen - Maximal erreichbare statische Aktionsmomente männlicher Arbeitspersonen an Handrädern
DIN 33411-4 Körperkräfte des Menschen - Maximale statische Aktionskräfte (Isodynen)
DIN 33411-5 Körperkräfte des Menschen – Teil 5: Maximale statische Aktionskräfte, Werte
DIN EN 1005-1 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 1: Begriffe

## Slide 19: Wichtige Normen 2
DIN EN 1005-2 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 2: Manuelle Handhabung von Gegenständen in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen
DIN EN 1005-3 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 3: Empfohlene Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung
DIN EN 1005-4 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 4: Bewertung von Körperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit an Maschinen
DIN EN 1005-5 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 5: Risikobeurteilung für kurzzyklische Tätigkeiten bei hohen Handhabungsfrequenzen

## Slide 20: Literatur 1
BULLINGER, H.-J. (1994): Ergonomie: Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner.
BONGWALD, O.; LUTTMANN, A.; LAURIG, W. (1995): Leitfaden für die Beurteilung von Hebe- und Tragetätigkeiten. Sankt Augustin: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG).
HETTINGER, T. (1981): Heben und Tragen von Lasten. Gutachten über Gewichtsgrenzen für Männer, Frauen und Jugendliche. Wuppertal: Selbstverlag.
JÄGER, M.; LUTTMANN, A. LAURIG, W. (1989): Biomechanik der Lastenmanipulation. In: Konietzko, J.; Dupuis, H. (Hrsg.): Handbuch der Arbeitsmedizin. Landsberg: Ecomed.

## Slide 21: Literatur 2
JÜRGENS, W.-W.; MOHR, D.; PANGERT, R.; SCHULTZ, K.; STEINBERG, U. (1996): Handlungsanleitung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen beim Heben und Tragen von Lasten. Saarbrücken: Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI). (LASI-Veröffentlichung LV 9).
SCHMIDTKE, H. (1993): Lehrbuch der Ergonomie. München: Carl Hanser
SCHULTETUS, W. (1987): Montagegestaltung: Daten, Hinweise und Beispiele zur ergonomischen Arbeitsgestaltung. 2. Auflage. Köln: Verlag TÜV Rheinland.
ROHMERT, W.; BERG, K. ; BRUDER, R. ; SCHAUB, K. (1994): Kräfteatlas: Teil 1. Datenauswertung statischer Aktionskräfte. 1. Auflage. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Fb. 09.004).

## Slide 22: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/