## Slide 1: Anthropometrische und biomechanische Aspekte ergonomischer Gestaltung Teil 7: Belastungsfaktoren und biomechanische Wirkungsmechanismen
Modul 2 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Übersicht
Gesundheitsgefährdung der Wirbelsäule
Bandscheibendruck und biomechanische Modelle
Belastungsfaktoren
Belastungs- und Beanspruchungs-ermittlung
Notes: Für die Belastung der Wirbelsäule, z. B. bei der Beschickung von Maschinen, gibt es unterschiedliche Belastungsfaktoren und Wirkungsmechanismen. Entsprechend tun sich Gestaltungsmöglichkeiten auf, die hier auf der Folie zu sehen sind. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit:
Gesundheitsgefährdungen der Wirbelsäule
Bandscheibendruck und biomechanischen Modellen
Belastungsfaktoren
Belastungs- und Beanspruchungsermittlung.

## Slide 3: Gesundheitsgefährdung der Wirbelsäule
Druckverteilung auf die Wirbelkörper
95% der Bandscheibenschäden L4 / L5 bzw. L5 / S1
Notes: Wirbelsäule kein starrer Stab: besteht aus einer Kette einzelner Segmente
Bewegungen müssen elastisch aufgefangen werden
Wirbelsäule hat eine dynamische Ausgleichsfunktion:
a) physiologische Krümmung : Form einer Feder
b) Bandscheiben: hydraulische Stoßdämpfer
Regression der Bandscheiben beginnen mit Ende des Wachstumsalters
Ursache: andauernde Druckbelastung, besonders im unteren Lendenwirbelabschnitt
Blutgefäßlosigkeit des Gewebes fördert Verschleiß
meiste Bandscheibenschäden am Übergang zwischen 5. Lendenwirbel und 1. Sakralwirbel/ Kreuzbein
Haltungskonstanz nachteilig, behindert Stoffaustausch
Erhöhung Bandscheiben-Druck und Muskelaktivität (-tonus) auch in Sitzhaltung
beim Rundrücken Erschlaffung des vorderen Längsbandes (Längsbänder halten Bandscheiben in Position)
hinteres Längsband wird um bis zu 20% überdehnt
ungleiche Druckbelastung der Bandscheiben
Ernährung der Bandscheiben erfolgt über Wechsel von Be- und Entlastung  deshalb Körperhaltungswechsel
Rundrücken bei gleichzeitiger Lastenmanipulation/ beim Aufbringen von Kräften vermeiden: Ungleiche Druckverteilung auf den Bandscheiben, Überlastung und Schädigung möglich
 daher Kraftausübung/ Lastenmanipulation möglichst in aufrechter Körperhaltung
starke Extension (Rückneigung) des Rumpfes und gleichzeitig hohe Belastung vermeiden. Sie bewirken Scherkräfte, die ein hohes Risiko in sich bergen
einmalige Überlastung durch zu hohe Kompressionskräfte möglich. Weniger häufig auftretende hohe Kompressionskräfte besitzen höhere Schädigungswirkung als häufige Belastungen niedriger Höhe
 daher für geringere Druckkräfte sorgen, die lieber häufiger aufgebracht werden

## Slide 4: Schätzen der Bandscheibenlast in Abhängigkeit vom Hebegewicht
Idealisiertes Momentengleichgewicht, betrachtete Hebelarme
Notes: Durch das Tragen von Lasten und das Erzeugen von Kräften wird die Wirbelsäule belastet. Die Höhe der Belastung ist meist jedoch wesentlich größer, als das Lastgewicht bzw. die erzeugte Kraft. Dies hängt mit der Momentenwirkung und den notwendigen Stabilisierungskräften zusammen.
Betrachtet man die Kräfte in der Wirbelsäule, so setzen sich die Druckkräfte neben dem Eigengewicht aus dem Lastgewicht und den Muskelkräften zusammen.
Die wirkenden Muskelkräfte können idealisiert über das Momentengleichgewicht berechnet werden: Sie entsprechen dem Verhältnis der Hebelarmlängen Hand-Wirbelsäule und Muskel-Wirbelsäule multipliziert mit dem Lastgewicht.
Das Moment Last x Hebelarm (Hebellänge Hand - Wirbelsäule) wird also durch ein gleich großes Gegenmoment an der Streckermuskulatur (Hebellänge: Länge des Dornfortsatzes) der Wirbelsäule aufgebracht.
Angenommene Werte im Beispiel: ein im mittleren Abstand zum Körper (L1=50cm) getragenes Gewicht von 10 kg bei einem angenommenen Abstand Muskel-Wirbelsäule von 5cm
Die berechneten Muskelkräfte könnte man sich vorstellen wie ein Gewicht von (50/5)*10 kg = 100 kg (Hebelgesetz).
Die Druckkräfte in der Wirbelsäule entsprächen 10kg + 100kg = 110kg auf dem Kopf getragen (plus den hier nicht betrachteten Auswirkungen des Eigengewichts der Körperteile).
Auch in aufrechter Körperhaltung starke Beanspruchung, wenn mit vorgehaltenen Armen Kraft aufgebracht oder Lasten manipuliert werden müssen  Hebelarme so gering wie möglich halten, körpernahes Hantieren

## Slide 5: Prinzip eines 2-dimensionalen biomechanischen Modells
Kräfte und Hebelarme am Oberkörper zur Berechnung von Moment und Kraft am Lenden-Kreuzbein-Übergang
Bestimmung der Druckkraft an der Bandscheibe L5/S1
F1-5: Gewichtskräfte der Körpersegmente
FLast: Gewichtskraft der Last
FMuskel: resultierende Muskelkraft
d1-5: Abstände der Kraftangriffspunkte der Körpersegmentgewichtskräfte zur Bandscheibenmitte
dLast: Abstand des Lastschwerpunkts zur Bandscheibenmitte
dMuskel: Abstand des Angriffspunkts der resultierenden Muskelkraft zur Bandscheibenmitte
FDruck: Druckkraft an der Bandscheibe L5-S1
Quelle : JÄGER, M.; LUTTMANN, A. LAURIG, W. (1989): Biomechanik der Lastenmanipulation. In: Konietzko, J.; Dupuis, H. (Hrsg.): Handbuch der Arbeitsmedizin. Landsberg: Ecomed.
Notes: Das Modell zeigt, welche Kräfte und Hebelarme am Oberkörper wirken, um Moment und Kraft am Lenden-Kreuzbein zu berechnen.
Die Momente setzen sich aus Teilmomenten zusammen.
Die Körperhaltung hat damit wesentlichen Einfluss auf den Gesamt-Hebelarm und die angreifenden Kräfte an L5-S1.
Kenngrößen der Belastung der Lendenwirbelsäule:
Beugemoment nach vorn
Druck-, Scherkräfte am Lenden-Kreuzbein-Übergang L5-S1 (Auflagekraft an L5-S1 mit den Komponenten Druck- und Scherkraft)
Ausübung von Beugemomenten nach vorn über eine in den Händen gehaltene Last sowie über Körperteile oberhalb von L5-S1 mit haltungsabhängigen Hebelarmen
Beugemoment = Aufrichtmoment  daraus Berechnung einer Rückenmuskelkraft
Summe aus Last-, Körpergewichts-, Muskelkräften = Auflagekraft an L5-S1

## Slide 6: Lumbale axiale Druckkräfte: Belastungsgrenzen
Biomechanische Gefährdungsbeurteilung Altersabhängige Risikobereiche nach Ampelschema
Notes: Wirbelkörper-Bandscheibenverbund lässt nur bis zu bestimmten Grenzen innere Spannungen zu; bei deren Überschreitung können Schäden an der Wirbelsäule auftreten
 d. h. äußere Kräfte sind zu begrenzen
Bewertung der biomechanischen Belastbarkeit über Druckkräfte an L5-S1
Vergleichswerte zur Festigkeit der Wirbelsäule vorhanden (Bruchfestigkeitskennwerte)
 sog. „Dortmunder Richtwerte“
Belastungsgrenzen für axiale Druckkräfte: Maximalwerte, unterhalb derer noch kein Überlastungs- oder Schädigungsrisiko vorhanden ist  Grenzwert altersabhängig: durchschnittlich 3500 N (75% der Frauen, 99% der Männer können dabei Last heben)  Da Frauen eine geringere Wirbelfläche haben, liegen deren Belastungsgrenzen unter denen von Männern.  3200 N sind für Frauen z. B. beim vorgeneigten körpernahen Handling von knapp 20 kg Last erreicht (s. dazu im Diagramm nächste Folie).
d.h.: besonders belastete Personengruppen sind: Frauen, Ältere, Leistungsgewandelte, Jugendliche
Ein Ansatz der biomechanischen Gefährdungsbeurteilung auf Grundlage von Druckkraftwerten nach Hecktor/Schaub/Jäger zeigt die untere Tabelle
Schädigungsrisiko:
gering: Ampelfarbe grün
möglich: Ampelfarbe gelb
wahrscheinlich: Ampelfarbe rot
In Abhängigkeit von Körperhaltung und Armreichweite können Druckkräfte abgeschätzt (s. nächste Folie) und den Risikobereichen oben zugeordnet werden
Darüber ist es möglich, Handlungserfordernisse zu erkennen und Gestaltungsmaßnahmen zu überprüfen.

## Slide 7: Lumbale axiale Druckkräfte – Bezug: Körperhaltung und Hebelarm
Druckkraft auf L5/S1 steigt mit Zunahme von:
Lastmasse
Armreichweite
Beugewinkel
    körpernah: 60°
    mittlere Entfernung: 45°
    körperfern: 30°
Notes: Auf Folie 4 wurden überschlägig ca. 1100 N für das Halten einer 10 kg Last mit vorgestreckten Armen in aufrechter Position berechnet.
In den Diagrammen sind Druckkraftkurven für die Abhängigkeit der axialen lumbalen Druckkraft von der Höhe der Last, Armhaltung und Rumpfvorneigung aufgetragen.  Linkes Diagramm: körpernahes Handling  Mittleres Diagramm: mittlerer Hebelarm  Rechtes Diagramm: vorgestreckte Arme
Aus den rechten Druckkraftkurven liest man für den obigen Belastungsfall sogar ca. 2000 N ab, da die Berechnung auf einem zweidimensionalen biomechanischen Modell mit Beachtung von Teilmomenten beruht.
Erkennbar ist, dass die Druckkraft mit zunehmendem Lastgewicht und mit größerem Hebelarm ansteigt. Der Einfluss der Rumpfneigung ist körpernah bei etwa 60° am größten, bei 90° nimmt die Kraft wieder ab, da sich die Last wieder näher an der Wirbelsäule befindet; allerdings nur rein rechnerisch: Die Gefährdung der Wirbelsäule bei 90° ist trotzdem gegeben, da eine ungleiche Druckverteilung auf den Wirbelkörpern und auf der Bandscheibe auftritt (s. Folie 2, Bild oben links)
Je größer die Entfernung der Last zum Körper, desto eher tritt ein Druckkraftmaximum auf

## Slide 8: Druckkraft auf L5 – S1 beim vertikalen Heben:
statische Berechnung: Druckkrafthöhe abhängig von Hubdistanz (Veränderung der Rumpfneigung)
bei gleicher Last und unterschiedlicher Ausführungsdauer etwa gleiche Druckkraftkurven
dynamische Berechnungen: Wirkung der Massenträgheit: Anstieg der Druckkräfte bei Verkürzung der Ausführungsdauer: Druckkraftspitzen, sehr schädigend
Höhe der Belastung abhängig von Hubdistanz und von Geschwindigkeit der Ausführung
langsame Ausführung ohne fremdbestimmtes Arbeitstempo besser als hastige, ruckartige Ausführung
Notes: gezeigt ist der Einfluss von Hubdistanz und Ausführungsdauer auf die Druckkrafthöhe
bei statischer Berechnung hängt die Druckkrafthöhe hauptsächlich von der Hubdistanz ab, d.h. geringe Hubhöhen erzeugen geringere Druckkräfte als die Überwindung großer Distanzen, was besonders an der größeren Veränderung der Rumpfneigung (bei 10 cm auf 50 cm geringer als bei 10 cm auf 140 cm) liegt
die Druckkraftkurven für statische Berechnungen gelten für Hebevorgänge, die extrem langsam ausgeführt werden, d. h. die deutlich langsamer als 2 s ausgeführt werden  Vernachlässigung der Wirkung der Massenträgheit
statische Berechnung (unterbrochene Linie): Bei gleicher Last, aber unterschiedlicher Ausführungsdauer treten etwa gleiche Druckkraftkurven auf
korrespondierende Kurven nebeneinander stehender Diagramme nehmen gleiche Druckkräfte an, Kurven sind aber aufgrund kürzerer Zeitachse horizontal gestaucht
die statische Berechnung ist also der dynamischen Berechnung hinterlegt und zeigt den Verlauf ohne Wirkung der Massenträgheit an
dynamische Berechnungen (durchgehende Linie): Wirkung der Massenträgheit berücksichtigt  Druckkräfte steigen bei Verkürzung der Ausführungsdauer stark an: Druckkraftspitzen, die sehr schädigend sein können
die Höhe der Belastung ist besonders abhängig von der Hubdistanz und von der Geschwindigkeit der Ausführung
rechtes Diagramm: bei Wirkung der Massenträgheit und kürzerer Ausführungsdauer zeichnen sich Druckkraftspitzen ab
daher: langsame Ausführung ohne fremdbestimmtes Arbeitstempo besser als hastige, ruckartige Ausführung (keine Bindung des Menschen an Maschinentaktung)

## Slide 9: Mainz-Dortmunder-Dosismodell
Notes: Ganz allgemein gilt:
Das Heben einer Last ist gegenüber den anderen genannten Ausführungsbedingungen am ungünstigsten, weil dabei eine starke Rumpfneigung auftritt.
Einhändige Manipulation ist ungünstiger als beidhändige, weil hierbei eine Seitneigung und zusätzliche ungleiche Druck-Belastung der Bandscheiben zu verzeichnen ist.
Umsetzen (auf gleicher Ebene) ist die günstigste Ausführungsform, da hierbei in aufrechter Körperhaltung agiert wird.
Beim Abschätzen von Druckkräften nach Bestimmungsgleichungen des Mainz-Dortmunder-Dosismodells ergibt sich allerdings eine andere Rangfolge der Belastungszunahme (Druckkraftanstieg), wenn differenzierter die sich ergebenden Hebelarme, Armstellungen und Rumpfbeugungen betrachtet werden.
Bei zunehmendem Lastgewicht ist dann das einhändige Umsetzen aufgrund der ungünstigen Armstellung und des damit verbundenen Hebelarms ungünstiger als Heben bzw. sind die Druckkräfte höher als beim Heben  die Unterschiede sind nicht so groß, aber rein rechnerisch vorhanden.
siehe auch: Deutsche Wirbelsäulenstudie:
epidemiologischen Studie, realitätsnahe Beurteilung von beruflichen Wirbelsäulenbelastungen im Rahmen von Berufskrankheiten-Feststellungsverfahren (BK 2108)

## Slide 10: Allgemeine tätigkeitsbedingte Belastungsfaktoren
Last
zu schwer, zu groß
unhandlich
labiles Gleichgewicht
Bewegung
Torsion des Rumpfes
zu große Trageentfernung
ruckartige, hastige Bewegung
Dauer
Kraftanstrengungen zu häufig, zu lange
unzureichende Erholungszeiten
fremdbestimmtes Arbeitstempo
Haltung
stark gebeugt
Last körperfern
unsichere Körperhaltung
Umgebung
ungünstige klimatische Bedingungen
instabiler, unebener, rutschiger Boden oder Abstützpunkt
Lastbewegung über verschiedene Höhenunterschiede
räumliche Enge
Notes: Die Belastungshöhe hängt nicht nur von der Lastmasse oder von Kriterien der Last allein ab, vielmehr wirken die Ausführungsbedingungen, die durch die Art der Tätigkeit geprägt werden, komplex zusammen.
 die geometrischen Bedingungen, die Haltung und Bewegung bestimmen, beeinflussen die Belastung ebenso wie die Umgebungs- und die durch das technische System geprägten Bedingungen

## Slide 11: Richtwerte für Lastmassen in Abhängigkeit von Einflussfaktoren
Notes: Bei Maschinengestaltung und deren Risikobeurteilung erhält der Konstrukteur Richtwerte und Empfehlungen, um an Handlungsstellen seiner Maschine entsprechende Lösungen einzuplanen.
Der Richtwert für die Bezugsmasse in Abhängigkeit von der Benutzerpopulation gilt für körpernahes aufrechtes Handhaben der Last.
In Abhängigkeit von den Einflüssen Hubdistanz und Häufigkeit ist die Bezugsmasse zu reduzieren.
Auch bei 12 Hebevorgängen/Stunde ist die Bezugsmasse bereits auf 70% ihres Ausgangswertes zu reduzieren.

## Slide 12: Einflussfaktoren zur Ermittlung von Grenzlasten
Notes: Man kann die körperliche Belastung beim manuellen Handhaben von Lasten über eine zu ermittelnde Grenzlast ausdrücken. Je geringer die Belastung ist, je günstiger also die Ausführungsbedingungen gestaltet sind, umso höher darf das zu handhabende Lastgewicht (bis zu einer nutzergruppenbezogenen Massegrenze) sein.
Die Lastkonstante (nutzergruppenbezogene Massegrenze) als maximal zulässiges Lastgewicht hängt von der Anwenderpopulation und damit von personenbezogenen Einflüssen ab:
   Für Kinder und Ältere gelten z.B. andere Werte als für die erwachsene Arbeitsbevölkerung
  genaue Daten können z. B. der DIN EN 1005-2 entnommen werden
  (hier werden in der Norm weitere Differenzierungen vorgenommen. Man weiß nämlich, dass z.B. nur 70% der weiblichen Bevölkerung die 25 kg schaffen. Deshalb wird auch bei der arbeitenden Bevölkerung unterschieden.)
Die Lastkonstante LK, die also eine Bezugsmasse darstellt, wird erreicht, wenn alle tätigkeitsbezogenen Reduktionsfaktoren 1 sind, es also zu keiner Reduktion dieser Massegrenze kommt.
Das ist gegeben, wenn eine griffgünstige Last aufrecht, körpernah, ohne Verdrehung des Oberkörpers und mit geringer Hubdistanz selten von Hand bewegt wird.
Alle Abweichungen von einer idealen Ausführung bewirken eine Reduktion der Lastkonstanten.
Die einzelnen Reduktionsfaktoren verkörpern Einfluss- bzw. Gestaltungsfaktoren für eine konkrete Handhabungssituation.

## Slide 13: Beispiel
Arbeitsplatz Gussputzer
Technische Hilfsmittel für die manuelle Lastenhandhabung
www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Schriftenreihe/Sonderschriften/S75.html
Checkliste Ergonomische Maschinengestaltung
www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-maschinenschutz/checkliste-maschinenergonomie/index.jsp
Bildquelle: IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Sachgebiet Ergonomie

## Slide 14: Gussputzerarbeitsplatz
Probleme
Arbeit in Zwangshaltungen
hoher Anteil manueller Lastenhandhabung
schlechte Beleuchtung am Arbeitsplatz
Zum Starten bitte auf das Video klicken
Bildquellen: IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Sachgebiet Ergonomie

## Slide 15: Gussputzerarbeitsplatz
Maßnahmen
Verringerung der Arbeiten in Zwangs-haltungen (u. a. durch Höhenanpassung)
Reduktion manueller Lastenhandhabungen
Verbesserung der Beleuchtung am Arbeitsplatz
Zum Starten bitte auf das Video klicken

## Slide 16: Gussputzerarbeitsplatz
Erfolg der Maßnahmen:

## Slide 17: Gussputzerarbeitsplatz
Erfolg der Maßnahmen:

## Slide 18: Verweis auf verwendete Quellen
JÄGER, M.; LUTTMANN, A.; GÖLLNER, R. (2001): Belastbarkeit der Lendenwirbelsäule beim Handhaben von Lasten – Ableitung der „Dortmunder Richtwerte“ auf der Basis der lumbalen Kompressionsfestigkeit. In: Zbl. Arbeitsmed. 51 (2001) S. 345-372
HECKTOR, K; SCHAUB, Kh.; JÄGER, M. (2014): Biomechanische Gefährdungsbeurteilung bei Montagearbeits-plätzen. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Nr. 68 (2014)
HARTUNG, E.; DUPUIS, H. (1994): Verfahren zur Bestimmung der beruflichen Belastung durch Heben und Tragen schwerer Lasten oder extreme Rumpfbeugehaltung und deren Beurteilung im Berufskrankheiten – Feststellungs-verfahren. In: die BG, Nr. 7 (1994), S. 452-458.
JÄGER, M.; GÖLLNER, R.; JORDAN, C.; THEILMEIER, A.; LUTTMANN, A. (2002): Belastung der Lendenwirbelsäule beim Heben und Umsetzen von Lasten. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Nr. 56 (2002), S. 93-105.
JÄGER, M.; LUTTMANN, A. u.a. (1999): Mainz-Dortmunder Dosismodell (MDD) zur Beurteilung der Belastung der Lendenwirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten oder durch Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung bei Verdacht auf Berufskrankheit. Teil 1: Retrospektive Belastungsermittlung für risikobehaftete Tätigkeitsfelder. In: Arbeitsmedizin. Sozialmedizin. Umweltmedizin, 34 (1999) Nr. 3, S.101-111.
HARTUNG, E.; SCHÄFER, K. u.a. (1999): Mainz-Dortmunder Dosismodell (MDD) zur Beurteilung der Belastung der Lendenwirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten oder durch Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung bei Verdacht auf Berufskrankheit. Teil 2: Vorschlag zur Beurteilung der arbeitstechnischen Voraussetzungen im Berufskrankheiten-Feststellungsverfahren. In: Arbeitsmedizin. Sozialmedizin. Umweltmedizin, 34 (1999) Nr. 3, S.112-122.

## Slide 19: Wichtige Normen
DIN EN 1005-1 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 1: Begriffe
DIN EN 1005-2 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 2: Manuelle Handhabung von Gegenständen in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen
DIN EN 1005-3 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 3: Empfohlene Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung
DIN EN 1005-4 Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung – Teil 4: Bewertung von Körperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit an Maschinen
ISO 11228-2 Ergonomie - Manuelle Handhabung – Teil 2: Ziehen und Schieben
ISO 11228-3 Ergonomie - Manuelle Handhabung – Teil 3: Handhabung geringer Lasten bei hohen Bewegungsfrequenzen
Weitere Normen finden Sie unter KAN-Praxis – NoRA: Normen recherchieren.

## Slide 20: Literatur
  BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHES INSTITUT FÜR ARBEITSSCHUTZ (HRSG.) (2004): Untersuchung der Belastung von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern beim Schieben und Ziehen von Trolleys in Flugzeugen. Sankt Augustin. (BIA-Report 5/2004).
  BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHES INSTITUT FÜR ARBEITSSCHUTZ (HRSG.) (2004): Ergonomie an Näharbeitsplätzen. Sankt Augustin. (BIA-Report 7/2004).
  BONGWALD, O.; LUTTMANN, A.; LAURIG, W. (1995): Leitfaden für die Beurteilung von Hebe- und Tragetätigkeiten. Sankt Augustin: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG).
  ELLEGAST, R. (1998): Personengebundenes Meßsystem zur automatisierten Erfassung von Wirbelsäulenbelastungen bei beruflicher Tätigkeit. Sankt Augustin: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG). (BIA-Report 5/98).
  HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (HRSG.) (2003): Wirbelsäulenerkrankungen. Sankt Augustin. (BK-Report 2/2003).
  JÄGER, M.; LUTTMANN, A. LAURIG, W. (1989): Biomechanik der Lastenmanipulation. In: Konietzko, J.; Dupuis, H. (Hrsg.): Handbuch der Arbeitsmedizin. Landsberg: Ecomed.

## Slide 21: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/