## Slide 1: Anthropometrische und biomechanische Aspekte ergonomischer Gestaltung Übung 1: Festlegen von Gestaltungsmaßen anhand relevanter Körpermaße
Modul 2 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Geometrische Auslegung eines ultraleichten Segelflugzeuges – Ergonomische Mindestanforderungen an die Rumpfgeometrie
Zur konstruktiven Festlegung des Mittelrumpfquerschnitts eines einsitzigen ultraleichten Segelflugzeugs sind die ergonomischen Mindestanforderungen an Mittelrumpfhöhe und –breite aus den relevanten Körpermaßen der potentiellen Nutzergruppe abzuleiten.
Bestimmen Sie diese Mindesthöhe H (ab Sitzfläche) und Mindestbreite B unter Beachtung der Vorgaben.
Notes: ACHTUNG: Zum Austeilen für die Lernenden nutzen Sie bitte die pdf-Datei.

## Slide 3: Vorgaben:
Nutzergruppe deutsche Pilotinnen und Piloten ab dem 18. Lebensjahr
Körperhaltung halb liegende Haltung: 40° Rumpfneigung gegen die Vertikale
Zuschläge seitlich Bewegungszuschlag 50 mm pro Körperseite; Zuschlag für Bekleidung 10 mm pro Seite
Zuschläge vertikal Bewegungszuschlag Kopf 50 mm

## Slide 4: Notwendige Körpermaßdaten
Werte entnommen aus DIN 33402-2

## Slide 5: a) Gestaltungsmaß Mittelrumpfhöhe
Lösungsweg:
Relevantes Körpermaß:
Referenzperson der Nutzergruppe:
Altersgruppe:
Mindesthöhe Mittelrumpfhöhe = =
Notes: Anmerkung: cos40° auf 3 Kommastellen genau (0,766)

## Slide 6: b) Gestaltungsmaß Mittelrumpfbreite
Lösungsweg:
Relevantes Körpermaß:
Referenzperson der Nutzergruppe:
Altersgruppe:
Mindesthöhe Mittelrumpfbreite =
=

## Slide 7: Notwendige Körpermaßdaten
Werte entnommen aus DIN 33402-2

## Slide 8: a) Gestaltungsmaß Mittelrumpfhöhe
Lösungsweg:
Relevantes Körpermaß: Stammlänge (Körpersitzhöhe)
Referenzperson der Nutzergruppe: M95 (männlich, 95. Perzentil)
Altersgruppe: 18-25 Jahre (größtes Körpermaß Stammlänge)
Mindesthöhe Mittelrumpfhöhe = cos40° · Stammlänge + Zuschlag
= 754 mm + 50 mm
= 804 mm
Die Mindesthöhe von Sitzfläche bis Cockpit-Innendecke sollte für große männliche Piloten mindestens 804 mm betragen.
Notes: Anmerkung: cos40° auf 3 Kommastellen genau (0,766)
Die Mittelrumpfhöhe soll hier nur zwischen Sitzfläche und Cockpit-Innendecke betrachtet werden, da der Freiraum unter dem Sitz durch technische Restriktionen bestimmt ist.
Die Zuschläge leiten sich aus Komfortaspekten ab, es gibt keine in Bauvorschriften von Segelflugzeugen festgelegten Sicherheitsabstände.
Beim Körpermaß „Stammlänge“ ist das größte Maß der Nutzergruppe aus DIN 33402-2 zu suchen, daher ist neben dem Perzentil auch die Altersgruppe heranzuziehen.
Zusätzlich diskutiert werden kann die Berücksichtigung von Proportionstypen: Große Männer des Proportionstyps Sitzriese haben einen langen Körperstamm und beeinflussen die Mittelrumpfhöhe.

## Slide 9: Notwendige Körpermaßdaten
Werte entnommen aus DIN 33402-2

## Slide 10: b) Gestaltung Mittelrumpfbreite
Lösungsweg:
Relevantes Körpermaß: Breite über Ellenbogen
Referenzperson der Nutzergruppe: F95 (weiblich, 95. Perzentil)
Altersgruppe: 61-65 Jahre (größtes Körpermaß Ellenbogenbreite)
Mindestmaß Mittelrumpfbreite = Breite über Ellenbogen + Zuschlag
= 570 mm + 2·50 mm + 2·10 mm
= 690 mm
Die Mindestbreite im Cockpit-Innenraum sollte für Piloten mindestens 690 mm betragen.

## Slide 11: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/