## Slide 1: Arbeitsumweltfaktoren Teil 1: Übersicht
Modul 3 – Ergonomie lernen.

## Slide 2: Worum geht es?
Definition Arbeitsumwelt
Belastungs-Beanspruchungsmodell
Arbeitsumweltfaktoren
Emissionen / Immissionen
Maßnahmen zur Belastungsoptimierung
Notes: Lernziele Modul 3:
Die Teilnehmer kennen:
das arbeitswissenschaftliches Belastungs-/Beanspruchungsmodell
die Maßnahmenrangfolge zur Belastungsreduzierung und die Gründe für eine solche Reihenfolgenbildung
die maßgeblichen Arbeitsumwelteinflüsse
die physikalischen Grundlagen der Arbeitsumwelteinflüsse
die rechtlichen und normativen Grundlagen zur Durchsetzung arbeitswissenschaftlicher Anforderungen.
Die Teilnehmer sind in der Lage:
mit dem vermittelten Wissen konstruktive bzw. gestalterische Ansätzen zur Begrenzung von Belastungen
durch die Arbeitsumwelt abzuleiten.

## Slide 3: Arbeitsumwelt - Definition
Die Arbeitsumwelt eines Arbeitssystems ist das räumliche Umfeld, von dem vor allem physikalische und chemische, aber auch biologische Einflüsse auf den Menschen einwirken.
Notes: Definition Arbeitssystembegriff:
Nach REFA wird ein Arbeitssystem durch Arbeitsaufgabe, Eingabe, Ausgabe, Mensch, Arbeitsmittel, Arbeitsablauf, Arbeitsplatz und Umgebung beschrieben.
Oft ist mit Arbeitssystem bei der Betrachtung von Arbeitsprozessen der Arbeitsplatz gemeint.
Die Arbeitsumwelt ist Teil der Umgebung des Arbeitssystems und wirkt meist als Belastung.
Durch entsprechende Gestaltungsmaßnahmen können negative Auswirkungen auf den Menschen vermieden bzw. sogar positive Auswirkungen auf Motivation und Leistung erzielt werden.
Um die grundsätzlichen Auswirkungen der Einflüsse auf den Menschen am Arbeitsplatz zu beschreiben, wird im folgenden das Grundkonzept des Belastungs-Beanspruchungsmodells eingeführt.

## Slide 4: Belastungs-Beanspruchungsmodell
Teilbelastungen aus:
Arbeitsaufgabe
(arbeitsinhaltsbezogen)
Arbeitsumgebung
(situationsbezogen)
Belastung:
Höhe
Dauer
Zusammensetzung
der Teilbelastungen:
simultan
sukzessiv
Individuelle
Eigenschaften,
Fähigkeiten,
Fertigkeiten
Teilbeanspruchungen von:
Skelett
Sehnen/Bändern
Muskeln
Herz/Kreislauf
Atmung
Sinnesorganen
Schweißdrüsen
Zentralnervensystem
Haut
Beanspruchung:
subjektiv und
von Arbeitsperson erlebt
Quelle: ROHMERT, W.: Das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 38. Jg. (1984), H.4, S.193-200.
Notes: Beanspruchungen
Das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept basiert auf einer Parallele zur technischen Mechanik. Mit Belastung ist dort die Gesamtheit der äußeren Einwirkungen (z.B. Kräfte) auf ein Bauteil gemeint. Unter Beanspruchung versteht man die daraus resultierenden Spannungen. Diese sind abhängig von der Höhe der Belastung, aber auch von Werkstoffeigenschaften und Geometrie des Bauteils.
Definitionen Arbeitsbelastung/Arbeitsbeanspruchung auch in DIN EN ISO 6385 2016-12
Aus der Beanspruchungsbewertung leitet sich eine Wertung der menschlichen Arbeit ab. Diese gliedert sich in die vier Kriterien Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit und Persönlichkeitsförderung (nach Hacker).
Belastungen aus dem Arbeitssystem können neben physischen Beanspruchungen auch psychische Beanspruchungen zur Folge haben. Siehe dazu weiterführend DIN EN ISO 10075 Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung.

## Slide 5: Arbeitsumweltfaktoren
Notes: Auf dieser Folie sind die im folgenden vorgestellten Arbeitsumweltfaktoren dargestellt. Zur Berücksichtigung der Arbeitsumweltfaktoren Gefahrstoffe und Strahlung ist bei der Planung und Konstruktion von Anlagen und Maschinen die Zusammenarbeit mit entsprechenden Spezialisten auf diesen Fachgebieten notwendig. Deshalb werden diese Faktoren nicht im Detail behandelt. (siehe bei Bedarf Modul 3-6)

## Slide 6: Beispiel: Bearbeitungszentrum
Schall (Aggregate)
Klima (Gebläse)
Gefahrstoffe (Kühlmittel)
Licht (Innenraumbeleuchtung)
Strahlung (elektromagnetische Felder durch Stellmotoren)
Farbe (Gestaltung der Bedienelemente und Gehäuse)
Notes: Erläuterung, welche Tätigkeiten im Fallbeispiel „Fertigungsinsel Antriebseinheit“ stattfinden!
Gussteile werden angeliefert, gefräst. Auf einer Laserschneidanlage werden die Gehäusedeckel zugeschnitten.
Am Montagearbeitsplatz sind der Motor, das Getriebe, die Schaltung bzw. Steuerungselemente mit Klemmplatte im Gehäuse zu platzieren und zu fügen. Zuletzt Prüfung der fertigen Antriebseinheit.
Zur Feedbackgewinnung Vorschläge erfragen. Durch nochmaliges Klicken die Umweltfaktoren aufrufen.
Welche speziellen Umweltfaktoren treten an den beiden anderen Arbeitsplätzen auf?
z.B. Licht bei der Laserschneidanlage zur Blechbearbeitung, mechanische Schwingungen am Wendelförderer bzw. am Schrauber des Montagearbeitsplatzes.

## Slide 7: Beispiel des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
Notes: Arbeitsumweltfaktoren:
Lärm, Licht, Gefahrstoffe (Staub), mechanische Schwingungen, Klima (Wärme durch Schutzbekleidung in Verbindung mit schwerer körperlicher Arbeit).

## Slide 8: Emissionen / Immissionen
Notes: Durch Maschinen kommt es zu verschiedenen Emissionen (welche Arbeitsumweltfaktoren darstellen), die beim Menschen zu Immissionen führen. Aufgabe der Konstruktion ist es, das Auftreten von Emissionen zu verhindern oder zu begrenzen. In den folgenden Modulen (3-2 ff) wird aus diesem spezifischen Grund nur auf die möglichen technischen Lösungen zur Belastungsoptimierung eingegangen.

## Slide 9: Maßnahmen zur Belastungsoptimierung: T-O-P-Prinzip
Technische Lösungen
vor
Organisatorischen Maßnahmen
vor
Persönlichen Schutzmaßnahmen
Notes: Prinzip stammt aus der Maschinenrichtlinie und ist damit eine verbindliche Maßnahmenhierarchie.

## Slide 10: Technische Lösungen…
… sind Maßnahmen an der Quelle, die ein Entstehen, Auftreten oder Ausbreiten von Belastungen vermeiden, zum Beispiel:
    die Auswahl eingesetzter Stoffe und Materialien
    die konstruktive Lösung oder
    die verwendete Technologie

## Slide 11: Beispiel für eine technische Lösungen
Notes: Ausformen eines Blechteils mittels Laserschneiden statt Stanzen (Vermeiden von Lärm, mechanischen Schwingungen)

## Slide 12: Organisatorische Maßnahmen…
… sind Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Personen vor einer Belastungsquelle, zum Beispiel:
die organisatorische und räumliche Trennung von stärker und weniger durch Arbeitsumweltfaktoren belasteten Arbeitsplätzen,
die Verkürzungen der Arbeitszeitanteile, in denen die arbeitenden Personen den Belastungen ausgesetzt sind, oder
Änderungen in Betriebsanweisungen.

## Slide 13: Beispiel für eine organisatorische Maßnahme
Betriebsanweisung für die Anwendung und Verwendung von Gasflaschen
Notes: Neben den Informationen zu den Gefahren sind in der Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV auch Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln sowie Maßnahmen, die die Beschäftigten zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz durchzuführen haben, anzugeben. Außerdem muss über Maßnahmen informiert werden, die bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen und zur Verhütung dieser von den Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften, durchzuführen sind.

## Slide 14: Persönliche Schutzmaßnahmen…
… sind Maßnahmen, bei denen die betroffenen Personen durch
Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) oder
weitere persönliche Schutzmaßnahmen, wie
      Gefahrenhinweise
      Sicherheitsunterweisungen
      arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
  vor den Folgen einer Umgebungsbelastung geschützt werden.
  Persönliche Schutzmaßnahmen werden nur dann eingesetzt, wenn alle anderen Maßnahmen nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen oder deren Umsetzung unverhältnismäßig ist.
Notes: Persönliche Schutzausrüstungen sind z.B. Helme, Schutzhandschuhe und Atemschutzmasken.

## Slide 15: Beispiel für persönliche Schutzmaßnahmen

## Slide 16: Wichtige Normen
DIN EN ISO 6385:2016-12 Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von
Arbeitssystemen
DIN EN ISO 10075-1:2018-01 Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung – Teil 1: Allgemeines und Begriffe
DIN EN ISO 10075-2:2000-06 Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung – Teil 2: Gestaltungsgrundsätze
DIN EN ISO 10075-3:2004-12 Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung – Teil 3: Grundsätze und Anforderungen an Verfahren zur Messung und Erfassung psychischer Arbeitsbelastung
DIN EN 614-1:2009-06 Sicherheit von Maschinen – Ergonomische
Gestaltungsgrundsätze – Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze
DIN EN ISO 12100 2011-03 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung

## Slide 17: Literatur 1
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
DIN-Taschenbuch 352: Anwendung von Ergonomie-Normen bei der Gestaltung von Maschinen
DGUV Information 209-068: Ergonomische Maschinengestaltung von Werkzeugmaschinen der Metallbearbeitung - Checkliste und Auswertungsbogen – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV Berlin. 2018
DGUV Information 209-069: Ergonomische Maschinengestaltung von Werkzeugmaschinen der Metallbearbeitung - Informationen zur Checkliste - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV Berlin. 2018
Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV vom 12.08.2004, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBl. I S. 3334)
BGHM-I 101: Mensch und Arbeitsplatz in der Holz- und Metallindustrie.
Berufsgenossenschaft Holz und Metall BGHM Mainz. 2013

## Slide 18: Literatur 2
BULLINGER, H.-J.: Ergonomie - Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: B.G. Teubner 1994
DEBITZ, U.: Die Gestaltung von Merkmalen des Arbeitssystems und ihre Auswirkungen auf Beanspruchungsprozess. Hamburg: Verlag Dr. Kovac 2005
GRANDJEAN, E.: Physiologische Arbeitsgestaltung - Leitfaden der Ergonomie. Landsberg: ecomed Verlagsgesellschaft mbH 1991
HÖHN, K. u.a.: Maschinennormung und Ergonomie (Fb 1074). Dortmund: Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2006
KOETHER, R. u.a.: Betriebsstättenplanung und Ergonomie. München Wien: Carl Hanser Verlag 2001
LANGE, W.; WINDEL, A.: Kleine ergonomische Datensammlung. Köln:
TÜV Media GmbH TÜV Rheinland Group 2013
SCHLICK, C.; BRUDER, R.; LUCZAK, H.: Arbeitswissenschaft. Berlin Heidelberg: Springer Verlag 2010
REFA: Ausgewählte Methoden zur Prozessorientierten Arbeitsorganisation. Darmstadt: REFA, 2002
SCHMIDTKE, H.; JASTRZEBSKA-FRACZEK, I.: Ergonomie. München Wien: Carl Hanser Verlag 2013

## Slide 19: Impressum
Autor: Dipl.-Ing. Horst Böhmer
Chemnitz
horst.boemer@iapo-online.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/