## Slide 1: Arbeitsumweltfaktoren Teil 2a: Lärm
Modul 3 – Ergonomie lernen.

## Slide 2: Darum geht es
Definition Schall/Lärm
Bedeutung von Lärm am Arbeitsplatz
Physikalische Grundlagen
Schallmessung/-bewertung
Wirkung von Lärm
Grenzwerte
Technische Lösungen zum Lärmschutz

## Slide 3: Definition Schall/Lärm
Als Schall werden Schwingungen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien bezeichnet. Schall entsteht im Arbeitssystem beim Betreiben von Maschinen als Emission.
Lärm wird definiert als unerwünschtes, belästigendes und gehörschädigendes Schallereignis. Es stellt für den Beschäftigten eine Immission dar.
Die Vermeidung von Schallentstehung liegt im Aufgabenbereich des Herstellers von Maschinen.
Der Schutz des Beschäftigten vor schädigenden Immissionen ist Aufgabe des Betreibers.
Notes: Die Definition von Lärm beinhaltet eine subjektive Bewertung, wogegen Schall ein objektiv erfassbares Ereignis ist (vgl. DIN 1320:2009).
Lärm- und Vibrationsverordnung: (1) Lärm im Sinne dieser Verordnung ist jeder Schall, der zu einer Beeinträchtigung des Hörvermögens oder zu einer sonstigen mittelbaren oder unmittelbaren Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten führen kann.

## Slide 4: Bedeutung von Lärm am Arbeitsplatz
Angezeigte und anerkannte Berufskrankheiten in Deutschland (Auszug), 2012
Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Notes: Schall entsteht durch mechanische Schwingungen in elastischen Materialien.
Es wird in Luftschall, Körperschall und Wasserschall unterschieden.
Luftschall sind durch die Luft weitergeleitete Schallwellen in Form von Druckschwankungen.
Körperschall sind Schwingungen in festen Körpern. Durch Schwingungen der Körperoberflächen wird wiederum Luftschall abgestrahlt.
Entsprechend dem Frequenzbereich unterscheidet man:
Infraschall < 16 Hz ist für Menschen nicht hörbar, da zu niederfrequent;
bei hohem Schalldruckpegel kann er über Körperschall als Vibration wahrgenommen werden
Hörschall von 16 Hz bis 20 kHz, ist für Menschen hörbarer Schall;
Ultraschall von 20 kHz bis 1 GHz ist für Menschen nicht hörbar, da zu hochfrequent
Hyperschall > 1 GHz sind nur noch bedingt ausbreitungsfähige Wellen

## Slide 5: Physikalische Grundlagen
Frequenzbereich Schall
Quelle: Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart, Skript Arbeitsumgebungsgestaltung 2003
Notes: Schall entsteht durch mechanische Schwingungen in elastischen Materialien.
Es wird in Luftschall, Körperschall und Wasserschall unterschieden.
Luftschall sind durch die Luft weitergeleitete Schallwellen in Form von Druckschwankungen.
Körperschall sind Schwingungen in festen Körpern. Durch Schwingungen der Körperoberflächen wird wiederum Luftschall abgestrahlt.
Entsprechend dem Frequenzbereich unterscheidet man:
Infraschall < 16 Hz ist für Menschen nicht hörbar, da zu niederfrequent;
bei hohem Schalldruckpegel kann er über Körperschall als Vibration wahrgenommen werden
Hörschall von 16 Hz bis 20 kHz, ist für Menschen hörbarer Schall;
Ultraschall von 20 kHz bis 1 GHz ist für Menschen nicht hörbar, da zu hochfrequent
Hyperschall > 1 GHz sind nur noch bedingt ausbreitungsfähige Wellen

## Slide 6: Physikalische Grundlagen
Schallwellen sind Druckwellen (Luftdruckschwankungen), die sich sehr schnell ausbreiten und das Trommelfell zum Mitschwingen anregen.

## Slide 7: Schallausbreitungswege
Notes: Körperschall
Schall, der sich durch feste Stoffe ausbreitet, wird Körperschall genannt. Dieser Schall wird dann hörbar, wenn er als Luftschall abgestrahlt wird. Körperschallisolation vermindert die Weiterleitung von Körperschall in weit entfernte Räume.

## Slide 8: Schallkenngrößen
Notes: Die Schallleistung (Formelzeichen Pak) einer Schallquelle ist eine akustische Größe. Sie bezeichnet die Schallenergie die pro Zeiteinheit von einer Schallquelle abgegebenen wird. Die Schallleistung ist eine mechanische Leistung. Ihre Einheit ist Watt (W). Die zugehörige logarithmische Größe ist der Schallleistungspegel. Der Schallleistungspegel beschreibt die Geräuschemission einer Schallquelle.
Der Emissions-Schalldruckpegel wird an dem der Schallquelle zugeordneten Arbeitsplatz ermittelt.
Der Spitzen-Schalldruckpegel ist der Maximalwert über die gesamte Messdauer.
Der Schalldruckpegel ist die wichtigste Größe zur Beschreibung des Geräusches an einem gegebenen Punkt.
Die Schallintensität ist das Immissionsmaß für die auf eine Fläche wirkende Schallleistung. Dabei finden alle Schallquellen Berücksichtigung.
Der Tages-Lärmexpositionspegel (alt Beurteilungspegel) ist der A-bewertete, orts- oder personenbezogene äquivalente Dauerschalldruckpegel (in der Regel über eine Schicht von 8 h)

## Slide 9: Messung Schallimmission
Messung der Schallimmission in Ohrhöhe des Beschäftigten

## Slide 10: Schallmessung/-bewertung
Notes: Bewertete Schallpegel haben sich als Maß für die Lautstärke durchgesetzt. Bei bewerteten Schallpegeln wird der Schalldruck im höchsten und im tiefen Frequenzbereich geringer bewertet. Dies geschieht aufgrund der Maßgabe der geringeren Empfindung der Lautstärke.
In der Regel wird heute der bewertete Schallpegel in dB(A) angewendet (siehe Grenzwerte) , da zahlreiche psychologische Versuche gezeigt haben, dass die gemessenen Geräuschpegel ein der Störwirkung adäquates Maß darstellen.

## Slide 11: Dezibel
Dezibel ist eine logarithmische Hilfsmaßeinheit. Die Angabe in Dezibel erlaubt in der Regel eine anschaulichere Darstellung akustischer Werte, als das Verhältnis des Ist- zu einem Basiswert.
Schalldruckpegel [dB]
px = Schalldruck in Mikropascal
p0 = Bezugschalldruck von 20 Mikropascal (Hörschwelle bei 1 kHz)
Notes: Der Bezugsschalldruck leitet sich aus dem schwächsten noch wahrnehmbaren Schalldruck im Innenohr ab.
1dB ist die kleinste Differenz, die das Ohr unterscheiden kann. Wenn sich der Schalldruck verzehnfacht, erhöht sich der Dezibelwert um 20.

## Slide 12: Addition von Schallquellen
Quelle: Bullinger, H.-J.: Ergonomie - Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: B.G. Teubner 1994
Notes: Pegelwerte in Dezibel können nicht einfach addiert werden.
Wenn beide Schalldruckpegel gleich sind, dann ist der Gesamtpegel 3 dB höher als der Einzelpegel.
Wenn der Pegelabstand zwischen zwei Quellen kleiner 10 dB beträgt, ist der Gesamtwert annähernd mit dem Wert der intensiveren Quelle anzunehmen.

## Slide 13: Wirkung von Lärm
Lärmschäden
Akute Lärmschäden
Bei explosionsartigen Druckanstiegen
mit Schalldruckpegel von 140 bis 200 dB
Irreparable Innenohrschäden
Reparable Trommelfellverletzungen
Chronische Lärmschäden
Durch Schalldruckpegel über längere
Expositionszeiträume
Zeitlich begrenzte Hörschwellenverschiebung (TTS)
Bleibende Hörschwellenverschiebung (PTS)
Audio-Beispiel IFA: Hörschäden und ihre Folgen
(auf Symbol klicken)
Notes: TTS (Temporary Threshold Shift)
tritt aufgrund mangelnder Sauerstoffversorgung auf und bildet sich nach 12 -14 Stunden zurück (z.B. nach einem Konzert).
Bei PTS (Permanent Threshold Shift)
kommt es zu einer irreparablen Degeneration der Haarzellen im Ohr.
Neben den Auswirkungen von Schall auf das Gehör, kommt es auch zu einem Anwachsen der Fehlerhäufigkeit bei der Arbeitsleistung gerade bei überwiegend geistiger Tätigkeit in Abhängigkeit vom Umgebungsgeräuschpegel. (Extraaurale Wirkungen –Wirkungen von Lärm auf den Gesamtorganismus auch bei geringeren Schalldruckpegeln).

## Slide 14: Wirkung - Verfall von Hörzellen

## Slide 15: Wirkung auf den Organismus
Psychische Reaktionen
Weitung der Pupillen
Hörschäden/ Mechanische Schäden
Abgabe von Schilddrüsenhormonen
Herzklopfen
Adrenalinabgabe
Hormonabgabe der Nebennierenrinde
Magen- und Darmbewegungen
Muskelreaktionen
Verengung der Blutgefäße

## Slide 16: Grenzwerte (gegen Hörschäden)
Notes: Der Expositionsgrenzwert wird auf einen Bezugszeitraum von 8 Stunden normiert.
Der Expositionsgrenzwert ist auf 87 Dezibel festgelegt (unter Berücksichtigung der dämmenden Wirkung des persönlichen Gehörschutzes der Beschäftigten); die Auslösewerte sind auf 80 Dezibel (unterer Auslösewert) und 85 Dezibel (oberer Auslösewert) festgelegt (EG-Richtlinie). National können die Expositionsgrenzwerte noch schärfer ausgelegt werden.
Siehe auch:
http://www.gesetze-im-internet.de/l_rmvibrationsarbschv/ und
http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16050/2_1_17.pdf

## Slide 17: Grenzwerte (gegen extra-aurale Lärmwirkung)
Technische Regel für Arbeitsstätten: ASR A3.7 „Lärm“
Es sollten folgende Beurteilungspegel Lr nicht überschritten werden:
70 dB (A): Bei Tätigkeiten, die eine mittlere bzw. nicht andauernd hohe Konzentration oder gutes Verstehen gesprochener Sprache bedingen (z.B. allgemeine Bürotätigkeiten und vergleichbare Tätigkeiten in der Produktion und Überwachung);
55 dB (A): bei Tätigkeiten, die eine andauernd hohe Konzentration erfordern (z.B. Besprechungen, wissenschaftliches oder kreatives Arbeiten und Entwickeln von Software);
Grundsätzlich ist der Beurteilungspegel unter Berücksichtigung betrieblicher Lärmminderungsmaßnahmen soweit wie möglich zu reduzieren.
Notes: Durch Automatisierung in der Produktion ändern sich die Arbeitsinhalte, so dass vermehrt Überwachungs- und Steuerungstätigkeiten ausgeübt werden. Hier spielen extra-aurale Wirkungen von Schall die entscheidende Wirkung. Die Grenzwerte aus der Lärm–Vibrations-Verordnung sind hier unzureichend. Die Lärmpegel an den Arbeitsplätze müssen nach den ausgeübten Tätigkeiten beurteilt werden. Siehe hierzu weiterführend die Arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse der BAuA „Bildschirmarbeit-Lärmminderung in der Produktion “ (AWE 125)

## Slide 18: Grenzwerte (gegen extra-aurale Lärmwirkung)
VDI-Richtlinie 2058, Blatt 3 „Beurteilung von Lärm am Arbeitsplatz unter Berücksichtigung unterschiedlicher Tätigkeiten“
Es sollten folgende Beurteilungs-pegel Lr nicht überschritten werden:
70 dB (A): Bei einfachen oder überwiegend mechanisierten Bürotätigkeiten und vergleichbaren Tätigkeiten;
55 dB (A) : Bei überwiegend geistigen Tätigkeiten;
bei besonders hohen geistigen Anforderungen 30 bis 40 dB (A)
Notes: Durch Automatisierung in der Produktion ändern sich die Arbeitsinhalte, so dass vermehrt Überwachungs- und Steuerungstätigkeiten ausgeübt werden. Hier spielen extra-aurale Wirkungen von Schall die entscheidende Wirkung. Die Grenzwerte aus der Lärm–Vibrations-Verordnung sind hier unzureichend. Die Lärmpegel an den Arbeitsplätze müssen nach den ausgeübten Tätigkeiten beurteilt werden. Siehe hierzu weiterführend die Arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse der BAuA „Bildschirmarbeit-Lärmminderung in der Produktion “ (AWE 125)

## Slide 19: Grenzwerte – Teil 2
DIN EN ISO 11690-1:2021-04 „Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer maschinenbestückter Arbeitsstätten“
Folgende Zielwerte sollten nicht überschritten werden:
75 dB (A) bis 80 dB (A): Industrielle Arbeitsstätten
45 dB (A) bis 55 dB (A): Routinemäßige Büroarbeit
35 dB (A) bis 45 dB (A): Sitzungsräume oder bei Tätigkeiten, die Konzentration verlangen

## Slide 20: Grenzwerte

## Slide 21: Impressum
Autor: Dipl.-Ing. Horst Böhmer
Chemnitz
horst.boemer@iapo-online.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de/ und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/