## Slide 1: Arbeitsumweltfaktoren Teil 2b: Lärm
Modul 3 – Ergonomie lernen.

## Slide 2: Technische Lösungen zum Schallschutz
Konstruktive Maßnahmen
Verminderung der Schallemission durch Verringerung von Anregungskräften und Geschwindigkeiten sowie die konstruktive Beseitigung von Resonanzen
Vermeidung von Impulslärm durch Einhaltung von Fallhöhen
Auswechseln lärmerzeugender Maschinenteile (z.B. Elektroantrieb statt Luftdruck)
Beeinflussung der schallanregenden Kräfte (z.B. Frequenzänderung eines rotierenden Teils)
Verminderung der Körperschallaufnahmefähigkeit (Körperschalldämpfung, Grauguss statt Stahl)
Abschirmung oder Einkapselung von lärmemittierenden Maschinenteilen
Technologische Maßnahmen
Auswahl schallarmer Arbeitsverfahren
Räumliche Konzentration schallintensiver Arbeitsmittel in Arbeitsstätten und Schaffung von Ruhezonen
Quelle: Lehder, G; Skiba, R.: Taschenbuch Arbeitssicherheit. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005
Notes: Maßnahmen zur Verminderung der Schallemission.
Bei der technischen Lärmminderung ist zu unterscheiden zwischen
Dämpfung (= Absorption) und
Dämmung (= Reflexion) von Luft- bzw. Körperschall.
Schallabsorbierende Raumauskleidung beeinflusst nur den Reflexionsschall.

## Slide 3: Beispiel Technische Lösung Schallschutz
Notes: Maßnahmen zur Verminderung der Schallemission.
Bei der technischen Lärmminderung ist zu unterscheiden zwischen
Dämpfung (= Absorption) und
Dämmung (= Reflexion) von Luft- bzw. Körperschall.
Schallabsorbierende Raumauskleidung beeinflusst nur den Reflexionsschall.

## Slide 4: Beispiel Technische Lösung Schallschutz

## Slide 5: Beispiele

## Slide 6: Lärmminderung bei der Betonfertigteilherstellung
Problem: Verdichtung des Betons mittels Unwuchterregern (ca. 50 bis 100 Hz) führt zu starker Anregung der Stahlschalungen.
Es ergeben sich Schalldruckpegel von 100 bis 120 dB (A)
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Bis zu 10 solcher Tische stehen teilweise in einer Halle

## Slide 7: Lärmminderung bei der Betonfertigteilherstellung
Lösung: Neues Verdichtungsprinzip – Schüttelverdichtung durch horizontale Bewegungen
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Bisher nur Techniken, bei denen vertikal geschüttelt wird. Neues Konzept: Vibration und Lärm können durch horizontales Schütteln stark vermindert werden.

## Slide 8: Lärmminderung bei der Betonfertigteilherstellung
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 9: Lärmminderungserfolg bei der Betonfertigteilherstellung
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Verminderung des Schalldruckpegels ist offensichtlich. Man kommt in Dimensionen, die man mit Sprechen erreicht.

## Slide 10: Lärmminderung an Kreissägen
Problem:
Hohe Lärmbelastung am Arbeitsplatz beim Sägen von
- Holz: L > 85 dB(A)
- Kantholz : L > 90 dB(A)
- Kunststoff: L > 95 dB(A)
- Metall: L > 95 dB(A)
!! Gehörgefährdung spätestens ab 85 dB(A)!!
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 11: Lärmminderung an Kreissägen
Maßnahme:
Einsatz von geräuscharmen Sägeblättern (mit Dämpfungsfolie − Sandwich-Blatt)
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 12: Lärmminderung an Kreissägen
Maßnahme:
Einsatz von geräuscharmen Sägeblättern (mit Lasereinschnitten)
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 13: Lärmminderungserfolg an Kreissägen
Minderung A-Pegel
Holz: bis 12 dB (A)
Kunststoff: bis 11 dB (A)
Aluminium: bis 6 dB (A)
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 14: Na denn, Prost!

## Slide 15: Literatur
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV vom 06.03.2007, zuletzt geändert durch Art. 3 V v. 21.7.2021 I 3115
Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV vom 12.08.2004, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBl. I S. 3334)
Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 125: Bildschirmarbeit-Lärmminderung in der Produktion, Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund, 2003
Normenausschuss Akustik – Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI www.nals.din.de/
DIN-Taschenbuch 315/1: Messung der Geräuschemission von Maschinen - Bestimmung des Schallleistungspegels (ISBN 978-3-410-22100-5)

## Slide 16: Wichtige Normen 1
DIN-Taschenbuch 315/2: Messung der Geräuschemission von Maschinen - Bestimmung des Emissions-Schalldruckpegels, Anwendung von Geräuschemissionswerten (ISBN 978-3-410-22103-6)
DGUV Information 209-023: Lärm am Arbeitsplatz in der Metallindustrie. 2013
DIN 1320:2009-12 Akustik - Begriffe
DIN EN ISO 11690-1:2021-04 Akustik - Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer maschinenbestückter Arbeitsstätten – Teil 1: Allgemeine Grundlagen
DIN EN ISO 11690-2:2021-04 Akustik - Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer maschinenbestückter Arbeitsstätten – Teil 2: Lärmminderungsmaßnahmen
VDI 2058 Blatt 3:2014-08 Beurteilung von Lärm am Arbeitsplatz unter Berücksichtigung unterschiedlicher Tätigkeiten

## Slide 17: Wichtige Normen 2
DIN 45630-1:1971-12 Grundlagen der Schallmessung; Physikalische und subjektive Größen von Schall
DIN 45645-2:2012-09 Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen – Teil 2: Geräuschimmissionen am Arbeitsplatz
Normenreihe VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung in Räumen und im Nahfeld
VDI 3720 Blatt 2:1982-11 Lärmarm Konstruieren, Beispielsammlung
DIN EN ISO 11689:1997-03 Akustik - Vorgehensweise für den Vergleich von Geräuschemissionswerten für Maschinen und Geräte; Berichtigung 1-2009-11
DIN EN ISO 3740:2019-08 Akustik - Bestimmung des Schallleistungspegels von Geräuschquellen - Leitlinien zur Anwendung der Grundnormen

## Slide 18: Praxishilfen
Softwarehilfen des Institut für Arbeitsschutz (IFA) der DGUV
www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-laerm/gefaehrdungsbeurteilung-und-unterweisung/software-berechnung-von-laermexpositionspegeln/index.jsp
Berechnung des Lärmexpositionspegels
Software zur Auswahl von Gehörschützern
Lärmbelastungsrechner ADM etc.
Lärmrechner des Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. (ASER)
www.institut-aser.de/out.php?idart=273

## Slide 19: Impressum
Autor: Dipl.-Ing. Horst Böhmer
Chemnitz
horst.boemer@iapo-online.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/