## Slide 1: Arbeitsumweltfaktoren Teil 3a: Mechanische Schwingungen
Modul 3 – Ergonomie lernen.

## Slide 2: Darum geht es
Begriffsbestimmung
Einteilung nach der Einwirkung
Einteilung nach der Schwingungsart
Kenngrößen
Wirkung von Schwingungen
Schädigung durch Schwingungen
Grenzwerte
Technische Lösungen zum Schwingungsschutz

## Slide 3: Begriffsbestimmung
Mechanische Schwingungen entstehen vor allem beim Gebrauch mechanischer Werkzeuge und beim Betrieb von Fahrzeugen (Emissionen).
Sie sind häufig mit Lärm verkoppelt. Das resultiert aus den in vielen Fällen gleichen physikalischen Ursachen wie z.B. unausgeglichenen Massenkräften, Stoßvorgängen, Wechselwirkung von Werkzeug und Werkstück.
Notes: Abgrenzung Begriffe Schwingung gegen Vibration. Eine Schwingung ist ein physikalischer Vorgang. Sie wird im Arbeitsprozess von einer Maschine emittiert. Vibration ist die Fühlbarkeit dieses Vorgang. Diese wirkt als Immission beim Arbeiter. Die Vibrationswahrnehmung im menschlichen Körper ist Teil der haptischen Wahrnehmung.

## Slide 4: Einteilung nach Einwirkung
Emissionen durch
Stationäre Maschinen
Pressen
Motoren / Generatoren
Turbinen
Anlagen
Transportmaschinen
Erdbaumaschinen
Züge
Schiffe
Flugzeuge
handgeführte Maschinen
Schlagbohrmaschinen
Kettensägen
Balkenmäher
Presslufthämmer
Notes: Man unterscheidet:
1. mechanische Schwingungen, die bei Übertragung auf den gesamten Körper Gefährdungen für die Gesundheit
und Sicherheit der Beschäftigten verursachen oder verursachen können (Ganzkörper-Vibrationen),
insbesondere Rückenschmerzen und Schädigungen der Wirbelsäule, und
2. mechanische Schwingungen, die bei Übertragung auf das Hand-Arm-System des Menschen Gefährdungen
für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten verursachen oder verursachen können (Hand-Arm-Vibrationen), insbesondere Knochen oder Gelenkschäden, Durchblutungsstörungen oder neurologische Erkrankungen
Ganzkörpervibrationen können im Stehen, Sitzen und Liegen auftreten.
Hand-Arm-Vibrationen treten im Zusammenhang mit Greifen auf.

## Slide 5: Ganzkörpervibration und Hand-Arm-Vibration
führen zu Immissionen
Notes: Man unterscheidet:
1. mechanische Schwingungen, die bei Übertragung auf den gesamten Körper Gefährdungen für die Gesundheit
und Sicherheit der Beschäftigten verursachen oder verursachen können (Ganzkörper-Vibrationen),
insbesondere Rückenschmerzen und Schädigungen der Wirbelsäule, und
2. mechanische Schwingungen, die bei Übertragung auf das Hand-Arm-System des Menschen Gefährdungen
für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten verursachen oder verursachen können (Hand-Arm-Vibrationen), insbesondere Knochen oder Gelenkschäden, Durchblutungsstörungen oder neurologische Erkrankungen
Ganzkörpervibrationen können im Stehen, Sitzen und Liegen auftreten.
Hand-Arm-Vibrationen treten im Zusammenhang mit Greifen auf.

## Slide 6: Einteilung nach der Schwingungsart
Periodische Schwingungen
z.B. Motoren, Generatoren, Pressen

## Slide 7: Einteilung nach der Schwingungsart
Stochastische Schwingungen
z.B. Fahrzeuge
Notes: Man unterscheidet:
1. mechanische Schwingungen, die bei Übertragung auf den gesamten Körper Gefährdungen für die Gesundheit
und Sicherheit der Beschäftigten verursachen oder verursachen können (Ganzkörper-Vibrationen),
insbesondere Rückenschmerzen und Schädigungen der Wirbelsäule, und
2. mechanische Schwingungen, die bei Übertragung auf das Hand-Arm-System des Menschen Gefährdungen
für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten verursachen oder verursachen können (Hand-Arm-Vibrationen), insbesondere Knochen oder Gelenkschäden, Durchblutungsstörungen oder neurologische Erkrankungen
Ganzkörpervibrationen können im Stehen, Sitzen und Liegen auftreten.
Hand-Arm-Vibrationen treten im Zusammenhang mit Greifen auf.

## Slide 8: Beispiele Schwingungsemission
Presswerk
(emittierte Schwingungen
wirken auf den ganzen Körper)

## Slide 9: Beispiele Schwingungsemission
Akkubohrmaschine
(verursacht Hand-Arm-Vibrationen)

## Slide 10: Kenngrößen
Einflussgrößen auf die Schwingungsbeschleunigung
Beschleunigungs-amplitude (Intensität) der Schwingung
Schwingungsart
(Ganzkörperschwingung, Hand-Arm-Schwingung)
Schwingungsrichtung
(entsprechend dem körperbezogenen Koordinatensystem)
Frequenz der Schwingung
Frequenzbewertete Beschleunigung (GKV)
Schwingungsgesamtwert (HAV)

## Slide 11: Koordinatensysteme für Schwingungen
Physiologische Koordinatensysteme
für Schwingungen
(nach VDI-Richtlinie 2057)

## Slide 12: Koordinatensysteme für Schwingungen

## Slide 13: Wirkung auf Menschen
Die Wirkung von Schwingungen ist abhängig von Amplitude und Frequenz.
Auf die Organsysteme des Menschen schädigend wirken insbesondere Schwingungen mit niedriger Frequenz, da in diesem Bereich deren Resonanzfrequenzen liegen.
Schwingungen mit großen Amplituden und niedriger Frequenz schädigen vor allem den Bewegungsapparat.
Schwingungen mit hohen Frequenzen (z.B. bei handgeführten Maschinen) können zu Durchblutungsstörungen der Finger führen
Schwingungen beeinträchtigen darüber hinaus auch die Reaktion und Geschicklichkeit und können damit zu einer erhöhten Unfallgefahr führen.
Notes: Eine große Rolle im Bereich der Arbeitsumwelt spielen Schwingungen, die Hand-Arm-Vibrationen auslösen. Übermäßige Einwirkungen können Störungen der Fingerdurchblutung und der neurologisch und motorischen Funktionen von Hand und Arm zur Folge haben.

## Slide 14: Resonanzfrequenzen Mensch
Notes: Resonanz bedeutet, dass die Erregerschwingung identisch ist mit der Eigenschwingung des Körpers oder Körpersteils. Wird z.B. das Hand-Arm-System mit 10-20 Hz zum Schwingen angeregt, gerät es in Resonanz, da die Eigenschwingung des Hand-Arm-System in diesem Frequenzbereich liegt. Schwingungen im Resonanzbereich verursachen besonders starke mechanische Beanspruchungen des menschlichen Körpers.

## Slide 15: Reaktionen auf starke Schwingungen
Atemnot
Erschwertes Atmen
Pressatmung
Schmerzen im Brustkorb
Willkürliche Muskelkontraktion
Kieferresonanz
Schmerzen im Unterleib
Muskelspannung
Rückenschmerzen
Kopfschmerzen
Beschwerden im Rachen
Sprachbeeinflussung
Rektale Reizung
Blasenreizung
Allgemeines Unbehagen
Quelle: Schnauber, H.; Herterich, J.: Auswirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen: Haufe Verlag 1989

## Slide 16: Schädigungen
Vaskuläre Störungen
Störungen durch zeitweilige Durchblutungsstörungen bei Hand-Arm-Schwingungen, z.B. BK 2104 „Weißfingerkrankheit“
Skelettale Erkrankungen
Degenerative Veränderungen von Knochen und Gelenken des Hand-Arm-Systems ausgelöst durch Erschütterungen, z.B. BK 2103
Neurologische Erkrankungen
Kribbeln und Taubheitsgefühl in den Fingern, z. B. durch Quetschung von Nerven wie beim Karpaltunnelsyndrom
Muskuläre Erkrankungen
Muskelschwäche, Schmerzen in den Händen und Armen durch mechanische Verletzung oder die Schädigung von Nerven
nach DIN EN ISO 5349-1:2001
Notes: Weitere anerkannte Berufskrankheiten durch Schwingungsbelastungen:
BK 2107 – Abrissbrüche an Wirbelfortsätzen
BK 2110 – Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjährige, vorwiegend vertikale Einwirkung von Ganzkörperschwingungen im Sitzen

## Slide 17: Beispiel Weißfingerkrankheit
Morbus Raynaud = umgangssprachlich „Weißfingerkrankheit“
Notes: Chronisch einwirkende Hand-Arm-Vibrationen können bleibende Veränderungen an Knochen und Gelenken (BK 2103) sowie Durchblutungsstörungen der Hände (BK 2104) verursachen. Das Raynaud-Syndrom (Morbus Raynaud) ist eine Gefäßerkrankung, die durch anfallsweises Abblassen der Hände oder Füße gekennzeichnet ist.

## Slide 18: AAAAH

## Slide 19: Auslöse- und Expositionsgrenzwerte nach Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
Für Hand-Arm-Vibrationen beträgt
der Expositionsgrenzwert A(8) = 5 m/s2 und
der Auslösewert A(8) = 2,5 m/s2.
Für Ganzkörper-Vibrationen beträgt
der Expositionsgrenzwert A(8) = 1,15 m/s2 in X- und Y-Richtung und A(8) = 0,8 m/s2 in Z-Richtung und
der Auslösewert A(8) = 0,5 m/s2.
Der Expositionsgrenzwert wird auf einen Bezugszeitraum von 8 Stunden A(8) normiert (Tagesexposition)
Notes: Bestimmung der Grenzwerte (Messverfahren) nach DIN EN ISO 5349 bzw. VDI 2057-1 und 2.
(DIN EN ISO 5349-1:2001-12, DIN EN ISO 5349-2:2015-12)

## Slide 20: Messung von Schwingungen

## Slide 21: Messung von Schwingungen

## Slide 22: Impressum
Autor: Dipl.-Ing. Horst Böhmer
Chemnitz
horst.boemer@iapo-online.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/