## Slide 1: Arbeitsumweltfaktoren Teil 3b: Mechanische Schwingungen
Modul 3 – Ergonomie lernen.

## Slide 2: Technische Lösungen zum Schwingungsschutz
Drehende statt oszillierende Maschinenteile
Riementrieb statt Kettentrieb
Bohren statt Stanzen oder Hämmern
Gießen statt Schmieden
Drücken statt Schlagen
Elektroantrieb statt Verbrennungsmotor
Optimale Drehzahlen und Geschwindigkeiten
Unwuchten der drehenden Maschinenteile vermeiden
Zusatzmassen zur Senkung der Eigenfrequenzen
Geringe Fertigungstoleranzen realisieren

## Slide 3: Beispiel Technische Lösung
Quellnahe Isolierung
Prinzip der “quellnahen“ Isolierung
Isolierung des Schwingungserregers
Quellferne Isolierung
Prinzip der “quellfernen“ Isolierung
Abschirmen des zu schützenden Arbeitsplatzes

## Slide 4: Beispiel Technische Lösung
Technische Lösung
durch spezielle vibrationsdämpfende Griffgestaltung und Abstützung des Reaktionsmoments

## Slide 5: Beispiele Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)

## Slide 6: Gesundheitsgefährdung durch Vibration
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Zeitspanne je nach Material

## Slide 7: Gesundheitsgefährdung durch Vibration
Problem:
Starke Vibrationseinwirkung auf das Hand-Arm-System bei Arbeiten mit Aufbruchhämmern
Der Auslösewert wird bereits nach 3 bis 43 Minuten Exposition überschritten.
Expositionsgrenzwert wird nach 13 Minuten bis 2 Std. 50 Minuten überschritten
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Zeitspanne je nach Material

## Slide 8: Technischer Vibrationsschutz
Lösung:
Entkopplung des Schlagwerkes vom Gerätegehäuse
Entkopplung der Griffe
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 9: Technischer Vibrationsschutz
Ergebnis:
Wesentlich längere Einsatzzeiten bis zur Überschreitung der Expositionsgrenzwertes
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 10: Gesundheitsgefährdung durch Vibration
Problem:
Starke Vibrationseinwirkung auf das Hand-Arm-System beim Arbeiten mit Druckluft- Schleifmaschinen
Der Auslösewert wird bereits nach ca. einer Stunde Exposition überschritten.
Expositionsgrenzwert wird nach ca. 3,5 Stunden überschritten
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 11: Gesundheitsgefährdung durch Vibration
Lösung:
Vibrationsminderung durch ein Auto-Balancing-System
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 12: Technischer Vibrationsschutz
Ergebnis:
Wesentlich längere Einsatzzeiten bis zur Überschreitung der Expositionsgrenzwertes
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 13: Schwingungsminderung bei Gabelstaplern
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Problem:
Klagen der Staplerfahrer über Schmerzen im Bereich Lenden- und Brustwirbelsäule beim Befahren von Rampen

## Slide 14: Schwingungsminderung bei Gabelstaplern
Aktivitäten:
Überprüfen von Sitzen mit größerem Schwingweg zunächst im Labor, Vorauswahl zweier Sitze.
Einbau im Betrieb, Messung der Belastung, endgültige Auswahl durch Mitarbeiter.
Ergebnisse:
Um 10 % bessere Schwingungsdämpfung der ausgewählten Sitze vergrößert sich im Betrieb auf 20 – 30 % (Fahrweise).
Kein Anschlagen an den Federwegendlagen.
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Die im Projekt gewonnen Erkenntnisse wurden genutzt, um diese in einer europäische Norm für Gabelstapler zu verwenden (Prüfung von Sitzen für den Einsatz auf Gabelstaplern, die normentechnisch „Flurförderzeuge“ heißen.

## Slide 15: Literatur und Normen 1
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV vom 06.03.2007, zuletzt geändert durch Art. 3 V v. 21.7.2021 I 3115
Normenausschuss Akustik – Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI www.nals.din.de/
KANPraxis NoRA: Normen recherchieren nora.kan-praxis.de/
VDI 2057 Blatt 1:2017-08 Einwirkungen mechanischer Schwingungen auf den Menschen-Ganzkörperschwingungen
VDI 2057 Blatt 2:2016-03 Hand-Arm-Schwingungen
VDI 2057 Blatt 3:2017-03 Ganzkörperschwingungen an Arbeitsplätzen in Gebäuden
VDI 3831:2012-04 Schutzmaßnahmen gegen die Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen
DIN EN ISO 8041-1:2017-10 und DIN EN ISO 8041-2:2022-02 Schwingungseinwirkung auf den Menschen-Messeinrichtungen
Notes: Schwingungsminderung an Gabelstapler durch Sitzgestaltung

## Slide 16: Literatur und Normen 2
DIN EN ISO 14253/A1: Mechanische Schwingungen – Messung und rechnerische Ermittlung der Einwirkung von Ganzkörperschwingungen auf den Menschen
DIN EN ISO 5349-1:2001-12 Mechanische Schwingungen - Messung und Bewertung von Schwingungen auf das Hand-Arm-System des Menschen - Allgemeine Anforderungen
DIN EN ISO 5349-2:2015-12 -Praxisgerechte Anleitung zur Messung am Arbeitsplatz
BGIA-Report 6/2006 – Vibrationseinwirkung an Arbeitsplätzen – Kennwerte der Hand-Arm und Ganzkörper-Schwingungsbelastung: Sankt Augustin, Hauptverband der Berufsgenossenschaften 2006
CEN Report CR 12349 Mechanische Schwingungen - Leitfaden über die Wirkung von Schwingungen auf die Gesundheit des Menschen: Berlin, Beuth 1996
Notes: Schwingungsminderung an Gabelstapler durch Sitzgestaltung

## Slide 17: Literatur
Dresig, H.: Schwingungen und mechanische Antriebssysteme: Berlin Hiedelberg, Springer Verlag 2006
Kaulbars, U.: Gesundheit am Arbeitsplatz. 48. Hrsg.: Berufsgenossenschaftliches InstiMessung, Bewertung und Beurteilung der Hand-Arm-Vibrationsbelastung an Arbeitsplätzen. In: BGIA-Handbuch Sicherheit undtut für Arbeitsschutz – BGIA, Sankt Augustin. Berlin: Erich Schmidt – Losebl.-Ausg. 2. Aufl. 2003 www.bgia-handbuchdigital.de/210520
Kaulbars, U.: Messungen der Vibrationsexposition am Arbeitsplatz. In: Technische Sicherheit Bd. 3 (2013) Nr. 10 – Oktober; Springer-VDI-Verlag: Düsseldorf
Riedel, S.; Kinne, J.: Prüfung von Schwingungsisolierten Fahrzeugsitzen mit mechanischen Mensch-Modellen-Laborversuche:Dortmund, GfA-Press 2002
Schnauber, H.; Herterich, J.: Auswirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen: Haufe Verlag 1989
Notes: Schwingungsminderung an Gabelstapler durch Sitzgestaltung

## Slide 18: Impressum
Autor: Dipl.-Ing. Horst Böhmer
Chemnitz
horst.boemer@iapo-online.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/