## Slide 1: Arbeitsumweltfaktoren Teil 4a: Beleuchtung / Farbe
Modul 3 – Ergonomie lernen.

## Slide 2: Darum geht es
Bedeutung von Licht
Physikalische Grundlagen
Beleuchtungsmessung
Definition Kontrast
Lichtwirkung
Farbwirkung
Beleuchtungsgestaltung
Gestaltungsbeispiele

## Slide 3: Bedeutung von Licht
Das Auge
ist das wichtigste Organ zur Informationsaufnahme aus der Arbeitsumgebung.
nimmt über 80 % aller Reize auf.
Um gesehen zu werden, müssen Objekte entweder leuchten oder Licht reflektieren. (nach Luczak, 1993)
Neben dem direkten Einfluss auf das Sehvermögen, beeinflusst Licht auch das vegetative Nervensystem und viele Lebensfunktionen des Körpers. Durch Licht wird der Hormonhaushalt und die „innere Uhr“ des Menschen gesteuert. (nach Fisch, 2000)
Notes: Licht kann aber auch ursächlich schädigende Auswirkungen haben.
Grund ist der Anteil von UV und IR Strahlung (nichtsichtbarer Lichtanteil), der bei unzureichendem Schutz Schädigungen der Horn -und Bindehaut der Augen und natürlich auch der restlichen Haut hervorrufen kann.

## Slide 4: Bedeutung von Licht

## Slide 5: Physikalische Grundlagen
Licht:
Vom Auge wahrnehmbare Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen 380 nm und 730 nm

## Slide 6: Lichttechnische Größen
nach Laurig 1992 (siehe auch DIN EN 12464-1:2011)
Notes: Lichtstrom ist die gesamte Lichtmenge, die eine Lichtquelle ausstrahlt.
Lichtstärke ist der Lichtstrom, der in einem definierten Raumwinkel in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird.
Leuchtdichte ist die Lichtstärke je Quadratmeter der scheinbaren Oberfläche des Strahlers (kann eine Lichtquelle aber auch eine reflektierende Fläche sein).

## Slide 7: Lichttechnische Größen
nach Laurig 1992 (siehe auch DIN EN 12464-1:2011)
Notes: Beleuchtungsstärke: Lichtstrom, der je Quadratmeter der beleuchteten Fläche auftritt

## Slide 8: Lichttechnische Größen
Notes: Nach dem gleichen Prinzip wie der Reflexionsgrad berechnet wird lassen sich Absorptionsgrad (absorbieren=verschlucken) und Transmissionsgrad (transmittieren=durchlassen) errechnen.

## Slide 9: Messung von Beleuchtungsstärke

## Slide 10: Messung von Leuchtdichte
Notes: Beleuchtungsstärke: Lichtstrom, der je Quadratmeter der beleuchteten Fläche auftritt

## Slide 11: Definition Kontrast
Kontrast ist ein Leuchtdichteunterschied zweier benachbarter Flächen.
Ein Sehobjekt ist nur dann zu erkennen, wenn es einen Mindestkontrast zu seiner Umgebung aufweist.
Der Kontrast kann entweder als Helligkeitskontrast, Farbkontrast oder als kombinierter Kontrast auftreten.
Notes: Der Kontrast im mittleren Gesichtsfeld sollte im Verhältnis 1:3 bestehen.
In Mittel- und Randpartien des Gesichtsfeldes darf der Kontrast ein Verhältnis von 1:10 nicht überschreiten.
Ein Verhältnis von 1:40 wirkt bei Dauerbelastung gesundheitsschädigend.

## Slide 12: Definition Kontrast
Zu starke Kontraste führen zu Blendung.
Notes: Der Kontrast im mittleren Gesichtsfeld sollte im Verhältnis 1:3 bestehen.
In Mittel- und Randpartien des Gesichtsfeldes darf der Kontrast ein Verhältnis von 1:10 nicht überschreiten.
Ein Verhältnis von 1:40 wirkt bei Dauerbelastung gesundheitsschädigend.

## Slide 13: Lichtwirkung
Nachgewiesene Wirkung: Sinkende Fehlerquote bei steigender Beleuchtung in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad der Arbeit
Quelle: Gesellschaft für gutes Licht: Lichtforum Ausgabe 39: www.licht.de/
Notes: Weitere Aspekte bei der Beurteilung von ausreichenden Beleuchtungsstärken in Arbeitssystemen sind das Alter der Arbeitnehmer und das Arbeiten im Schichtbetrieb. Ältere Arbeitnehmer benötigen eine höhere Beleuchtungsstärke, um vergleichbare Sehleistungen wie jüngere zu erreichen. In Nachschichten besteht ein höherer Lichtbedarf um die Ausschüttung des Hormons Melatonins zu verringern, welches den Tag-Nacht-Rhythmus steuert und zu Müdigkeit führt.

## Slide 14: Negative Wirkungen – sichtbares Licht
Schlechte Lichtgestaltung kann zu Blendung führen und damit die Erkennbarkeit am Arbeitsplatz negativ beeinflussen.
Schlechte Beleuchtung erhöht außerdem das Unfallrisiko, da es die Ermüdung fördert und die Sehfunktion beeinträchtigt.
Eine spezielle Gefährdung ist die durch Laserstrahlen. Durch die starke Lichtbündelung kann es zu Schädigungen der Netzhaut des Auges kommen.
Notes: Laserstrahlung kann Strahlung von Ultraviolett (180 nm) über sichtbaren Licht bis Infrarot (bis 1mm) enthalten.
Laser sind nach DIN EN 60825-1*VDE 0837-1:2022-07 „Sicherheit von Laseranlagen - Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzer Richtlinien“ in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Die Einteilung wird hinsichtlich ihrer Schädigungsmöglichkeit vorgenommen.
Ein Beispiel für Schädigungen durch UV-Licht ist die Trübung der Augenlinse, die eine anerkannte Berufskrankheit bei Arbeitern an Feuerstätten

## Slide 15: Negative Wirkungen – nicht sichtbares Licht
IR- und UV-Strahlung sind oft Bestandteile des Lichts. Sie entstehen beim Schweißen, an Feuerstätten, sowie an Laseranlagen. Durch diese kann es zu Haut- und Augenschäden kommen.
So führt die UV-Strahlung bei Schweißarbeiten ohne Augenschutz zu Entzündungen der Horn- und Bindehaut der Augen.
IR-Strahlung kann ebenso wie UV-Strahlung zu Sonnenbrand führen und erhöht das Hautkrebsrisiko.
Notes: Laserstrahlung kann Strahlung von Ultraviolett (180 nm) über sichtbaren Licht bis Infrarot (bis 1mm) enthalten.
Laser sind nach DIN EN 60825-1*VDE 0837-1:2022-07 „Sicherheit von Laseranlagen - Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzer Richtlinien“ in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Die Einteilung wird hinsichtlich ihrer Schädigungsmöglichkeit vorgenommen.
Ein Beispiel für Schädigungen durch UV-Licht ist die Trübung der Augenlinse, die eine anerkannte Berufskrankheit bei Arbeitern an Feuerstätten

## Slide 16: Farbwirkung
Farbwirkung entsteht beim Auftreffen sichtbaren Lichts auf Gegenstände. Je nach Materialeigenschaften werden Teile des Lichtspektrums reflektiert oder absorbiert.
Das entstehende Restlicht wird auf die Netzhaut projiziert. Über die Zapfen der Netzhaut, kann der Mensch Farben unterscheiden.
Der Einsatz von Farben in der Praxis lässt sich unter drei Gesichtspunkten gliedern. (nach REFA 1993):
Sicherheit: durch Kennzeichnung von Gefahrenquellen durch allgemein verständliche Warnfarben,
Kennzeichnung: durch farbliche Codierung von Arbeitsgegenständen, sowie Inhalt von Behältern
Gestaltung und Ordnung: durch Zuordnung von Funktionen und Formen von Betriebsmitteln.
Notes: Farbe ermöglicht es außerdem, gezielte physische und psychische Wirkungen beim Menschen hervorzurufen. Dadurch lässt sich deren Verhältnis zur Arbeitsaufgabe positiv beeinflussen. (nach Gericke, A. 1990)

## Slide 17: Farbwirkung
Notes: Farbe ermöglicht es außerdem, gezielte physische und psychische Wirkungen beim Menschen hervorzurufen. Dadurch lässt sich deren Verhältnis zur Arbeitsaufgabe positiv beeinflussen. (nach Gericke, A. 1990)

## Slide 18: Farbwirkung
Notes: Rot=Stopp; Grün=Neid; Grün=Islam; Schwarz/Rot/Gold=Deutschland; Gold=Farbe der Königskronen; Magenta=Telekom

## Slide 19: Farbwirkung

## Slide 20: Einfluss von Farbe auf die Wahrnehmungsdimensionen

## Slide 21: Einfluss von Farbe auf die Wahrnehmungsdimensionen (2)

## Slide 22: Impressum
Autor: Dipl.-Ing. Horst Böhmer
Chemnitz
horst.boemer@iapo-online.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/