## Slide 1: Arbeitsumweltfaktoren Teil 4b: Beleuchtung / Farbe
Modul 3 – Ergonomie lernen.

## Slide 2: Lichtgestaltung
Ziele der Beleuchtungsgestaltung:
Verringerung des Risikos von arbeitsbedingten Unfällen,
Vermeidung negativer Augenbelastungen, wie Kopf- und Nackenschmerzen und
Erhöhung der Produktivität durch bessere Konzentration auf die Arbeitstätigkeit und dadurch Verringerung der Fehlerrate.
Anforderungen an die Beleuchtung werden bestimmt durch:
Sehkomfort (dem Beschäftigten soll ein Gefühl des Wohlbefindens vermittelt werden),
Sehleistung (die Durchführung der Sehaufgabe auch über einen langen Zeitraum) und
Sicherheitserfordernisse im Normalbetrieb und unter Gefahrenbedingungen.
Quelle: Lehder, G.; Skiba, R.: Taschenbuch der Arbeitssicherheit. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005

## Slide 3: Ergebnisse gezielter Lichtgestaltung
Ausreichend hohes Helligkeitsniveau
Harmonische Helligkeitsverteilung
Größtmögliche Blendungsbegrenzung
Gute Kontrastwiedergabe
Richtige Lichteinfallsrichtung
Richtige Schattigkeit
Richtige Lichtfarbe und angemessene Farbwiedergabe
Hoher Energienutzungsgrad
Angenehme Lichtatmosphäre
Sparsamer Energieverbrauch

## Slide 4: Mindestbeleuchtungsstärken nach ASR A3.4

## Slide 5: Beispiel Lichtgestaltung
Auszug aus der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
„1.1.4. Beleuchtung
Die Maschine ist mit einer den Arbeitsgängen entsprechenden Beleuchtung zu liefern, falls das Fehlen einer solchen Beleuchtung trotz normaler Umgebungsbeleuchtung ein Risiko verursachen kann.“
Notes: Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass die Beleuchtung keinen störenden Schattenbereich, keine Blendung und keine gefährlichen Stroboskopeffekte bei beweglichen Teilen verursacht.
Falls bestimmte innen liegende Bereiche häufiges Prüfen, Einrichten oder Warten erfordern, sind sie mit geeigneter
Beleuchtung zu versehen.“

## Slide 6: Lichtgestaltung mit LED
Vergleich Leuchtmittel:
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Leuchtmittel

## Slide 7: Vergleich Leuchtmittel

## Slide 8: Vergleich Leuchtmittel

## Slide 9: Effizienz von Lichtquellen

## Slide 10: Vorteile LED (Überblick)

## Slide 11: Praxisbeispiele

## Slide 12: Beispiele Farbgestaltung
Hervorhebung problematischer Zustände an Anzeigen durch die Farbwahl (psychologische Farbwirkung)
Notes: Farbgestaltung von Drucktastern nach DIN EN 60204-1*VDE 0113-1:2019-06

## Slide 13: Beispiele Farbgestaltung
Farbliche Differenzierung wichtiger Bedienelemente
(symbolische Farbwirkung)
DIN EN 60204-1*VDE 0113-1:2019-06
Notes: Farbgestaltung von Drucktastern nach DIN EN 60204-1*VDE 0113-1:2019-06

## Slide 14: Beispiele Farbgestaltung
Visuelle Gliederung funktioneller Unterschiede durch Farbauswahl
Notes: Farbgestaltung von Drucktastern nach DIN EN 60204-1*VDE 0113-1:2019-06

## Slide 15: Beispiel Schutz vor schädlicher Lichtwirkung
Persönliche Schutzausrüstung beim Schweißen

## Slide 16: Beispiel Wartungsklappe zum Schutz vor UV-Strahlung
Wartungsklappe
Verschlossen zum UV-Strahlenschutz
Für die Wartung zu öffnen

## Slide 17: Beispiel Sichtfenster zum Schutz vor UV-Strahlung
Sichtfenster
UV-Strahlung durch Sichtfenster abgeschirmt
Öffnen des Fensters ermöglicht Zugang zur Maschine

## Slide 18: Literatur
ASR A3.4 Beleuchtung
ASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitssysteme
BGHM-I 101 Mensch und Arbeitsplatz. 2013
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung - OStrV vom 19.07.2010
Verordnung über den Schutz vor Strahlen durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung – RöV) vom 04.10.2011
DGUV Vorschrift 11 UVV Laserstrahlung. 1997
DGUV Information 215-11 Tageslicht am Arbeitsplatz - leistungsfördernd und gesund. 2009

## Slide 19: Wichtige Normen 1
DIN 2403:2018-10 Kennzeichnung von Rohren nach dem Durchflussstoff
DIN 25430:2016-10 Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz
DIN 5381:2021-02 Kennfarben
Normenreihe DIN 4844 Graphische Symbole und Sicherheitskennzeichen
Normenreihe DIN 5033 Farbmessung
Normenreihe DIN 5035 Beleuchtung mit künstlichem Licht
Normenreihe DIN 6163 Farben und Farbgrenzen für Signallichter
Normenreihe DIN 6164 DIN-Farbkarten

## Slide 20: Wichtige Normen 2
DIN 6171-1:2017-02 Aufsichtfarben für Verkehrszeichen und Verkehrs-einrichtungen – Farbbereiche bei Beleuchtung mit Tageslicht
DIN EN 1837:2021-04 Sicherheit von Maschinen - Maschinenintegrierte Beleuchtung
DIN EN 12464-1:2021-11 Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Arbeitsstätten in Innenräumen
DIN EN 12665:2018-08 Licht und Beleuchtung - Grundlegende Begriffe und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung
DIN EN 60204-1*VDE 0113-1:2019-06 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Allgemeine Anforderungen
DIN EN 60825-1*VDE 0837-1:2022-07 Sicherheit von Laser-Einrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen

## Slide 21: Literatur 2
Fisch, J.: Licht und Gesundheit – Das Leben mit optischer Strahlung Literaturrecherche: TU Ilmenau, Fachgebiet Lichttechnik, März 2000
Fördergemeinschaft gutes Licht (Hrsg.): Licht. Wissen 05 - Industrie und Handwerk. Frankfurt am Main: licht.de 2009
Gericke, A.: Farbwirkung, Farbassoziation, Farbsymbolik. Berlin 1990
Heller, E.: Wie Farben wirken. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 2004
Horton, W.: Das Icon-Buch. Bonn: Addison-Wesley GmbH 1994
Lehder, G.; Skiba, R.: Taschenbuch der Arbeitssicherheit. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005
Licht. Wissen 05: Industrie und Handwerk. Herausgeber
Luczak, H.: Arbeitswissenschaft. Berlin Heidelberg: Springer Verlag 1998

## Slide 22: Literatur 3
Meier, V.: Licht und Farbe im Industriebetrieb. Berlin: Duncker und Humblot GmbH 1996
Saller, R.: Vitamin D, UV-Biologie und Heliotherapie. Stuttgart: Hippokrates Verlag GmbH 1992
Voelker, S.: Eignung von Methoden zur Ermittlung eines notwendigen Beleuchtungsniveau. Marburg: Tectum Verlag 1999
Praxishilfe
Beleuchtungsberechnung des Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. (ASER)
www.institut-aser.de/out.php?idart=276

## Slide 23: Impressum
Autor: Dipl.-Ing. Horst Böhmer
Chemnitz
horst.boemer@iapo-online.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/