## Slide 1: Arbeitsumweltfaktoren Teil 5: Klima
Modul 3 – Ergonomie lernen.

## Slide 2: Darum geht es
Definition Klimaparameter
Physiologische Grundlagen
Anpassung des menschlichen Körpers
Messgrößen und Messgeräte
Kalte und heiße Medien
Technische Lösungen zur Gestaltung

## Slide 3: Definition Klimaparameter
Die Leistungsfähigkeit eines Menschen hängt stark von seinem persönlichen Wohlbefinden ab. Ein ausgeglichener Wärmehaushalt und entsprechende klimatische Bedingungen sind Voraussetzungen dafür.
Leistungsabfall, Unwohlsein, Krankheit bis hin zum Ausfall der Arbeitskraft können Folgeerscheinungen von schlechten Klimaparametern sein.
Klimaparameter sind:
Lufttemperatur,
Temperatur der Umschließungsfläche (in Räumen),
Luftfeuchtigkeit,
Luftgeschwindigkeit und
Wärmestrahlung.
Notes: Arbeitsplätze an denen Klima als Arbeitsumweltfaktor eine große Rolle spielen sind z.B.:
Kühlhäuser
Walzstraßen
Öfen
Küchen.

## Slide 4: Physiologische Grundlagen

## Slide 5: Anpassung des menschlichen Körpers
Notes: Für die Übertragung der Wärmeenergie bei Strahlung ist kein Stoff als Träger erforderlich. Körper können auf Grund ihrer Temperatur elektromagnetische Wellen aussenden, die als Wärmestrahlung (Temperaturstrahlung) in Erscheinung treten. (Beispiel: Sonne Erde). Eine Wärmestrahlung erwärmt keine Luft, sondern nur Materie (fest oder flüssig). Wärmestrahlung ist der Transport von Wärmeenergie durch elektromagnetische Strahlung.
Wärmekonvektion ist der Transport von Wärmeenergie im Materiestrom (deshalb in Folie Abgabe an Raumluft).

## Slide 6: Körperliche Reaktionen auf Umgebungstemperaturen
Niedrige Umgebungstemperatur
führt zu Wärmemangel des Körpers
Körperreaktionen:
Erhöhung der Sauerstoffaufnahme
bewirkt eine erhöhte Wärmeproduktion
im Körper
Absenken der Herzfrequenz
führt zur Verringerung der Blutumlaufgeschwindigkeit, dadurch Reduzierung
der Abgabe von Wärme des Körperkerns an die Umgebung
Hohe Umgebungstemperatur
führt zu Wärmeüberschuss des Körpers
Körperreaktionen:
Schweißverdunstung
bewirkt Kühlung des Körpers durch
Verdunstungskühle
Erhöhung der Herzfrequenz
führt zur Erhöhung der Blutumlaufgeschwindigkeit, dadurch Steigerung der Wärmeableitung über Haut und Atemwege

## Slide 7: Wärmebilanz des Körpers

## Slide 8: Messgrößen und -geräte

## Slide 9: Vorschriften und Regeln
Notes: Die Arbeitsstättenverordnung fordert für Arbeitsräume „eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur“ und den Schutz gegen übermäßige Sonneneinstrahlung.
Die Arbeitsstättenregel ASR A3.5 konkretisiert diese allgemeinen Bestimmungen.
Zwischen 26°C und 30°C kann eine Gefährdung bei schwere körperliche Arbeit und Arbeit unter wärmedämmender Arbeitsschutzbekleidung bestehen.
Dasselbe gilt für gesundheitlich Vorbelastete und schutzbedürftige Beschäftigte.
Es können Maßnahmen zur Belastungsreduzierung umgesetzt werden. Z.B. Reichen von Getränken, Lockerung der Bekleidungsvorschriften, Lüftung in den Morgenstunden, Nutzen von Gleitzeitregelungen.
Ab 30°C müssen vorgenannte Maßnahmen umgesetzt werden.
Ab 35°C T-O-P
Minimaltemperaturen abhängig vo Arbeitsschwere und überwiegender Körperhaltung.

## Slide 10: Kalte und heiße Medien
Der Kontakt mit kalten und heißen Medien im Arbeitsprozess kann an exponierten Stellen zu schweren Schädigungen der Hautoberfläche durch Erfrierungen bzw. Verbrennungen führen.
Beispiele:

## Slide 11: Schwellenwerte Oberflächentemperatur
Schwellenwerte der Oberflächentemperatur für verschiedene Wirkungen (bei 10 Sekunden Kontaktdauer nach DIN EN ISO 13732-1:2008-12 Ergonomie der thermischen Umgebung - Bewertungsverfahren für menschliche Reaktionen bei Kontakt mit Oberflächen - Teil 1: Heiße Oberflächen)

## Slide 12: Verbrennungsschwellwerte
Verbrennungsschwellen To (°C) bei Berührung heißer Oberflächen verschiedener Materialien (nach DIN EN ISO 13732-1:2008-12)
Notes: Der Langzeitwert von 43 °C über 8 Stunden und länger gilt nur wenn ein geringer Teil des Körper (bis 10% der Gesamthautoberfläche) oder des Kopfes (unter 10% der Gesamtkopfoberfläche) betroffen ist. Wenn größere Teile betroffen sind können auch bei Temperaturen unterhalb dieses Wertes ernsthafte Schädigungen auftreten.

## Slide 13: Technische Lösungen zur Gestaltung
Beispiel: Verminderung der Ausbreitung von Wärmestrahlung durch
Schutzschirme,
Kettenvorhänge,
Wasserschleier,
Absorbierende oder reflektierende Glasoberflächen,
Isolierung von Maschinenteilen oder
Klimaanlagen.

## Slide 14: Beispiel Technische Lösung

## Slide 15: Literatur und Normen 1
Arbeitsstättenrichtlinien ASR A3.5 (Raumtemperatur) und ASR A3.6 (Lüftung)
DGUV Information 213-022 Beurteilung von Hitzearbeit - eine Handlungshilfe für kleine und mittlere Unternehmen. 2011
DGUV Information 215-510 Beurteilung des Raumklimas. 2010
Normenreihe DIN 33403 Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung
DIN EN ISO 13732-1 2008-12 Ergonomie der thermischen Umgebung - Bewertungsverfahren für menschliche Reaktionen bei Kontakt mit Oberflächen - Heiße Oberflächen
DIN EN ISO 11399:2001-04 Ergonomie des Umgebungsklimas - Grundlagen und Anwendung relevanter Internationaler Normen

## Slide 16: Literatur und Normen 2
DIN EN ISO 7730:2007-06 Ergonomie der thermischen Umgebung - Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit
DIN EN ISO 7933:2004:12 Ergonomie der thermischen Umgebung - Analytische Bestimmung und Interpretation der Wärmebelastung durch Berechnung der vorhergesagten Wärmebeanspruchung
DIN EN ISO 9920:2009 Ergonomie der thermischen Umgebung - Abschätzung der Wärmeisolation und des Verdunstungswiderstandes einer Bekleidungskombination
DIN EN ISO 7243:2017-12 Warmes Umgebungsklima - Ermittlung der Wärmebelastung des arbeitenden Menschen mit dem WBGT-Index (wet bulb globe temperature)
DIN EN ISO 8996:2022-10 Ergonomie der thermischen Umgebung - Bestimmung des körpereigenen Energieumsatzes

## Slide 17: Literatur und Normen 3
DIN EN ISO 11079:2008-04 Ergonomie der thermischen Umgebung - Bestimmung und Interpretation der Kältebelastung bei Verwendung der erforderlichen Isolation der Bekleidung (IREQ) und lokalen Kühlwirkungen
Bux, K.: Klima am Arbeitsplatz (Forschungsprojekt F 1987). Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2006
Praxishilfen:
Rechner des Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. (ASER):
Klimarechner www.institut-aser.de/out.php?idart=502
Klima und Arbeitsschwere www.institut-aser.de/out.php?idart=246

## Slide 18: Impressum
Autor: Dipl.-Ing. Horst Böhmer
Chemnitz
horst.boemer@iapo-online.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/out.php?idart=276