## Slide 1: Ergonomische Aspekte der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) Teil 1a: Stellteilauswahl und -gestaltung
Modul 4 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Darum geht es
Generelle Vorgehensweise bei der Stellteilauswahl und -gestaltung
Greif- und Kopplungsarten
Achslage und Abmessungen
Lösungskatalog zur richtigen Auswahl von Stellteilen
Bestimmung Stellteilabmessungen
Oberflächengestaltung
Kodierung der Informationen, Kompatibilitätsprinzipien
Notes: Für die Bedienung von Produkten werden Bedienelemente (Informationseingabesysteme) verwendet. Für die richtige Auswahl und Gestaltung von Stellteilen werden in dieser Vorlesung die Grundlagen vermittelt. Dazu wird zunächst die generelle Vorgehensweise zur Auswahl und Gestaltung von Stellteilen erläutert, um dann vertiefend auf Greif- und Kopplungsarten und verschiedene Achslagen von Stellteilen und deren Abmessungen einzugehen.
Es wird ein Lösungskatalog zur richtigen Auswahl von Stellteilen vorgestellt und wir wenden uns der Bestimmung von Stellteilabmessungen, der Oberflächengestaltung von Stellteilen und grundlegenden Kompatibilitätsprinzipien zu.

## Slide 3: Vorgehensweise bei Stellteilauswahl und -gestaltung
Ableitung von Ausgangs- und Einflussgrößen aus Stellaufgabe
    Ermittlung des Arbeitswiderstandes (Kraft/ Moment, Verlauf)
    Zeitaufwand für Stellvorgang (Häufigkeit der Betätigung, Art und Dauer einer Einzelbetätigung)
    Körperstellung (Greifart, Handhaltung, Kopplungsart)
    Bewegungsart (Bewegungsform, -größe, -richtung)
Festlegung/ Auswahl der Stellteilform
Bestimmung der Abmessungen
Auswahl des Materials
Gestaltung der Oberfläche
Notes: Begriff Stellteil:
Stellteile auch Bedienteile, Betätigungsteile oder Steuerarmaturen genannt, sind Elemente an Arbeitsmitteln die durch Hand, Finger oder Fuß bewegt werden. Sie dienen der Handhabung und Steuerung (meist technischer) Geräte und Einrichtungen.
Das Teil eines Stellteilsystems, das durch den Bediener direkt betätigt wird (z. B. durch Druck).
Stellteil wird gestellt/ beeinflusst, um eine Veränderung an einem System zu bewirken.
Quelle: Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. (Hrsg.): Arbeitsgestaltung in Produktion und Verwaltung und DIN EN 894-1 und -3
Sind für eine Arbeitsaufgabe geeignete Stellteile auszuwählen, vorhandene Stellteile umzugestalten bzw. neue Stellteile zu entwerfen, ist das genannte methodische Vorgehen sinnvoll:
1. Analyse der Stellaufgabe, um die Einsatz- und Randbedingungen zu ermitteln  Es müssen die Gestaltungsziele feststehen, die Wünsche und Anforderungen, die erwünschten und unerwünschten Wirkungen des Gestaltungszustandes.
Daraus lassen sich Gestaltungsmerkmale ableiten.
2. Anhand der in 1. eingegrenzten Bedingungen können Eignungskriterien wie sicherheitstechnische, kommunikative und leistungsbezogene Kriterien zur Auswahl einer Stellteilform herangezogen werden.
3. Danach erfolgt die Feindimensionierung, indem für die Nutzergruppe Abmessungen für das Stellteil bestimmt werden.
4. Aus 1. werden Greifbedingungen und Kontaktart und die Ausprägung der entsprechenden Gestaltungsmerkmale abgeleitet.

## Slide 4: Einflussgrößen - Greifart
Greifart = Art der Verbindung zwischen Körperteil und Stellteil
(A) Kontaktgriff
      Stellen mit kleinem Zeitanteil
      nur eine Bewegungsrichtung
      mäßige Dosierbarkeit
(B) Zufassungsgriff
      Stellen mit großer Genauigkeit, da willkürlicher Zugriff möglich
      begrenzter Bewegungsbereich
      gute Dosierbarkeit
(C) Umfassungsgriff
      Übertragung großer Kräfte
      viele Bewegungsrichtungen
      gute Dosierbarkeit
      langsames Greifen und Loslassen
Notes: Greifart
Je nach Handhabungszweck wird eine umfassende oder nur flüchtige sowie für die Finger entweder eine große Beweglichkeit oder starre Ankopplung angestrebt.
Aus physiologischer Sicht können dabei die untenstehenden Griffarten unterschieden werden. Die Greifart bestimmt die Form des Stellteils.
(A) Kontaktgriff
Die Kopplungsglieder liegen auf der Kopplungsfläche auf. Es handelt sich um einen offenen Griff.
(B) Zufassungsgriff
Die Kopplungsglieder liegen von mehreren Seiten punktuell an der Kopplungsfläche an. Das Stellteil wird ohne Umfassung gehalten und geführt.
(C) Umfassungsgriff
Alle Kopplungsglieder müssen das Stellteil vollständig umfassen.
Beispiele siehe Folien 6 bis 8

## Slide 5: Einflussgrößen - Kopplungsart
Kopplungsart = Art der Kraftübertragung zwischen Körperteil und Stellteil
Reibschluss
    Kraft bzw. Drehmoment wirken in der Berührungsfläche zwischen Körperteil und Stellteil (tangential, längs zum Stellteil und zur Bewegungsrichtung)
    Übertragung Kraft / Drehmoment über Reibschluss
    Klettern an Kletterstange; Schlüssel aus dem Schloss ziehen
    Handrad betätigen
    Hohe Haftreibekoeffizienten über
      oberflächenraue Materialien
      Verwendung weicher Materialien
      Oberflächenprofilierung (Profilrichtung in Halterichtung / undirektionale Profile
Notes: In Bezug auf Ausübung größerer Kräfte ist die Art der Kraftkopplung von besonderer Bedeutung.
Beim Reibschluss wirken die Haltekräfte senkrecht zur Arbeitskraft.
Reibschlüssige Verbindungen werden durch Oberflächen mit ausreichend hohem Haftreibungskoeffizienten erzeugt.  oberflächenraue Materialien oder Profilierung der Oberfläche
Oberflächenprofilierung:
es ist auf eine der Halterichtung entsprechende Profilrichtung zu achten
unidirektionale Profile diesbezüglich unproblematischer, jedoch wird dabei ein Teil der erzeugten Haftreibung u.U. nicht genutzt
Bei Verwendung weicher Materialien (mit hoher Haftreibung) bleibt gewisses Spiel (mit federartiger Charakteristik) oft unvermeidbar, weiche Materialien haben aber druckanthropomorphe Eigenschaften, d. h. sie schmiegen sich gut an die Hautform an.

## Slide 6: Einflussgrößen - Kopplungsart
Wirkprinzip Reibschluss
Bevorzugte Anwendung
genaues Stellen
schnelles Stellen
kontinuierliches Stellen
Stellen mit Nach- und Umgreifen
für große Stellwege und Winkel
Notes: Reibschluss:
nur unmittelbare Kraftentfaltung entsprechend Reibbeiwert
nur Übertragung eines gewissen Prozentsatzes des aufzubringenden Kraftaufwandes
größere Schubkräfte notwendig
damit Werkzeug in der Hand bleibt, müssen die Finger eine Andruckkraft auf den Griff ausüben und somit eine ausreichende Haftreibung erzeugen
die Haltekräfte neutralisieren sich in der Summe und tragen daher nicht zur Arbeitskraft bei
Vorteil Reibschluss:
leichtere Lösbarkeit der Kraftankopplung
Beweglichkeit der Hand-Griff-Kopplung

## Slide 7: Einflussgrößen - Kopplungsart
Stellteilgrundformen bei Reibschluss
Quelle: Bullinger, H.-J. (1994): Ergonomie: Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner.
Notes: Beispiele für Grundformen bei Reibschluss:
Kontaktgriff: Gleitschieber für kontinuierliches Stellen
Zufassungsgriff: Lenkrad, wobei Handfläche oder Fingergrundglieder lose am Lenkradkranz anliegen und dieses bei Rotation mitnehmen
Umfassungsgriff:
Drehknebel, die mit den Fingerbeeren gefasst werden
Schraubendrehergriff, bei dem die ganze Handinnenfläche Kontakt zum Griff hat

## Slide 8: Einflussgrößen - Kopplungsart
(B) Formschluss
    Kraft bzw. Drehmoment wirken senkrecht (radial) zur Berührungsfläche zwischen Körperteil und Stellteil
    Turnen an der Sprossenwand; Drehen eines Schlüssels im Schloss; Öffnen eines Schubfachs mittels Bügelgriff
    Kraftübertragung durch Anliegen der Hand am Stellteil in Kraftrichtung
Bevorzugte Anwendung
Übertragung großer Kräfte
Halten gegen Widerstand
Tasten der Stellung
Notes: Beim Formschluss greifen Haltekräfte gleichsinnig zur Arbeitskraft an, die Kraft in den Fingern ist folglich nur geringfügig größer als die ausgeübte Kraft.
Andruckkraft am Stellteil trägt direkt zur Arbeitskraft bei
geringe Schubkraft notwendig
formschlüssige Formgebung trägt zur Verbesserung der Kopplungsbedingungen und Verminderung von Greifkräften bei

## Slide 9: Einflussgrößen - Kopplungsart
Stellteilgrundformen bei Formschluss
Quelle: Bullinger, H.-J. (1994): Ergonomie: Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner.
Notes: Beispiele für Stellteile bei Formschluss:
Fingerkontakt, Rotationsbewegung:
alte Wählscheibe des Telefons
Fingerkontakt, Translation:
Gleitschieber mit flächigen Griffformen: dadurch Vergrößerung der Kontaktfläche, Stellteil wird beim senkrechten Andrücken an die Kontaktflächen in der Bewegungsrichtung mitgenommen
Handzufassung, Translation:
Bügelgriffe: senkrechtes Andrücken der Fingermittelglieder an die Kontaktfläche des Bügelgriffs
Drehknebel:
Kontakt mit Fingerbeere durch ausreichend groß dimensionierte Kontaktfläche, Andrücken an diese Kontaktfläche und Mitnahme des Stellteils während der Rotationsbewegung
Drehknebellänge beeinflusst die Stellung der Finger zueinander und darüber, Stellgenauigkeit und Art des Stellvorgangs: längere Knebellängen: versetzte Anordnung der Finger: diskrete Stellvorgänge, größere Drehwinkel durch Nach- und Umgreifen; kurze Knebellängen: gegenüberliegende Fingeranordnung: genaues Stellen in kleineren Drehbereichen
Joystickgriff (Handumfassung):
Spindelförmige Kopplungsflächen günstig wegen Gleichverteilung auf gesamte Innenhand
Spatengriff (Handumfassung):
gutes Fluchten von Unterarm-Längsachse und funktioneller Achse sowie Gleichverteilung der Finger am Griff gegeben

## Slide 10: Stellteilform - Beispiel
Ovaler Griff
      richtungsorientiertes Arbeiten bei Form- und Reibschluss
      angehnäherte Rechteckformen: guter Kompromiss für viele Aufgabentypen und Bewegungen
      Kugelform
      willkürlicher Zugriff
      schneller Richtungswechsel
      Formkodierung
      translatorische eindimensionale Bewegung
      Kreis- und Wabenform
      Anpassung an Innenhandwölbung
      Leichtes Nachgreifen
      Aufbringen hoher Drehmomente/Druckkräfte

## Slide 11: Einflussgrößen - Handhaltung
Zuordnung von anatomischer und funktioneller Achse
Bei translatorischen und rotatorischen Bewegungen:
Fluchten von Unterarmlängs- und Handachse
Bei rotatorischen Bewegungen ideal:
 Fluchten von anatomischer und funktioneller Achse
Notes: geradliniger Kraftfluss vom Unterarm auf Werkzeugseite (Bohr- bzw. Schraubspitze)
direkte Übertragung der Andruckkräfte
Vermeidung von Kippmomenten
normale Handhaltung ist belastungsgünstig: bei abgewinkeltem Handgelenk werden die Sehnen ansonsten im Carpal-Tunnel umgelenkt, was mit Reibung verbunden ist  Gefahr der Sehnenscheidenentzündung, bei abgewinkeltem Handgelenk kommt es nicht zur optimalen Kraftentfaltung, die Feinmotorik der Finger ist gestört
Bilder unten: Fluchten von Hand-Finger-Achse und funktioneller Achse: geradliniger Kraftfluss
Fluchten von Hand-Unterarmachse zur funktionellen Achse
Vermeidung von Kippmomenten

## Slide 12: Lösungskatalog zur orientierenden Auswahl von Stellteilen
Beurteilung von Stellteilen in DIN EN 894-3 über Eignungskriterien, wie:
Leistungskriterien
    Stellkraft, Stellmoment
    Stellgenauigkeit
    Schnelligkeit
    (B) Kommunikative Kriterien
      Tastbarkeit der Einstellung
      visuelle Erkennbarkeit der Einstellung
      (C) Sicherheitstechnische Kriterien
      unbeabsichtigtes Stellen
      Abgleiten vom Stellteil
      Stellmöglichkeit mit Handschuh
      Reinigungsmöglichkeit
Notes: Anhand von Eignungskriterien kann aus Lösungskatalogen ein geeignetes Stellteil ausgewählt werden.
Die Eignungskriterien spiegeln die aus der Stellaufgabe resultierenden Anforderungen wider.

## Slide 13: Festlegen/Auswahl der Stellteilform
Zwischenauswahl von Stellteilfamilien nach DIN EN 894-3
Notes: Lösungskatalog nach DIN EN 894-3
Zunächst wird anhand der allgemeinen Anforderungen (Leistungskriterien, Bewegungsmerkmale) eine geeignete Stellteilfamilie ermittelt, die bestmöglich die umzusetzende Stellaufgabe erfüllen kann.
Im Beispiel ist das ein Schiebeknopf, der für kontinuierliches Stellen in z-Richtung (hoch, runter) eine sehr schnelle und genaue Ausführung gewährleistet.
Der Schiebeknopf kann nur sehr geringe Kräfte übertragen, da die Stellbewegung mit Zweifingerzufassung durchgeführt wird.

## Slide 14: Festlegen/Auswahl der Stellteilform
Leistungskriterien:
Notes: Danach wird die Stellteilfamilie anhand weiterer Kriterien (kommunikative, sicherheitstechnische, Greifmerkmale) weiter eingegrenzt und so wird z. B. ein Schiebeknopf mit Kantenprofil gewählt, weil aus der Stellaufgabe z. B. nur die Anforderung „unbeabsichtigtes Abgleiten vom Stellteil vermeiden“ abgeleitet wurde, die ausreichend von beiden Schiebeknöpfen (mit Kantenprofil, mit Zeiger) erfüllt wird, jedoch die kantige Form aus anderen Gründen (Design, einfache Ausführung etc.) bevorzugt wird.

## Slide 15: Bestimmung der Abmessungen
Mindestmaße nach DIN EN 894-3 (Beispiel)
Notes: Im Hand-Fingerbereich ist die Kontaktfläche keine geschlossene Fläche, sondern setzt sich aus 14 Fingergliedern zusammen.
Durch Dimensionierung (Länge, Durchmesser) des Stellteils wird die Größe der Kontaktfläche für die beteiligten einzelnen Fingerglieder bzw. für die Hand beeinflusst.
Die Dimensionierung des Stellteils beeinflusst außerdem die Gelenkwinkelstellung der beteiligten Koppelfinger: Bei einem z.B. zu groß dimensionierten Kugelgriff kann die Hand nur durch extreme Fingerspreizung Kontakt halten: Feinmotorik, Kraftentfaltung vermindern sich, die Hand wird stark beansprucht.

## Slide 16: Bestimmung der Abmessungen
Mindestabstände nach DIN EN 894-4 (Beispiel)
Notes: Um eine ungehinderte Stellbewegung ausführen zu können, sind weiterhin Mindestabstände zwischen gleichartigen Stellteilen einzuhalten.
Auch zwischen verschiedenen Stellteilfamilien sind Mindestabstände aufgrund der Stellcharakteristik zu beachten (z. B. zwischen Druckknopf und Wippschalter).  perzentilierte Abmessungen von Hand und Fingergliedern: s. auch anthropometrische Körpermaße z. B. nach DIN 33402

## Slide 17: Auswahl des Materials / Gestaltung der Oberfläche
Unterscheidung:
glatte Oberflächen unterschiedlicher Rautiefen
profilierte Oberflächen (Form, Größe, Abstand, Richtung der Profile)
Erhöhen der Reibungskraft zwischen Hand und griff durch:
1.) Erhöhung Reibungsbeiwert = f (Materialeigenschaft, Profilierung)
FR =  FN  Erhöhung 
bei niedrigen Andruckkräften am Stellteil: glatte Oberflächen bevorzugen
bei hohen Andruckkräften am Stellteil: profilierte Oberflächen bevorzugen
Profilierung stets quer zur Bewegungsrichtung
Kombinationsbewegungen (Drehen und Ziehen): Profilform gekordelt, genoppt
Grobprofile generell nicht empfehlenswert (Profilabstand < 3mm)
Notes: Unterscheidung:
glatte Oberflächen unterschiedlicher Rautiefen
profilierte Oberflächen (durch Form, Größe, Abstand, Richtung der Profile)
Kopplungsart Reibschluss:
Ziel: möglichst hoher Reibungswiderstand
nach Coulomb`schem Gesetz gilt: FR =  FN
dabei festgelegt (vereinfachend):
Reibkraft unabhängig von Größe der sich berührenden Flächen
Reibkraft unabhängig von Bewegungsgeschwindigkeit (normalerweise wird bei Bewegung Reibung größer, wird hier annähernd als gleich betrachtet)
Reibkraft abhängig von Werkstoffeigenschaften der sich berührenden Reibpartner
Reibkraft bei Ruhereibung > als bei Bewegungsreibung (bei gleich großer Normalkraft)
Coulomb‘sche Gesetzmäßigkeiten gelten nur für feste Werkstoffe
Reibpaarung Hand – Festkörper
Kopplung zwischen festem (Arbeitsmittel) und nachgiebigem Körper (Hand)
Anwendung des Coulomb-Gesetzes auf Hand-Griff ohne Berücksichtigung der Besonderheiten nicht unproblematisch; keine direkte Proportionalität zu erwarten
zuerst Überwindung der inneren Reibung: Verschiebung Oberhaut zu Knochenbau; danach Überwindung äußerer Reibung: Hautoberfläche zu Festkörperoberfläche
Die Reibkraft kann über 2 Wege beeinflusst werden:
Erhöhung des Reibungskoeffizienten
Der Reibbeiwert hängt von der Materialeigenschaft (glatt, rau) bzw. von der Ausführung der Profilierung ab.
b) Vergrößerung der Normalkraft (über Beeinflussung der Kontaktfläche)
Die landläufige Meinung, dass eine Profilierung der Griffoberfläche unter allen Bedingungen den Reibungsbeiwert erhöht, stimmt nicht. Das Profilverhalten ist nach Höhe der aufzubringenden Kopplungskraft zu differenzieren.
Bei hohen Andruckkräften der Kopplungsglieder am Stellteil ist der Reibungsbeiwert profilierter Oberflächen größer als bei glatten Materialien (eine die Haut stark belastende Flächenpressung).
Bei kleinen und mittleren Anpresskräften reduziert eine Grob- bzw. Feinprofilierung die Kontaktfläche und damit die Adhäsionskräfte, der Reibwert sinkt. Hier haben glatte Materialien einen höheren Reibwert als profilierte Oberflächen. Eine Profilierung ist in diesem Falle nur dann zu akzeptieren, wenn ungünstige Umgebungsbedingungen wie Nässe, Hautschweiß, Öl, Schmutz die Kopplungsfläche negativ beeinflussen bzw. Profilierung dann, wenn hohe Andruckkräfte zu erwarten oder erwünscht sind.
Zu beachten gilt:
Materialien mit hohem Reibungsbeiwert, z. B. oberflächenpolierte Kunststoffe oder Metalle mit geringer Rautiefe, ergeben beim Gleiten ein ausgeprägtes „stick-slip“-Verhalten. Folgen: Verformung der Haut und Hautschädigungen möglich

## Slide 18: Auswahl des Materials / Gestaltung der Oberfläche
Reibungsbeiwerte einiger Materialien
Notes: Hand-Kontakt:
bei glatten Materialien hat höchsten Reibungsbeiwert Plexiglas für Gleitreibung; auf ihn werden alle anderen Materialien bezogen
bei profilierten Oberflächen hat höchsten Reibungsbeiwert Gummi genoppt (alle anderen Materialien werden auf ihn bezogen)
Zweifinger-Zufassung:
bei glatten Materialien: Bezugsmaterial Hartgummi
bei profilierten Materialien: Bezugsmaterial Gummi feinprofiliert
generell ist Wert der Bewegungsreibung größer als der für Ruhereibung (entgegen Coulomb‘schem Gesetz)
1: Ruhereibung
2: Gleitreibung
 bei glatten Materialien: 1 = 0.82
 bei profilierten Materialien: 1 = 0.92

## Slide 19: Auswahl des Materials / Gestaltung der Oberfläche
Erhöhen der Reibungskraft zwischen Hand und Griff durch:
2.) Erhöhung Normalkraft (Andruckkraft, Anpresskraft)
    Vergrößern der Kopplungsfläche, Kontaktfläche FR =  FN  Erhöhung von FN
FN = p  A:
 
Erhöhung Flächenpressung, Erhöhung Kontaktfläche
druckanthropomorphe Werkstoffe (z.B. Gummi)
bei kleinen und mittleren Anpresskräften: glatte Materialien bevorzugen
Zweifingerzufassung: Bewegungsrichtung quer zu den Fingern
Notes: Erhöhung der Normalkraft (Andruckkraft, Anpresskraft): Vergrößerung der Kopplungsfläche, Kontaktfläche  Erhöhung des FN
Die Normalkraft kann über Vergrößerung der Flächenpressung und Kontaktfläche erhöht werden.
Erhöhung der Flächenpressung über erhöhtes Anpressen bei kleinerer Fläche oder über geringeres Anpressen bei größerer Fläche.
Die Kontaktfläche kann nur über eine Optimierung von Form und Abmessung vergrößert werden, nicht durch anthropomorphe (der menschlichen Kontur angepasste) Formgebung, da eine solche nur individuell optimal ist.
Dagegen haben druckanthropomorphe Werkstoffe (z. B. Gummi) einen hohen Reibwert. Sie passen sich durch eine gewisse Verformung an die Hand- bzw. Fingerkonturen an und vergrößern dadurch die Kopplungsfläche.

## Slide 20: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/