## Slide 1: Ergonomische Aspekte der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) Teil 1b: Kompatibilität, Anordnung, Bewegung
Modul 4 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Kompatibilität = Sinnfälligkeit
Bei der verknüpften Gestaltung von Informationseingabe und –ausgabesystem wird gewissen Erwartungen des Nutzers entsprochen:
Verkürzung von Lernphasen
Verringerung von Fehlbehandlungen
Ausprägung von Stereotypien (= angelernte, weitgehend unbewusste und automatisiert ablaufende Reaktion, stabile Verhaltensmuster)
 Abbildungsstereotypien
Zuordnungsstereotypien von Signalen und Reaktionen
Erwartungsstereotypien
Interpretationsstereotypien
Reaktionsstereotypien
Notes: Kompatibilität:
hoher Grad der Übereinstimmung, Verträglichkeit zwischen erwarteter und eingetretener Handlungsfolge
Stereotypien:
Populationsstereotypien sind bei großen Menschengruppen (Populationen) oder allen Menschen wirksame, erlernte oder angeborene hochgradig gefestigte (stereotype) Reaktionsgewohnheiten (stabile Verhaltensmuster).
Stereotypien = angelernte, weitgehend unbewusste und automatisiert ablaufende Reaktionen, tief verankerte, übliche Bewegungsreaktionen  wichtig bei Ermüdungserscheinungen, dann greift Mensch unbewusst auf solche Stereotypien zu
Abbildungsstereotypien (Leserichtung von links nach rechts, von oben nach unten)
Interpretationsstereotypien (nach oben bedeutet Zunahme, nach unten Abnahme)
Zuordnungsstereotypien von Signalen und Reaktionen (Sinnfälligkeit von Bewegungsrichtungen: z. B. im Uhrzeigersinn heißt nach rechts)
Erwartungsstereotypien (stärkerer Druck gleich stärkerer Effekt)
Reaktionsstereotypien (Orientierungsreaktionen)

## Slide 3: Kompatibilität – über Kodierung der Information
Kodierung bedeutet
Umsetzen eines definierten Bedeutungsgehaltes in ein zwischen Menschen vereinbartes Zeichen
Verbesserung der visuellen und taktilen Unterscheidbarkeit
Notes: Durch Codierung der Information werden die informationsgebenden Zeichen festgelegt. Die am Arbeitsmittel eingegangenen technischen Signale werden mit einer spezifischen Zeichenkonstellation verknüpft und wahrnehmbar gemacht. Die Zuordnung der Zeichen zu einer Information (die Decodierung der Information durch den Operator) wird durch Vorschriften bzw. Instruktionen sowie durch Konventionen geprägt.
Vorteile der Kompatibilität der Kodierung:
Fehler und Zeit zur kognitiven Verarbeitung werden verringert
Es können Informationen unterdrückt werden, die für eine bestimmte Aufgabe nicht benötigt werden.
Reduzierung der Menge der Darstellungen und der Menge an Informationen
Farbkodierung:
günstig: rot/weiß; gelb/schwarz; schwarz/weiß
Form:
geometrisch regelmäßige Formen verwenden (Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck), scharfe Kanten vermeiden
Größe:
nicht mehr als 3 Größen; Größenunterschiede durch Exponenten

## Slide 4: Formen des Kodierung
Farbe (rot, gelb, grün,…) Hervorheben von Elementen; zur Gruppierung und/oder Zusammenfassung; für Zustandsanzeigen
Form (regelmäßig, unregelmäßig, rund, eckig, …) optische Unterscheidung, zum Ertasten, für Gruppierungen, zur Suche über größere Abstände
Größe Hervorheben von Elementen; Suche gleicher Funktionen über größere Abstände; Information zur Bedeutung eines Elementes
Position Hervorheben der Bedeutung, Funktion, Abfolge des Einsatzes, Beziehung zu anderen Elementen
Nichteinhalten der Kompatibilität z. B. durch uneinheitliche Farbgebung, Größe, Anordnung von Drucktasten kann das Arbeitstempo um 10%-15% verlangsamen

## Slide 5: Kompatibilitätsprinzipien
Kompatibilität
Übereinstimmung von Stimulus und Response Reiz-Reaktions-Kompatibilität
Räumliche Kompatibilität
    (Orts- u. Positions-kompatibilität)
    Sinnfälligkeit der An- und Zuordnung
    Beachtung alternativer, sequentieller oder simultaner Nutzung
Konzeptuelle Kompatibilität
    Übereinstimmung der Mensch-Maschine-Schnittstelle mit Systembild (Erwartungen) des Benutzers
Kompatibilität in Bewegungsrichtung
    Sinnfälligkeit der Bewegungsrichtung
    Auswirkung der Bewegung des Stellteils
    Anzeige gemäß Bewegungsrichtung

## Slide 6: Kompatibilität der Anordnung (des Ortes)
Gruppierung von Stellteilen
Gruppierung in Zeilen und Spalten (regelmäßige Zuordnung)
Prinzip der Nähe: kleinere Abstände zwischen funktional zusammengehörigen Elementen
Prinzip der Symmetrie (Kombination verschiedener Komponenten derselben Funktion in einem System)
Prinzip der Ähnlichkeit (Gleichartigkeit): Elemente gleichen Aussehens sind funktional zusammengehörig
Notes: Strukturierung der Anordnung:
Anordnung entsprechend:
Funktion oder Abhängigkeit
Reihenfolge der Benutzung
Häufigkeit der Benutzung
Vorrang
Betriebsweise (normal, Notfall)
der Anlagen oder Maschinenauslegung
Kompatibilität der Anordnung
Wenn Stellteil mit einer Anzeige in Verbindung steht, dann folgendes beachten:
Anordnung der Stellteile analog zur Anordnung der zugehörigen Anzeige
Gestaltung/ Anordnung der Bedienelemente bezüglich der Anzeigen
  nach Wichtigkeit
  nach Häufigkeit der Benutzung
  nach Funktionsprinzipien
  nach Abfolge der Benutzung
Gruppierung von Stellteilen:
Gruppierung in Zeilen und Spalten (regelmäßige Zuordnung)
kleinere Abstände zwischen Elementen (funktionaler Zusammenhang) und größerer Abstand zwischen gruppierten Einheiten (Trennung)
Prinzip der Symmetrie (Kombination verschiedener Komponenten derselben Funktion in einem System)
Prinzip der Ähnlichkeit (Gleichartigkeit): Elemente, die sich hinsichtlich Farbe, Form, Größe, Verhalten (Bewegungsrichtung) gleichen, werden als funktional zusammengehörig angesehen

## Slide 7: Kompatibilität des Ortes
Die Anordnung der Anzeige- und Bedienelemente entspricht der Anordnung in der realen Anlage
nach CHAPANIS, A., & LINDENBAUM, I.E. (1959): A reaction time study of four control-display linkages. Human Factors, 1, 1-14.

## Slide 8: Kompatibilität der Betätigungsrichtung (Bewegung)
Kompatibilität der Richtung zwischen Bewegung des Bedienelements und angezeigter Messwertveränderung. Die Anordnung und die Funktionalität der Anzeige und Bedienelemente entspricht dem Material-, Energie- oder Informationsfluss
Notes: Prinzipien:
Bedienelement und entsprechendes Anzeigegerät nahe beieinander anordnen
Bedienelement unten / auf rechter Seite des Anzeigegerätes
wenn Bedienelemente und Anzeigegeräte auf zwei verschiedenen Konsolen liegen müssen, dann in identischen Rangfolgen und im gleichen Muster anordnen
gleiche Aufschriften sichtbar über Bedienelement und Anzeige
Bedienelement und Anzeige gemäß bestimmter (Bedien-)Sequenz von links nach rechts anordnen

## Slide 9: Kompatibilität der Betätigungsrichtung (Bewegung)
Druck-Zug-Knopf:
Bewegung weg von der Oberfläche (Ziehen): Zunahme
Bewegung zur Oberfläche (Drücken): Abnahme
Heben, Senken mit einem Hebel in waagerechter Betätigungsbewegung:
Hebel vorwärts: Senken
Hebel rückwärts: Heben
Notes: Gerade verlaufende Bewegungen von Hebeln, Kippschaltern nach rechts, vorn, oben bedeuten Ein, Zunahme.
Vertikale Schalttafel: nach oben bedeutet Zunahme
Horizontale Schalttafel: vom Operator weg (vorwärts) bedeutet Zunahme
Drehwähler: im Uhrzeigersinn bedeutet Zunahme
Bei Über-Kopf befindlichen Schalttafeln sollten Schalter nach rechts – links anstelle nach oben – unten bewegt werden, da dies eindeutiger und leichter zu unterscheiden ist.
Im Bild sieht man, dass sich im Fall der Betätigung der Schalter nach oben–unten die Betätigungsrichtung umkehrt, was nicht so günstig ist.
Druck-Zug-Knöpfe sind in ihrer Wirkung in Bezug zur Oberfläche, in die sie eingebaut sind, zu betrachten.

## Slide 10: Beispiel: Multifunktionsstellteil beim Radlader
Positiv zu bewerten:
Anordnung der Taster bezüglich der Erreichbarkeit
versenkter Einbau der Taster zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen
strukturierte Oberflächengestaltung des MFST, die zur besseren haptischen Wahrnehmung beiträgt.
Als Schwächen sind zu nennen:
Kompatibilität der Fahrtrichtungswahl und Gangschaltung
keine höhenverstellbare Handkantenauflage
nur teilweise haptische Unterscheidbarkeit der Taster für Zusatzfunktionen.
Quelle: IAG Dresden in Zusammenarbeit mit der TU Dresden

## Slide 11: Beispiel: Multifunktionsstellteil beim Radlader
Gestaltungsvorschlag für Verbesserung:
Taster für die Vorwahl der Fahrtrichtung vertauschen und in Form von Pfeilen ausführen
Taster für Hoch-/ Runterschalten (+ und -) in der Form der Funktion anpassen und Lage tauschen, dadurch bessere Kompatibilität und bessere haptische Unterscheidbarkeit
Taster für Neutralstellung (N) in schlechter erreichbaren Bereich verschieben, da er seltener benutzt wird
Taster zur Auslösung der Hupe im Zeigefingerbereich des MFST (d.h. auf der Rückseite) anordnen, dadurch Warnung anderer Personen möglich, ohne dabei die Hand vom MFST zu lösen
höhenverstellbare Handkantenauflage relativ einfach zu realisieren

## Slide 12: Beispiel - Gabelstapler mit Drehkabine
Drehkabine für Gabelstapler kann bis zu 180 Grad gedreht werden
dadurch völlig freies Blickfeld für den Fahrer, Last kann sicher transportiert werden
kein Verdrehen des Oberkörpers durch Rückwärtsfahrt bei sperrigen Gütern mehr notwendig
weitere ergonomische Verbesserungen am Sitz

## Slide 13: Wichtige Normen 1
DIN EN 894-1 2009-01 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen - Allgemeine Leitsätze für Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen
DIN EN 894-3 2010-01 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen - Stellteile
DIN EN 894-4 2010-11 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen - Lage und Anordnung von Anzeigen und Stellteilen
DIN EN ISO 13850 2016-05 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze
ISO 1503:2008-08 Räumliche Orientierung und Richtung von Bewegungen - Ergonomische Anforderungen
VDI/VDE 3850 Blatt 1:2014-04 Gebrauchstaugliche Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für technische Anlagen – Konzepte, Prinzipien und grundsätzliche Empfehlungen

## Slide 14: Wichtige Normen 2
DIN EN 60447*VDE 0196:2004-12 Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung – Bedienungsgrundsätze
DIN EN 61310-1*VDE 0113-101:2008-09 Sicherheit von Maschinen - Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen - Teil 1: Anforderungen an sichtbare, hörbare und tastbare Signale
DIN EN 61310-2*VDE 0113-102:2008-09 Sicherheit von Maschinen - Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen – Teil 2: Anforderungen an die Kennzeichnung
DIN ISO 80416-4:2008-12 Allgemeine Grundlagen für graphische Symbole auf Einrichtungen - Teil 4: Leitlinien für das Anpassen graphischer Symbole zur Darstellung auf Bildschirmen und Anzeigen (Icons)
DIN 1410:1986-06 Werkzeugmaschinen; Bewegungsrichtung und Anordnung der Stellteile
Weitere Normen finden Sie unter KAN-Praxis – NoRA: Normen recherchieren.

## Slide 15: Literatur
BULLINGER, H.-J. (1994): Ergonomie: Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner.
BULLINGER, H.-J.; KERN, P.; SOLF, J. J. (1979): Reibung zwischen Hand und Griff. Dortmund: Verlag für neue Wissenschaften GmbH. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz Fb. 213).
BULLINGER, H.-J.; SOLF, J. J. (1979): Ergonomische Arbeitsmittelgestaltung. Dortmund: Verlag für neue Wissenschaften GmbH. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz Fb. 196-198).
GRANDJEAN, E. (1991): Physiologische Arbeitsgestaltung: Leitfaden der Ergonomie. 4. Auflage Landsberg: Ecomed.
KIRCHNER, J.-H.; BAUM, E. (1990): Ergonomie für Konstrukteure und Arbeitsgestalter. München: Carl Hanser.
LINDQVIST, B. (1997): Ergonomie bei Handwerkzeugen. Helsingborg: ABE Tryk.
SCHMAUDER, M.; SOLF, J. J. (1992): Einfluss der Händigkeit bei der Handhabung von Arbeitsmitteln. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz Fb. 661).
STRASSER, H. (2000): Ergonomische Qualität handgeführter Arbeitsmittel. Elektromyographische und subjektive Beanspruchungsermittlung. Stuttgart: Ergon Verlag.

## Slide 16: Impressum
Autorin: Dr.-Ing. Christiane Kamusella
Christiane.Kamusella@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/