## Slide 1: Ergonomische Aspekte der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) Teil 2: Auswahl und Gestaltung von Anzeigen
Modul 4 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Darum geht es
Mittelbare und unmittelbare Informationsübertragung
Sinneskanäle und passende Anzeigearten
Informationstypen und passende Anzeigearten
Gestalten optischer Anzeigen
Notes: Um Informationen über Prozessvorgänge und –zustände zu erhalten, werden Anzeigen benötigt. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der richtigen Auswahl und Gestaltung von Anzeigen. Dabei wird zunächst vermittelt, warum eine mittelbare Informationsübertragung brauchen und anhand welcher benutzten Sinneskanäle und auf Grund welcher Informationstypen welche Anzeigen sinnvoll sind. Dann wird vertiefend auf die Gestaltung von optischen Anzeigen eingegangen.

## Slide 3: Kennzeichen der Informationsübertragung
Unmittelbare Informationsübertragung
Direkte Informationsaufnahme durch Sinne
Schnelle Informationsaufnahme bei hoher Informationsdichte
Anwendung ist anzustreben - falls mittelbare Informationsübertragung nicht unumgänglich
Mittelbare Informationsübertragung
Informationsaufnahme über Anzeigen
Dekodierung der Anzeige erforderlich
Anwendung falls
    Informationsquelle unzugänglich
    Informationen durch menschliche Sinne nicht wahrnehmbar
    Sinne zu ungenau
    Informationsspeicherung
Notes: Beispiele für unmittelbare Informationsübertragung: Schwingungen bei sich bewegenden Teilen oder Gerüche bei Überlastung von Maschinen

## Slide 4: Sinneskanäle und Arten von Anzeigen
Ausgabesysteme
Optische Anzeigen
    Analoganzeigen
    Digitalanzeigen
Akustische Anzeigen
Taktile Anzeigen
Notes: Die Modalität möglicher Anzeigeeinrichtungen muss sich an den Sinnesorganen des Menschen orientieren.
Von den möglichen Modalitäten
visuell (sehen)
auditiv (hören)
haptisch (fühlen und tasten)
olfaktorisch (riechen)
gustatorisch (schmecken)
vestibulär (Gleichgewicht) und
thermisch
kommen (derzeit) hauptsächlich die drei erstgenannten für technische Anzeigen in Frage: Also werden zunächst optische, akustische und taktile Anzeigen unterschieden.
Auswahlmethoden der Art von Anzeigen  siehe nächste Folie

## Slide 5: Gesichtspunkte für die Auswahl von Anzeigen
Voraussetzungen für optische Anzeigen
umfangreiche, komplexe Information
örtliche und zeitliche, diskrete und kontinuierliche Information
mehrmals benötigte Information
vom Beobachter abzurufende Information
simultan oder sequentiell darzustellende Information
eingeengter Beobachtungsbereich
gezielte Nachrichtenübermittlung an einzelnen Beobachter oder an Gruppe
Platzbedarf im Blickfeld
hoher Umgebungslärm zulässig
Voraussetzungen für akustische Anzeigen
kleine Informationsmenge
einfache Information
zeitliche, diskrete Information
einmalig benötigte Information
sofort zu beachtende Information
sequentiell darzustellende Information
variabler Beobachterstandort
Informationsübermittlung an Gruppe
hohe Auffälligkeit
kein Platzbedarf im Blickfeld
geringe oder hohe Beleuchtung zulässig
Notes: Auditive Wahrnehmung besitzt bezüglich der eindeutigen Unterscheidbarkeit einer großen Zahl verschiedener Signale herausragende Eigenschaften. Zur Wahrnehmung einer vielschichtigen Information (z. B. einer Grafik oder eines Bildes) erweist sich zwar die visuelle Wahrnehmung als mindestens ebenbürtig, dies gilt jedoch nicht für die eindeutige Unterscheidung bestimmter Signale.
Zusatzinfo zu haptischen Anzeigen (nicht auf der Folie):
– Wahrnehmung an Körperkontakt gebunden
+ Einzige Modalität zur Erfassung mechanischer Objekteigenschaften
– Nur Information geringer Komplexität übermittelbar
+ Intuitive Einbindung in Bewegungssteuerung
+ Reaktionszeit 20-150 ms
Im folgenden erfolgt eine Konzentration auf Gestaltung optischer Anzeigen.

## Slide 6: Gesichtspunkte für die Auswahl von Anzeigen

## Slide 7: Gestaltung optischer Anzeigen
Anforderungen an die Erkennbarkeit
Positionierung: Bereiche A, B, C (Rangfolge) nach DIN EN 894-2
Wichtigkeit: Wichtigste Anzeige im optimalen Blickfeld (Bereich A)
Warnanzeigen: Blinken oder Verbindung mit akustischer Anzeige
Empfohlene Sehfelder nach DIN EN 894-2 für Überwachungsaufgaben

## Slide 8: Gestaltung optischer Anzeigen
Anforderungen an die Identifizierung
hohe Bildqualität
Kontrast min. 3:1, besser 6:1
Entspiegelung Abdeckungsglas
für Buchstaben und Ziffern einfache, bekannte Formen wählen
Verwechslung bei nah aneinander geordneten Anzeigen durch Farbgebung, Gruppierung vermeiden
verschiedene Arten von Wahrnehmungsaufgaben beachten
Gestaltung und Gruppierung nach Kompatibilitätsprinzipien
Notes: Kompatibilität wird ab der übernächsten Folie näher erläutert.

## Slide 9: Geeignete Anzeigen für verschiedene Wahrnehmungsaufgaben
Quelle: DIN EN 894-2 „Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Anzeigen“
Notes: Abhängigkeit von Art der Aufgabe und Art der Anzeige

## Slide 10: Kompatibilität
Kompatibilität oder Sinnfälligkeit liegt vor, wenn bei der Gestaltung des Handlungs- und Informationsausgabebereiches von Arbeitsmitteln gewissen Erwartungen des Menschen entsprochen wird
bezüglich einer statischen bzw. räumlichen Zu- und Anordnung der Anzeigen und Stellteile und
bezüglich der Zuordnung dynamischer Vorgänge an Anzeigen und Stellteilen
Notes: Das wesentliche Ziel bei der Anzeigengestaltung ist es, eine eindeutige und leicht erlernbare Benutzung/Ablesbarkeit zu ermöglichen. Dies versucht man mit der Kompatibilität zu erreichen.
Kompatibilität ist an sich ein abstrakter Begriff, der sich auf die verschiedensten Arten von Ähnlichkeit beziehen kann. Die mit Abstand am häufigsten angewendeten Arten von Kompatibilität sind die Richtungskompatibilität und die räumliche Kompatibilität.
So bildet beispielsweise eine Straßenkarte die Wege so ab, wie wir sie aus der Luft betrachtet sehen könnten: Wir können uns unabhängig von Standpunkt und Sehrichtung orientieren.
Eine solche Analogie lässt sich jedoch nicht in allen Fällen herstellen. Wenn sich keine Kompatibilität erzeugen lässt, versucht man Konventionen zu benutzen, womit bestimmte Sachverhalte zwar willkürlich, aber „überall" in der gleichen Weise definiert werden. Damit kann (wenigstens) einmal erlerntes Wissen übertragen werden.
Die wichtigsten Konventionen sind
a) Richtungskonventionen
b) Farbkonventionen  nächste Folie: Man spricht hier von der konzeptionellen Kompatibilität.
Eine Berücksichtigung kompatibilitätsförderlicher Verhaltensstereotypien bei der Arbeitsmittelgestaltung führt
  zu einer Verkürzung der Lern- und Übungsphase
  zu einer Erhöhung der qualitativen und quantitativen Arbeitsleistung
  zu einer verringerten Gefahr der Fehlhandlung

## Slide 11: Konzeptuelle Kompatibilität
Übereinstimmung der Anzeige-(Stellteil-)-gestaltung mit dem Systembild, das sich ein Benutzer macht.
Notes: Achtung: Farben haben nicht in allen Kulturen die gleiche Bedeutung. Dieses Beispiel bezieht sich auf die deutsche Kultur.

## Slide 12: Kompatibilitätsprinzipien bei Anzeigen
mehrere Anzeigen: gleiche Winkelstellung bei Normalzuständen
Anbringen von Anzeigen in gleicher Reihenfolge wie dazugehörige Maschinen/Bedienelemente (von links nach rechts, von oben nach unten)
Anzeige von Zunahme: nach rechts oder nach oben
Anzeige von Abnahme: nach links oder nach unten
Quelle: DIN EN 894-2

## Slide 13: Gestaltung optischer Anzeigen
Anforderungen hinsichtlich der möglichen Interpretation
einfachstes mögliches Signal verwenden (zwei Zustände)
einfachste mögliche qualitative Information anzeigen
dann erst kontinuierliche Anzeigen wählen: möglichst geringe Anzahl an Teilstrichen, Unterstützung durch Skalenfärbungen, Bezugsmarken, verstellbare Marken
Zusammengehörige Anzeigen in Gruppen anordnen
Quelle: DIN EN 894-2

## Slide 14: Wichtige Normen 1
DIN EN 894-1:2009-01 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Teil 1: Allgemeine Leitsätze für Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen
DIN EN 894-2:2009-02 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Teil 2: Anzeigen
DIN EN 894-4:2010-11 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Teil 4: Lage und Anordnung von Anzeigen und Stellteilen
DIN EN 60447*VDE 0196:2004-12 Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung – Bedienungsgrundsätze

## Slide 15: Wichtige Normen 2
DIN EN 61310-1*VDE 0113-101:2008-09 Sicherheit von Maschinen - Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen – Teil 1: Anforderungen an sichtbare, hörbare und tastbare Signale
DIN ISO 80416-4:2008-12 Allgemeine Grundlagen für graphische Symbole auf Einrichtungen - Teil 4: Leitlinien für das Anpassen graphischer Symbole zur Darstellung auf Bildschirmen und Anzeigen (Icons)
DIN EN ISO 11064-5 2008-10 Ergonomische Gestaltung von Leitzentralen – Teil 5: Anzeigen und Stellteile
DIN-Taschenbuch 354 Gebrauchstauglichkeit von Software
Weitere Normen finden Sie unter KAN-Praxis – NoRA: Normen recherchieren.

## Slide 16: Literatur
BULLINGER, H.-J. (1994): Ergonomie: Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner.
BULLINGER, H.-J.; SOLF, J. J. (1979): Ergonomische Arbeitsmittelgestaltung. Dortmund: Verlag für neue Wissenschaften GmbH. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz Fb. 196-198).
GÖBEL, M. (2000): Von der Ärgonomie zur ERGONOMIE. Lehrunterlagen. Berlin: Technische Universität Berlin.
GRANDJEAN, E. (1991): Physiologische Arbeitsgestaltung: Leitfaden der Ergonomie. 4. Auflage Landsberg: Ecomed.
GREIL, H.; SCHEFFLER, C. (HRSG.) (2001): Mensch-Technik-Umwelt. Potsdam: Universität Potsdam. (Schriftenreihe des Zentrums für Umweltwissenschaften der Universität Potsdam, Brandenburgische Umweltberichte 10/2001).
KIRCHNER, J.-H.; BAUM, E. (1990): Ergonomie für Konstrukteure und Arbeitsgestalter. München: Carl Hanser.
LANDAU, K. (2007): Lexikon Arbeitsgestaltung: Best Practice im Arbeitsprozess. Stuttgart: Gentner
LAURIG, W. (1992): Grundzüge der Ergonomie. Erkenntnisse und Prinzipien. 4. Auflage. Berlin: Beuth Verlag.

## Slide 17: Impressum
Autorin: Dipl.-Ing. Silke Paritschkow
silke.paritschkow@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/