## Slide 1: Ergonomische Aspekte der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) Teil 3: Analog- und Digitalanzeigen
Modul 4 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Darum geht es
Anwendungsfälle für Analog- und Digitalanzeigen
Anzeigemöglichkeiten
Ausführungsformen von Analoganzeigen
Gestaltung von Bildschirmanzeigen
Notes: Optische Anzeigen können in analoge und digitale Anzeigen eingeteilt werden. Dieser Vorlesungsteil widmet sich folgenden Aspekten bei der Auswahl und Gestaltung von Analog- oder Digitalanzeigen:
Anwendungsfälle für Analog- und Digitalanzeigen
Anzeigemöglichkeiten
Ausführungsformen von Analoganzeigen
Gestaltung von Bildschirmanzeigen

## Slide 3: Anwendungsfälle für Analog- und Digitalanzeigen
Notes: Eine sehr häufig anzutreffende Aufgabe besteht darin, Messgrößen, die mit einem Zahlenwert ausgedrückt werden (z.B. Geschwindigkeiten, Temperaturen oder Zeit) anzuzeigen. Hierbei unterscheidet man prinzipiell zwischen analogen und digitalen Anzeigeformen. Unter einer analogen Anzeige versteht man eine Einrichtung, mit der quantitative Größen stufenlos, d. h. kontinuierlich abgebildet werden.
Normalerweise werden dazu Instrumente mit bewegtem Zeiger oder mit bewegter Skala verwendet. Analoganzeigen eignen sich daher für kontinuierlich ablaufende Vorgänge, da sie erlauben, neben dem Messwert auch dessen Veränderung zu erfassen und somit Betriebszustände gut abbilden.
Mit Digitalanzeigen werden zwar prinzipiell nur diskrete (d.h. gestufte) Werte abgebildet, durch Aneinanderreihung mehrerer einzelner Ziffern können Zahlenwerte aber so fein gestuft abgebildet werden, dass damit insgesamt eine deutlich genauere Wertedarstellung als bei Analoganzeigen möglich ist.
Im Unterschied zu Analoganzeigen sind Werteveränderungen allerdings nur sehr schlecht zu erfassen. Dies gilt sowohl für die Richtung der Veränderung (größer oder kleiner werdender Messwert) als auch für die Geschwindigkeit der Werteveränderung. Sich schnell ändernde Größen sind in der Regel überhaupt nicht zu erkennen. Die Ablesesicherheit ist wiederum - eine ausreichende Zeit zum Ablesen vorausgesetzt - sehr hoch, weiterhin ist der Platzbedarf in der Regel kleiner.
Digitalanzeigen finden vorzugsweise da Anwendung, wo ein Endwert zweifelsfrei und mit hoher Genauigkeit abgelesen werden soll, z.B. bei Tanksäulen, Waagen und Stoppuhren.

## Slide 4: Anzeigemöglichkeiten
Notes: Bei integrierten Anzeigen wird versucht, die Vorteile der Analog- und der Digitalanzeige zu verbinden, indem die absolute Anzeigegröße und deren Veränderung mit zwei getrennten Elementen dargestellt wird.

## Slide 5: Ausführungsformen von Analoganzeigen
Ausführungsformen von Analog-Anzeigen (aus SCHMIDTKE, H. (1993): Ergonomie. 3. Auflage. München: Carl Hanser)
Notes: Instrumente können auf einem bewegten Zeiger oder auf einer bewegten Skala basieren. Der sich bewegende Zeiger erlaubt eine schnelle und sichere Orientierung, benötigt jedoch eine größere Fläche. Bei der bewegten Skala ist die Ablesegenauigkeit in der Regel besser, die Größenordnung des Ablesewertes ist mangels Orientierung jedoch schlechter zu erfassen. (Abhilfe kann hier beispielsweise eine farblich verschieden unterlegte Skala bieten).
Langfeldskalen können anstelle von Rundskalen für beide genannten Anzeigearten ausgelegt werden. Langfeldskalen mit bewegtem Zeiger sind jedoch Rundskalen bei der schnellen Grobeinschätzung unterlegen, da die Information über die Winkelstellung des Zeigers fehlt (bei der Rundskala bleibt der Bezugspunkt des Zeiger fest, wohingegen der Zeiger bei der Langfeldskala zu suchen ist).
Bei kontinuierlich ablaufenden Vorgängen (z. B. Uhrzeit) kommt eine umlaufende Skala zur Anwendung. Bei Messwerten mit einem definierten Anfangs- und Endzustand (z. B. Fahrzeuggeschwindigkeit) bedient man sich einer Sektorskala.

## Slide 6: Beispiele für Skaleneinteilung und Beschriftung
Aus DIN EN 894-2: Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Anzeigen

## Slide 7: Gestaltung von Bildschirmanzeigen
Bildschirmanzeigen geeignet zur Darstellung komplexer Sachverhalte
    Grafiken
    Flussbilder
    Diagramme
    Dialogführung
Beachte:
  einfache Erkennbarkeit des Inhaltes
  Vielzahl möglicher Anzeigeinhalte setzt Interpretierbarkeit voraus
  Auswahlmöglichkeiten der gewünschten Informationen gewähren
Notes: Bildschirmanzeigen eignen sich vorzugsweise zur Darstellung komplexer Sachverhalte (z. B. Grafiken, Flussbilder oder Diagramme). Ihr Vorteil ist die große Variabilität der Informationsdarstellung, welche eine zustandsabhängige Konzentration auf die relevanten Informationen an einem bestimmten Ort erlaubt. Dies ist jedoch auch gleichzeitig ihr Nachteil, denn:
1. man muss den Inhalt als solchen erkennen und kann nicht anhand des Ortes (wie z. B. bei einer Signalleuchte) eine Vorklassifikation vornehmen.
2. aufgrund der Vielzahl möglicher Anzeigeinhalte kann der Benutzer mit neuartigen Informationen konfrontiert werden, die für ihn nicht ohne weiteres interpretierbar sind (es sei denn, der Benutzer ist für alle Anzeigekonstellationen geschult).
3. aufgrund der begrenzten Anzeigefläche können u.U. nicht alle relevanten Informationen gleichzeitig dargestellt werden. In diesen Fällen ist eine Auswahlmöglichkeit notwendig.

## Slide 8: Gestaltung von Bildschirmanzeigen
Nach Kraus, L. (2003): Entwicklung und Evaluation einer Methodik zur Untersuchung von Interaktionsgeräten für Maschinen- und Prozessbediensysteme mit grafischen Benutzungsoberflächen. Dissertation. Fortschritt-Berichte pak Band 7 Kaiserslautern: Verlag Universität Kaiserslautern.

## Slide 9: Wichtige Normen 1
DIN EN 894-1:2009-01 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Teil 1: Allgemeine Leitsätze für Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen
DIN EN 894-2:2009-02 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Teil 2: Anzeigen
DIN EN 894-4:2010-11 Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen – Teil 4: Lage und Anordnung von Anzeigen und Stellteilen
DIN EN 60447*VDE 0196:2004-12 Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung – Bedienungsgrundsätze

## Slide 10: Wichtige Normen 2
DIN EN 61310-1*VDE 0113-101:2008-09 Sicherheit von Maschinen - Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen – Teil 1: Anforderungen an sichtbare, hörbare und tastbare Signale
DIN ISO 80416-4:2008-12 Allgemeine Grundlagen für graphische Symbole auf Einrichtungen - Teil 4: Leitlinien für das Anpassen graphischer Symbole zur Darstellung auf Bildschirmen und Anzeigen (Icons)
DIN EN ISO 11064-5 2008-10 Ergonomische Gestaltung von Leitzentralen – Teil 5: Anzeigen und Stellteile
Weitere Normen finden Sie unter KAN-Praxis – NoRA: Normen recherchieren.

## Slide 11: Literatur 1
BULLINGER, H.-J. (1994): Ergonomie: Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner.
BULLINGER, H.-J.; SOLF, J. J. (1979): Ergonomische Arbeitsmittelgestaltung. Dortmund: Verlag für neue Wissenschaften GmbH. (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz Fb. 196-198).
GÖBEL, M. (2000): Von der Ärgonomie zur ERGONOMIE. Lehrunterlagen. Berlin: Technische Universität Berlin.
GRANDJEAN, E. (1991): Physiologische Arbeitsgestaltung: Leitfaden der Ergonomie. 4. Auflage Landsberg: Ecomed.
GREIL, H.; SCHEFFLER, C. (HRSG.) (2001): Mensch-Technik-Umwelt. Potsdam: Universität Potsdam. (Schriftenreihe des Zentrums für Umweltwissenschaften der Universität Potsdam, Brandenburgische Umweltberichte 10/2001).

## Slide 12: Literatur 2
HUELKE, M. (2005): Gestaltung von Stellteilen und Anzeigen, Vortrag auf dem Symposium „Anforderungen an die ergonomische Gestaltung von Maschinen der Metallbearbeitung“ des FA MFS, Lengfurt, 2005: http://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/ checkliste/gestaltung_stellteile_und_anzeigen.pdf, abgerufen am 15.06.2018
KIRCHNER, J.-H.; BAUM, E. (1990): Ergonomie für Konstrukteure und Arbeitsgestalter. München: Carl Hanser.
LANDAU, K. (HRSG.) (2003): Arbeitsgestaltung und Ergonomie. Good Practice. Stuttgart: ergonomia Verlag.

## Slide 13: Impressum
Autorin: Dipl.-Ing. Silke Paritschkow
silke.paritschkow@tu-dresden.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/