## Slide 1: Ziel- und nutzergruppengerechte Gestaltung von Produkten und Arbeitsplätzen Teil 1: Gestaltungsanforderungen und Beispiele
Modul 5 - Ergonomie lernen

## Slide 2: Worum geht es?
    Konstruktive und ergonomische Gestaltungsanforderungen
    Fallbeispiel
    Arbeitssystembegriff als Strukturierungsansatz
    Anwendung von Ergonomie-Wissen auf die Gestaltung des Fallbeispiels nach
      Zielen
      Arbeitsmitteln und –plätzen (Objekten)
    Bewertung und Auswahl von Lösungen
    Ergänzende Fallbeispiele
Notes: Diese Folie stellt den Inhalt des Moduls 5 vor.
Das Modul kann unabhängig von den Modulen 1-4 eingesetzt werden, baut aber auf die Vorgehensweise zur ergonomischen Gestaltung der DIN EN 614-1:2006+A1:2009
Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze bzw. den Teilaspekten der Module 2-4 auf.

## Slide 3: Die 5 Ebenen der Ergonomie
Notes: Als Einstieg werden nach den spezifischen Inhalten der Module 2-4 die Handlungs- und Gestaltungsebenen der Ergonomie vorgestellt, welche die Grundlage für die weiteren Anwendungsbeispiele darstellen.

## Slide 4: Fallbeispiel Fräszentrum
Notes: Grundlage der ergonomischen Gestaltung ist die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen unter den eine Arbeit auszuführen ist. Als Ausgangspunkt wird ein Fertigungsnest mit 4 Arbeitsstellen vorgestellt. Die Stellen wurden ggf. in den vorherigen Modulen bereits zur Erläuterung von Einzelproblemen berücksichtigt. Die Erläuterungstexte werden in 4 Schritten entsprechend des Auftragsdurchlaufes ein- bzw. ausgeblendet. Alle weiteren Inhalte des Moduls basieren auf diesem Fertigungsnest. Weitere Schritte sind in folgenden Folien erklärt.

## Slide 5: Vorstellung Fallbeispiel
1 Gehäuse Fräsen Gussteile werden auf Palette mit Stapler an den Arbeitsplatz gebracht. Teil mit Hand von Palette aufnehmen und auf dem Maschinentisch absetzen. Gehäuse einspannen. Arbeitsraum schließen und Maschinenprogramm starten. Nach abgeschlossener Bearbeitung ist das Gehäuse grob zu säubern, auszuspannen und zum Montagearbeitsplatz zu tragen, wo das Teil alternativ auf einer Europalette am Boden abzusetzen ist. Einspielen und Einfahren der Programme mit Hilfe der CNC-Steuerung der Fräsmaschine.
Notes: Grundlage der ergonomischen Gestaltung ist die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen unter den eine Arbeit auszuführen ist. Als Ausgangspunkt wird ein Fertigungsnest mit 4 Arbeitsstellen vorgestellt. Die Stellen wurden ggf. in den vorherigen Modulen bereits zur Erläuterung von Einzelproblemen berücksichtigt. Die Erläuterungstexte werden in 4 Schritten entsprechend des Auftragsdurchlaufes ein- bzw. ausgeblendet. Alle weiteren Inhalte des Moduls basieren auf diesem Fertigungsnest. Weitere Schritte sind in folgenden Folien erklärt.

## Slide 6: Vorstellung Fallbeispiel
2 Blechdeckel ausschneiden
Auf einer Laserschneidanlage werden die Gehäusedeckel zugeschnitten. Die Arbeitsaufgabe ist ähnlich der Bedienung des Fräsbearbeitungszentrums. Im Gegensatz dazu sind Blechtafeln aufzulegen, zu fixieren und im Anschluss Deckel und Verschnitt aufzunehmen und in entsprechende Behälter bzw. Ablagen umzusortieren. Ebenso sind die Programme für das Laserzentrum einzuspielen.

## Slide 7: Vorstellung Fallbeispiel
3 Montage Am Montagearbeitsplatz sind der Motor, das Getriebe, die Schaltung bzw. Steuerungselemente mit Klemmplatte im Gehäuse zu platzieren und zu fügen. Außerdem sind alle Öffnungen mit Gummidichtungen zu versehen. Im Anschluss wird der Kabelsatz mit Steckschuhen versehen, durch ein Loch in der Seitenwand in das Gehäuse eingeführt und an der Klemmplatte angeschlossen

## Slide 8: Vorstellung Fallbeispiel
4 Prüfen
Jede 10. Antriebseinheit wird am benachbarten Prüfarbeitsplatz getestet. Im letzten Arbeitsschritt wird der Deckel aufgesetzt, verschraubt und mit einem Aufkleber versehen. Die fertig gestellte Antriebseinheit wird wiederum auf einer auf dem Boden liegenden Palette abgestellt.

## Slide 9: Arbeitssysteme – Warum?
Maschinen, Produkte und deren Einsatz in Arbeitsbereichen mit unterschiedlichen Personen  Herausforderung für die analytische Bewertung und optimale Gestaltung
Abgegrenzte Systeme  Blick auf das Wesentliche, ohne grundlegende Einflussfaktoren zu verlieren.
System – Definition
Gesamtheit von Elementen in gegenseitiger Wechselwirkung mit einer Struktur. Arbeitssysteme sind offen sozio-technische Systeme, bestehend aus Subsystemen und Elementen, die mit anderen Systemen in Kontakt treten.
Notes: Für die reproduzierbare und strukturierte Beschreibung der Arbeit wird der Begriff eines Arbeitssystems eingeführt. Mit diesem System lässt sich der Betrachtungsraum abgrenzen und in Einzelelemente zerlegen. Dies ist notwendig, da in Arbeitsprozessen komplexe mehrdimensionale Systeme entstehen, welche sich nicht durch einfache kausale Zusammenhänge erklären lassen.
Auf der folgenden Folie werden zwei Arbeitssystembegriffe näher erläutert.
Maschinen, Produkte und deren Einsatz in Arbeitsbereichen mit unterschiedlichen Personen stellen eine Herausforderung für die analytische Bewertung und optimale Gestaltung dar.
Abgegrenzte Systeme unterstützen den Blick auf das Wesentliche, ohne dass grundlegende Einflussfaktoren verloren gehen. Auf einem einheitlichen Abstraktions- bzw. Detaillierungsniveau entsteht eine vollständige Wahrnehmung.
System - Definition
Ein System ist eine Gesamtheit von Elementen, die sich in gegenseitiger Wechselwirkung befinden und die eine Struktur (Beziehungsgefüge) erkennen lassen.
Ein System besteht aus Systemelementen oder Subsystemen. Es wird durch seine Systemgrenzen begrenzt. Jedes einzelne Subsystem hat seinerseits ebenfalls eine Systemgrenze.
Arbeitssysteme selbst sind offene sozio-technische Systeme die aus Subsystemen und Elementen bestehen und mit anderen Systemen in Kontakt treten.

## Slide 10: Auswahl von Arbeitssystembegriffen
Notes: In der Industrie – insbesondere im Bereich der Arbeitsplanung und des Industrial Engineering – hat sich die Struktur des REFA-Arbeitssystem etabliert, welches auch seine Umsetzung in der DIN EN ISO 6385:2004 Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitssystemen erfahren hat. Dieses System soll vor allem die exakte Beschreibung eines Arbeitsbereiches sicherstellen, so dass z.B. gesicherte Leistungsvorgaben möglich sind. Das System besteht aus 8 Elementen.
Die Arbeitsaufgabe beschreibt die Aufgaben, welche innerhalb des Arbeitssystem zu bearbeiten sind. Ggf. unterscheidet man dabei Haupt- und Nebenaufgaben um eine Rangfolge von Gestaltungsprämissen abzuleiten.
Eingabe – Enthält alle in das System hinein gegebenen Informationen, Materialien, Energie usw. welche für die Ausführung der Arbeitsaufgabe(n) notwendig sind.
Mensch – beschreibt die im System eingesetzten Personen mit ihren spezifischen Leistungsvoraussetzungen, wie Perzentil, Geschlecht, Ausbildung usw.
Arbeitsmittel umfasst alle technischen Elemente des Systems, wie Werkzeuge, Maschinen und Vorrichtungen aber auch Stühle, Tisch und die Beleuchtung.
Der Arbeitsablauf beschreibt das Zusammenwirken von Mensch und Arbeitsmittel unter Verwertung der Eingabe für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe. Der Arbeitsablauf ist durch Methoden, Technologie, Ressourcenbedarfe usw. geprägt.
Die Ausgabe fasst die Ergebnisse des Arbeitsablaufes zusammen und beinhaltet neben den entstanden Leistungen in Form von Produkten, bearbeiteten Teilen, Informationen und Serviceprozessen auch Abfälle oder die Rückgabe nicht mehr benötigter Elemente, wie genutzte Werkzeuge, Zeichnungen und andere Datenträger
Umwelt beschreibt die Umgebungseinflüsse auf das Arbeitssystem. Dies beinhaltet neben den arbeitshygienischen Elementen, wie Klima am Arbeitsplatz auch soziale Elemente, wie Abhängigkeit der Arbeit von Anderen (z.B. in einer Montagelinie), die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten die Entgeltstruktur usw.
Arbeitsplatz
Das zweite „soziotechnische“ System teilt sich in das technische und das soziale Teilsystem mit seinen spezifischen Anforderungen und Eigenschaften. Beide Teilsysteme werden hinsichtlich ihrer Effizienz bei der Erfüllung der „primären“ Aufgabe – für die das System konzipiert wurde beurteilt. Häufig wird die sekundäre Aufgabe der Systemerhalt – bezogen auf Technik und Menschen aber unterschätzt. So sind bezüglich der Menschen notwendige Regenerations-, Weiterbildungs- und Kommunikationsprozesse in der Planung zu berücksichtigen.

## Slide 11: Betrachtungsmöglichkeiten für Arbeitssysteme
Notes: Die Arbeitssystemgliederung findet sowohl bei komplexen Arbeitsbereichen mit mehreren Personen, als auch bei der Gliederung einzelner Produkte bzw. Baugruppen Anwendung. Dies erlaubt ein systematische Vorgehen und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
Auf der Folie ist oben das gesamte Arbeitssystem mit allen 4 Arbeitsstellen als Betrachtungsfeld abgebildet (Makrosystem). Bei einer Verschiebung des Fokus auf ein Element, wie die Gestaltung der Schiebetür an dem Bearbeitungszentrum die Konzentration auf ein Gestaltungsdetail möglich (Mikrossystem). Beide Systemarten lassen sich nach dem Arbeitsystembegriff strukturieren. Siehe nächste Folie.

## Slide 12: Arbeitssystem - Bearbeitungszentrum
Notes: Die Teilnehmer haben die Aufgabe auf Zuruf die Elemente des Arbeitssystems zu identifizieren und in ein Arbeitsblatt einzutragen. Etwa 2-5 min Zeit gewähren. (wenn möglich Arbeitsblatt verwenden oder Vorschläge an der Tafel sammeln.) Falls diese Möglichkeit durch die jeweiligen Gegebenheiten – große Vorlesung - nicht gegeben ist, so trägt der Dozent dies vor.
Leere Tabelle wird auf nächster Folie durch gefüllte Tabelle ersetzt.

## Slide 13: Arbeitssystem - Bearbeitungszentrum
Notes: Die Teilnehmer haben die Aufgabe auf Zuruf die Elemente des Arbeitssystems zu identifizieren und in ein Arbeitsblatt einzutragen. Etwa 2-5 min Zeit gewähren. (wenn möglich Arbeitsblatt verwenden oder Vorschläge an der Tafel sammeln.) Falls diese Möglichkeit durch die jeweiligen Gegebenheiten – große Vorlesung - nicht gegeben ist, so trägt der Dozent dies vor.
Leere Tabelle wird auf Tastendruck durch gefüllte Tabelle ersetzt.

## Slide 14: Worin bestehen mögliche ergonomische Probleme?
Betätigung der Tür
Gefahrstoffe (Nebel, Dämpfe) beim Bearbeitungsprozess
Lärm
Ausleuchtung Arbeitsraum
Heben und Tragen der Gehäuse
Sichtgeometrie
  Blickwechsel Bearbeitungsraum – Steuerung
  Sichtbehinderung
Greifräume
Zugangsbehinderung
Körpergrößen
Notes: In einem weiteren Schritt sollen unter Anwendung der Ergebnisse mögliche ergonomische Probleme diskutiert werden.

## Slide 15: Gestaltung nach Zielen
Im Mittelpunkt des Gestaltungsansatzes stehen ausgewählte ergonomische Schwerpunkte, wie:
Sicherheit
Optimierung der Arbeitshaltung, um ungünstige Körperhaltungen zu vermeiden
Anpassen des Greif- und Bewegungsraumes für die Nutzergruppe
Belastungsreduktion durch Arbeitsumweltfaktoren (z.B. Schadstoffe, Lärm, Klima, Beleuchtung)
Reduktion körperlicher Belastungen durch schweres Heben und Tragen
Optimieren des Krafteinsatzes für den Mitarbeiter
Effizienz der Arbeitsausführung
Notes: Grundsätzliche Zielstellungen des Gestaltungsprozesses im Beispiel – Wiederholung vor dem Einstieg in die Einzelbeispiele

## Slide 16: Beispiel Teilebereitstellung
Arbeitsaufgabe: Metallgehäuse (350 mm x 200 mm x 200 mm, 4 kg) werden zur weiteren Bearbeitung auf Paletten angeliefert.
Pro Schicht sind 80 dieser Gehäuse auf den Maschinentisch zu heben und nach der Bearbeitung zum Montageplatz zu bringen (Entfernung 3 m). Der Massemittelpunkt des Gehäuses muss 60 cm tief in die Maschine gehoben werden. Die Positionen auf der Palette sind wechselnd. Die maximale Greifweite beträgt ebenfalls 60 cm.
Notes: Es wird die Problematik des Moduls 2 aufgegriffen

## Slide 17: Festlegen ergonomischer Anforderungen
Zielkriterien
      schwere körperliche Arbeit verringern
      Vermeiden des Hebens und Tragens von Lasten
      Verringerung der Wirbelsäulenbelastung
      Effizienz der Arbeitsausführung
  Sammeln von Erfahrungen bei bestehenden Maschinen
      Einsatz von Transportwagen
      Studie Trolley-Bedienung in Flugzeugen (s. nächste Folien)
      Männer und Frauen 5.-95. Perzentil
  Risikobeurteilung
      Bei dauerhafter Ausführung sind Schäden am Muskel-Skelettsystem und schnelle Ermüdung durch Herz-Kreislaufbelastung möglich.
Notes: Zielkriterien siehe Folie. Sammeln von Erfahrungen bei bestehenden Maschinen mit zwei Beispielen (Transportwagen Fräszentrum) sowie Trolleystudie des damaligen BGIA, jetzt IFA, auf separaten Folien.

## Slide 18: Beurteilen der Ausgangssituation
Gewicht: 4 kg Abmessungen: 350 x 200 x 200 mm, Griffentfernung: 60 cm + 10 cm Gehäusetiefe Hubdauer: 3 sek./Hub Hubzahl: 80/ Schicht Ausgangshöhe: 15 cm Endhöhe: 110 cm
Verfahrensauswahl:
Beurteilung nach DIN EN 1005-2:2003+A1:2008: Sicherheit von Maschinen - Menschliche körperliche Leistung - Teil 2: Manuelle Handhabung von Gegenständen in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen Ergebnis: Tätigkeit ist nicht zulässig!
Schlussfolgerung aus dem Bewertungsverfahren:  Aufnahme- und Einlegetiefe verringern (maximal 60 cm) und Verringerung der zu überwindenden Höhendifferenz.
Notes: Für die Ausgangssituation erfolgt eine Bewertung der durch das Anheben der Gehäuse in den Bearbeitungsraum entstehenden Belastungen nach DIN EN 1005-2:2003+A1:2008. Das Maximum der Aufnahmetiefe bzw. Einlegtiefe ergibt sich aus dem Verfahren, da Greifabstände über 60 cm Entfernung prinzipiell als nicht zulässig definiert sind. Außerdem zwingen die auf Palette gelieferten Gehäuse zum Bücken. Schlussfolgernd muss überlegt werden, die Anforderungen durch den Hebeprozess zu reduzieren.

## Slide 19: Ausarbeitung des Vorentwurfes - 1
Werkstückspannung auf Schiebetisch
Vorteile:
Kürzere Strecke zwischen Aufnahme- und Abstellpunkt
Beugen in den Maschinenraum entfällt
Bessere maßliche Anpassung für alle Perzentile durch die Möglichkeit um den Tisch zu gehen
Nachteile:
Höherer technischer Aufwand und Kosten
Größere Stellfläche der Maschine
Ggf. Behinderung im Bewegungsraum durch vorstehenden Tisch
Notes: Alternative Lösungen mit Erklärungen auf der Folie

## Slide 20: Ausarbeitung des Vorentwurfes - 2
Werkstückspannung auf Schiebetisch mit automatischer Teilezuführung
Vorteile:
Kein Heben und Tragen von Teilen
Arbeitsinhalte konzentrieren sich auf das Einrichten und Überwachen
Kapazitätsgewinn für andere Aufgaben bzw. Personaleinsparung
Nachteile:
Weitere Steigerung des technischen Aufwands mit entsprechenden Kosten
Ggf. Einbußen der Flexibilität der Anlage (z.B. Aufwendiges Umrüsten von Aufnahmen usw.)
Größere Stellfläche der Maschine
Ggf. Behinderung im Bewegungsraum durch vorstehenden Tisch
Notes: Alternative Lösungen mit Erklärungen auf der Folie

## Slide 21: Ausarbeitung des Vorentwurfes - 3
Werkstückspannung auf Drehtisch
Vorteile:
Kürzere Strecke zwischen Aufnahme- und Abstellpunkt
Teilweise bessere maßliche Anpassung für alle Perzentile durch die Möglichkeit näher an den Tisch zu gehen.
Paralleles Spannen und Bearbeiten
Verringerter Zeitdruck für den Mitarbeiter
Nachteile:
Höherer technischer Aufwand mit entsprechenden Kosten
Größere Stellfläche der Maschine
Notes: Alternative Lösungen mit Erklärungen auf der Folie

## Slide 22: Ausarbeitung des Vorentwurfes - 4
Alternative Bereitstellmöglichkeiten Entwurf von entsprechender Ausrüstung
Einsatz von Transportwagen
Vorteil: Geringere Belastung beim Schieben statt Tragen der Teile, Verringerung der Belastungsfrequenz, da der Wagen als Puffer dient.
Nachteil: Ggf. entsteht zusätzlicher Bedarf an Stellflächen
Variante 1 hat einen tieferen Schwerpunkt – vorteilhaft für den Transport, während bei der zweiten Variante die zu überwindende Höhe geringer ist.
Notes: In Ergänzung der Änderungen an der Maschine ist über die Bereitstellung der Teile selbst nachzudenken. Vorgestellt werden auf Basis der Bewertung der Hebevorgänge und der Trolleystudie verschiedene Gestaltungslösungen für Transportwagen.

## Slide 23: Arbeitsaufgabe und Schnittstellen spezifizieren
Detaillierung von Zusatzausrüstung:
Arretieren der Räder bei Hebe- und Trageaktivitäten
Breite des Wagens anpassen, so dass nur zwei Reihen von Gehäusen auf dem Wagen aufgesetzt werden können.
Ggf. Höhenverstellung
Größe der Räder
Griffgestaltung
Festlegung der maximalen Zahl von Gehäusen je Wagen
Unterweisung der Wagennutzer

## Slide 24: Bewertung der Maschine im Gebrauch
Auswahl der Anlage mit Werkstückspannung auf Drehtisch
Grund: Das System ermöglicht höchste Ausbringung durch paralleles Spannen und Bearbeiten bei gleichzeitiger Flexibilität. Zusätzlich konnte durch den Scherenhubwagen die Belastung der Mitarbeiter reduziert werden.

## Slide 25: Bewertung der Maschine im Gebrauch
z.B. durch Befragung der Nutzer und Analyse des Spannens von Baugruppen am Fräszentrum durch Beobachtung
Mögliche Fragen:
  „Entstehen Beschwerden beim Spannvorgang?“
  „Was fällt besonders schwer?“
  „Werden Verstellmöglichkeiten genutzt? Wenn nein warum?“
  „Entstehen Schwielen an den Händen?“
  „Ist das Fahrverhalten des Wagens stabil?“
  „Behindert oder gefährdet die Bewegung des Spanntischs die Beschäftigten?“
  „Liegt einen Kosten-Nutzenrechnung/ Nutzwertanalyse der Alternativen vor?“
Notes: Mit den Teilnehmern kann ggf. nach weiteren Analyseschwerpunkten gesucht werden. Mögliche Ansätze wären die Beurteilung durch unterschiedliche Nutzergruppen, die Wirkung der Umhausung auf die Lärmbelastung oder Details, wie die Ausführung der Gehäusespannung. Der Punkt kann zur Vertiefung der Schwerpunkte aus den Modulen 2 bis 4 genutzt werden.

## Slide 26: Beispiel Reinigung Bearbeitungsraum
Arbeitsaufgabe:
Während des Bearbeitungsprozesses entstehen lange Metallspäne, die beim Wechseln der Teile zu entfernen sind. Der Teilewechsel findet ca. 80 mal pro Schicht statt.
Gegebenheiten:
Die Tiefe des Bearbeitungsraumes beträgt bis zu 1,80 m.
Der Arbeitstisch befindet sich in 1,10 m Höhe.
Die Wanne des Bearbeitungsraumes befindet sich 70 cm über dem Hallenboden.
Notes: Vorstellung der Ausgangssituation für Beispiel 1. Das weitere Vorgehen beruht auf den in Modul 1 vorgestellten Vorgehensweisen nach DIN EN 614-1:2006+A1:2009

## Slide 27: Festlegung ergonomischer Anforderungen
Festlegung relevanter ergonomischer Bewertungskriterien
  Erreichbarkeit
  Körperhaltung
  Verletzungsgefahr vermeiden
Sammeln von Erfahrungen bei bestehenden Maschinen
  Schrägen zum Abrutschen der Späne, Haken zum Entfernen, Zugang zum Bearbeitungsraum von mehreren Seiten
Beschreibung der Eigenschaften des erwarteten Bedienpersonals
  Facharbeiter mit entsprechendem Problembewusstsein
Risikobeurteilung
  Gering – Gefahr von Schnittverletzungen und Belastung der Rücken- bzw. Armmuskulatur durch statische Haltearbeit

## Slide 28: Ausarbeitung des Vorentwurfes
Lösungsmöglichkeiten:
Maschinenzugang von der Rückseite
Automatischer Spänetransport
Verwendung eines Spanhakens
Bewertung + Auswahl:

## Slide 29: Arbeitsaufgabe und Schnittstellen spezifizieren
Spezifizierung Spanhaken
Griffvarianten
a) Knaufgriff
b) Bügelgriff
c) T-Griff
Auswahl Griff (b)
Handschutz
Variable Greifmöglichkeit
Halten mit Formschluss
Optimierungsmöglichkeit durch bessere Griffkonturen, wie z.B. durch Verstärken des Griffquerschnitts

## Slide 30: Einsatz im Arbeitssystem
Einsehbarkeit und Erreichbarkeit ohne ungünstige Körperhaltungen? Hilfen für Erreichbarkeit nötig?
Podest sinnvoll?
Zusätzlichen Belastungen und/oder Gefährdungen durch den Standort des Spänebehälters?
Belastung durch das Handhaben des Hakens (Haltearbeit, Häufigkeit des Einsatzes, Ermüdung usw.)?
Mögliche Folgeschäden durch Hakeneinsatz (z.B. Verhaken im Spannfutter…)?
Notes: Konkrete Verfahrensweisen sind problemorientiert festzulegen. Entsprechendes Grundwissen wird in den Modulen 2-4 vermittelt!

## Slide 31: Impressum
Autor: Prof. Dr.-Ing. Torsten Merkel
Westsächsische Hochschule Zwickau
Professur Arbeitswissenschaft
Torsten.Merkel@fh-zwickau.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/