## Slide 1: Ziel- und nutzergruppengerechte Gestaltung von Produkten und Arbeitsplätzen Teil 2: IFA-Fallbeispiele und Gestaltungsprozess
Modul 5 - Ergonomie lernen

## Slide 2: IFA - Fallbeispiele
Fallbeispiel 1 Gussputzer
Fallbeispiel 2 Versandlager
Fallbeispiel 3 Näharbeitsplatz
Bereitstellung und Urheberrechte der drei Fallbeispiele erfolgte im Rahmen der KAN-Studie 40 durch die DGUV.
Notes: Beispielfile von ergonomischen Gestaltungsprozessen mit Ergebnisnachweis durch das frühere BGIA, jetzt IFA (Institut für Arbeitsschutz der DGUV)
Der Film Gussputzer alt – zeigt die Ausgangssituation im Unternehmen – die Teilnehmer sollten im Film mögliche ergonomische Probleme feststellen, diskutieren und konstruktive Vorschläge zur Verbesserung machen.
Der Film Gussputzer neu zeigt die verbesserte Lösung, während die Präsentation die Ergebnisse wissenschaftlich belegt.
In den Fallbeispielen Versandlager und Näharbeitsplatz sind kurz zwei Arbeitsplatzoptimierungen und die Effekte erläutert.

## Slide 3: Fallbeispiel 1: Gussputzer
Probleme:
Arbeit in Zwangshaltungen
hoher Anteil manueller Lastenhandhabung
schlechte Beleuchtung am Arbeitsplatz
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Starten Sie das Video durch Klicken auf das große Bild links!

## Slide 4: Fallbeispiel 1: Gussputzer
Maßnahmen:
Verringerung der Arbeiten in Zwangshaltungen (u. a. durch Höhenanpassung)
Reduktion manueller Lastenhandhabungen
Verbesserung der Beleuchtung am Arbeitsplatz
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Starten Sie das Video durch Klicken auf das große Bild rechts!

## Slide 5: Fallbeispiel 1: Gussputzer
Erfolge der Maßnahmen:
Reduzierung der Zeitanteile mit deutlicher Rumpfvorneigung
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 6: Fallbeispiel 1: Gussputzer
Erfolge der Maßnahmen:
Deutlich weniger manuelle Lastenhandhabung
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 7: Fallbeispiel 2: Versandlager
Probleme:
Ungünstige Arbeitshöhen, dadurch Zwangshaltungen beim Entnehmen und Scannen der Waren
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 8: Fallbeispiel 2: Versandlager
Maßnahmen:
Anpassung der Arbeitshöhen, dadurch aufrechte Arbeitshaltung beim Entnehmen und Scannen der Waren
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 9: Fallbeispiel 2: Versandlager
Erfolge der Maßnahmen:
Reduzierung der Zeitanteile mit deutlicher Rumpfvorneigung
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 10: Fallbeispiel 3: Näharbeitsplatz
Probleme:
Hoher Anteil von Muskel-Skelettbeschwerden in der Nähindustrie
Fehlende Präventionskonzepte, insbesondere ergonomische Gestaltungskonzepte
Systematische Analyse von Belastungen an Näharbeitsplätzen und Entwicklung ergonomischer Näharbeitsplätze
Arbeitshöhen, dadurch Zwangshaltungen beim Entnehmen und Scannen der Waren
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Film startet durch klicken auf das Bild.

## Slide 11: Fallbeispiel 3: Näharbeitsplatz
Maßnahmen:
Entwicklung eines ergonomischen Näharbeitsplatzes mit folgenden Eigenschaften:
    Schneller Wechsel zwischen sitzender und stehender Tätigkeit möglich
    Vielfältige Verstellmöglichkeiten der Arbeitsebene
    Individuelle Abstützmöglichkeit der Arme
    Erweiterung des Bein- und Fußraums
    Frei wählbare Pedalposition
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 12: Fallbeispiel 3: Näharbeitsplatz
Maßnahmen:
Entwicklung eines ergonomischen Näharbeitsplatzes unter Berücksichtigung:
    Verschiedener Körpermaße der Nutzerpopulation
    Des optimalen Gesichtsfeldes/Sehraumes und ergonomischer Greifräume
    Der Möglichkeit zur Anpassung an verschieden große Nähgüter und Nähmaschinentypen
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Film startet durch klicken auf das Bild.

## Slide 13: Fallbeispiel 3: Näharbeitsplatz
Erfolge der Maßnahmen:
Reduzierung der Zeitanteile mit deutlicher Rumpfvorneigung (Rückenflexion)
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 14: Handlungsanleitung: Ergonomie an Näharbeitsplätzen - Ratgeber für die Praxis (DGUV Information 203-023)
Konkrete Hinweise zur Gestaltung von
Arbeitsplatzmaßen,
Arbeitsumgebungsfaktoren,
arbeitsorganisatorischen Aspekten sowie
anschauliche Positivbeispiele ergonomischer Arbeitsgestaltung.
publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/energie-textil-elektro-medienerzeugnisse-etem/textil-und-mode/592/ergonomie-an-naeharbeitsplaetzen-ratgeber-fuer-die-praxis

## Slide 15: Gestaltung von Arbeitsmitteln und -plätzen
Ergonomische Optimierung für komplette Maschinen, Arbeitsplätze, Geräte, Stellteile, Anzeigen
  Im Unterschied zur zielorientierten Optimierung steht das Objekt als Ganzes im Mittelpunkt der Gestaltung.
  Einerseits sind gegensätzliche und sich gegenseitig beeinflussende Ziele zu berücksichtigen.
  Andererseits muss eine Rangfolge dieser Gestaltungsziele aufgestellt werden.
Notes: Alternativ zur zielorientierten Gestaltung ist eine reine objektbezogene Optimierung möglich

## Slide 16: Arbeitsmittel im Fokus des Arbeitssystems
Notes: Die Grafik stellt das Arbeitssystem (siehe Kapitelanfang) dar. Allerdings steht jetzt die Gestaltung des Arbeitsmittels mit den beiden Schnittstellen zum Mensch bzw. zum Prozess im Mittelpunkt. Es ist zu entscheiden welche Anteile der Arbeitsaufgabe durch den Mensch bzw. das Arbeitsmittel übernommen werden und wie die Schnittstelle zu gestalten ist.

## Slide 17: Erweiterte Produktanforderungen des Endnutzers
Notes: Die Grafik zeigt eine Gesamtübersicht der in einem Gestaltungsprozess zu berücksichtigenden Anforderungen.
Bei den Wirkungsbezogenen Anforderungen handelt es sich um die indirekte Wirkung. So wird z.B. einen Maschine auf Grund ihrer Optik als besonders sicher empfunden, ist es in der Realität aber nicht. Oder zahlreiche farbige Anzeigen können den Eindruck einer besonders hochwertigen technischen Lösung vermitteln, obwohl die dahinter liegende Technik konventionell ausgeführt wird.

## Slide 18: Gestaltungsaufgabe
Auswahl/Gestaltung des Werkzeuges zum Verschrauben der Baugruppen und des Gehäusedeckels. Kapazität = 80 Gehäuse/Tag
Umfang:
4 Schrauben je Motor
6 Schrauben je Deckel
Notes: Vorstellung der spezifischen Situation

## Slide 19: Festlegung ergonomischer Anforderungen
Notes: Mögliche Anforderungen und die sich daraus ergebenden Zielstellungen bei der Gestaltung des Schraubwerkzeuges sind hier dargestellt. (sind eher Gestaltungskriterien)

## Slide 20: Ausarbeitung des Vorentwurfes
Notes: Erläuterungen zur Bewertungstabelle:
Pneumatischer Schrauber – Kraftführung entspricht zwar bei einem senkrechten Einschrauben dem gängigen Bewegungsablauf lässt aber keinen Einsatz des Körpergewichtes zu, die Handhaltung ist günstig da Hand und Unterarm in einer Flucht liegen. Die Geschwindigkeit ist hoch. Ebenso die Investitionskosten.
Elektrischer Akkuschrauber – durch die notwendige Drehung der Hand in die senkrechte Kraftführung und dem zur Arbeitsrichtung versetztem Griff ist die Kraftführung nicht günstig, so dass ein Abrutschen und ein Kraftverlust möglich wird. Die Handstellung ist beim Ansatz von oben ungünstig. Beim Schraub en von der Seite muss der Deckel bzw. Motor mit der zweiten Hand oder einer Vorrichtung in Position gehalten werden. Die Geschwindigkeit ist hoch. Die Investitionskosten sind niedriger als bei dem pneumatischen Modell.
Der Handschrauber erfordert laufendes Umgreifen, es liegt zwar Formschluss am Griff vor aber die Kraftlinie ist nicht optimal. Außerdem wird der Hand-Armbereich durch die aufzubringende Dreh- und Anzugkraft beansprucht. Die Geschwindigkeit ist insbesondere durch die Notwendigkeit des Umgreifens gering.
Alternative Antriebskonzepte für den am besten bewerteten Schrauber sind möglich.

## Slide 21: Arbeitsaufgabe und Schnittstellen spezifizieren
Durchmesser des Griffstücks
Ballige Ausführung des Griffes
Gestaltung der Oberfläche
Verwendung von rutschfestem Material
Exakte Einstellung des Balanciers
Kabelführung
Kraftbegrenzung
Eignung des Schraubenkopfes für automatisches Schrauben
Notes: Für den gewählten Schrauber werden Gestaltungsanforderungen für die Ausführung der Handseite festgelegt (siehe Aufzählung). Ebenso wichtig ist die Gestaltung/ Auswahl der Schnittstelle in Abhängigkeit vom Prozess. Unterschiedliche Kopplungsvarianten erlauben differenzierte Kraftübertragung (Kreuzschlitz schlecht), unterschiedlich Fügegeschwindigkeiten usw.
Konkrete Verfahrensweisen sind problemorientiert festzulegen. Entsprechendes Grundwissen wird in den vorherigen Modulen vermittelt!

## Slide 22: Einsatz
Notes: Konkrete Verfahrensweisen sind problemorientiert festzulegen. (Schwerpunkte sind Greifraumgestaltung, Arbeitsplatzmaße und Kräfte) Entsprechendes Grundwissen wird in den vorherigen Modulen vermittelt!

## Slide 23: Impressum
Autor: Prof. Dr.-Ing. Torsten Merkel
Westsächsische Hochschule Zwickau
Professur Arbeitswissenschaft
Torsten.Merkel@fh-zwickau.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/