## Slide 1: Ziel- und nutzergruppengerechte Gestaltung von Produkten und Arbeitsplätzen Teil 3: Weitere Fallbeispiele
Modul 5 - Ergonomie lernen

## Slide 2: Fallbeispiele
Beispiel des IFA (Institut für Arbeitsschutz der DGUV)
Die Unterlagen wurden im Rahmen der KAN-Studie 40 durch die DGUV zur Verfügung gestellt. Alle Urheberrechte liegen bei der DGUV.
Fallbeispiel 4: Stahlbau/Werft
Fallbeispiel 5: Ergonomische Maschinengestaltung
Fallbeispiel 6: Manipulation an Maschinen
Fallbeispiel 7: Mensch-Maschine-Schnittstelle (Usability)
Auswahl von Praxisbeispielen für die Diskussion in der Lehre. Die Unterlage wurde an der Westsächsischen Hochschule Zwickau erstellt.
Beispielsammlung Ergonomie, gesonderte Präsentation
Notes: Hier werden eine Reihe weiterer Fallbeispiele angeboten.
Fallbeispiel Stahlbau zeigt sehr deutlich, wie mit einfachen Mitteln einen Optimierung möglich ist. Geringere Belastung durch Funken und Körperhaltung.
Das zweite Fallbeispiel zeigt Beispiele einer ergonomischen Maschinengestaltung
Nicht unmittelbar auf das Thema fokussiert ist die Manipulation von Maschinen. Diese entstehen insbesondere dann, wenn für den Nutzer ungünstige Bedienlösungen entwickelt wurden.
Wiederholung – Gestaltung Mensch – Maschine Schnittstelle (bei Bedarf)

## Slide 3: Fallbeispiel 4: Schleiftätigkeit im Stahlbau (Werft)
Probleme:
Arbeiten in Zwangshaltungen
Hand-Arm-Vibrationen
Staubexposition
unökonomische Arbeitsweise
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Video startet durch Klicken auf das Bild (Steuerung wird per Hover-Effekt eingeblendet)
Manuelles Schleifen an horizontal liegenden Blechtafeln zur Schweißnahtvorbereitung ist im Schiffbau traditionell ein wichtiger Arbeitsgang. Die Vorkonservierung von Blechtafeln hat den Anteil an manuellen Schleifarbeiten wesentlich erhöht, da vor dem Schweißen die Lackschicht entfernt werden muss. Bisher führte der Arbeiter dazu den Winkelschleifer in hockender Körperhaltung (siehe Video, Folie 1). Zur Entlastung der Wirbelsäule kniete er auf der kalten Blechplatte. Die Schleifmaschine befand sich in Armlängenabstand unterhalb des Gesichtes, so dass neben der Vibrations- und Lärmeinwirkung auch Stäube und Dämpfe eingeatmet wurden. Ziel der Verbesserung dieses in mehrfacher Hinsicht gesundheitsgefährdenden Arbeitsverfahrens war es, die Schleifarbeiten in aufrechter Körperhaltung ausführen zu können.

## Slide 4: Fallbeispiel 4: Schleiftätigkeit im Stahlbau (Werft)
Maßnahmen:
Ergonomische Umgestaltung des Schleifgerätes
Erfolge der Maßnahmen:
Erhebliche Verminderung des Anteils an Zwangshaltungen
Starke Reduktion der Einwirkung von Hand-Arm-Vibrationen
Verringerung der Staubexposition
Verdopplung der Effizienz der Arbeit
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Notes: Video startet durch Klicken auf das Bild (Steuerung wird per Hover-Effekt eingeblendet)
Dazu entwickelte der Betrieb unter Verwendung eines handelsüblichen Winkelschleifers einen „Turbo-Bandschleifer“ (siehe Video, Folie 2). Ähnlich wie bei einem Rasenmäher können Schleifarbeiten hiermit aufrecht gehend ausgeführt werden. Die Führungsstange ermöglicht die exakte Einhaltung der markierten Schleifbahn. Das Einatmen von Staub und Dämpfen vermindert sich durch den vergrößerten Abstand des Gesichtes zum Schleifvorgang. Die typischen Unwuchtvibrationen der rotierenden Schleifscheibe beim Winkelschleifer treten beim Bandschleifer nicht auf.
Die erreichte Verbesserung durch den Einsatz des ergonomisch umgestalteten „Turbo-Bandschleifers“ ist offensichtlich. Dennoch war der Betrieb sehr an einer Quantifizierung der erreichten Belastungsreduktion interessiert. Hierzu wurden Messungen mit dem CUELA-Messsystem des BGIA sowohl bei der Ausführung der Schleifarbeiten mit dem konventionellen Winkelschleifer als auch mit dem ergonomischen „Turbo-Band­schlei­fer“ durchgeführt. Die Bewertung der Messergebnisse erfolgte u. a. in Anlehnung an die finnische OWAS-Methode.
Die Ergebnisse der Körperhaltungsanalyse ergaben im Vergleich beider Arbeitsvorgänge die Beseitigung des hohen Zeitanteils an ungünstigen Körperhaltungen im Knien sowie mit gebeugtem Oberkörper. Beim Schleifen mit dem Turbo-Bandschleifer überwiegt die aufrechte, nicht verdrehte Haltung des Oberkörpers.
Die OWAS-Analyse ergab, dass bei Arbeiten mit dem Winkelschleifer für nur 9,1 % der Arbeitszeit kein ergonomischer Verbesserungsbedarf der Arbeitshaltung besteht (OWAS-Maßnahmenklasse 1), während für 90,9 % der Arbeitszeit die eingenommenen Körperhaltungen als gesundheitlich bedenklich für das Muskel-Skelettsystem eingestuft werden (OWAS-Maßnahmenklassen 2, 3 und 4). Bei der neuen Schleiftechnik mit dem Turbo-Bandschleifer gelten 93,8 % der Arbeitszeit als gesundheitlich unbedenklich (OWAS-Maßnahmenklasse 1). Nur 6,2 % der Arbeitszeit werden hier der OWAS-Maßnahmenklasse 2 zugeordnet.

## Slide 5: Fallbeispiel 5: Ergonomische Maschinengestaltung
Probleme:
60 % der Arbeitsunfälle an stationären Be- und Verarbeitungsmaschinen ereignen sich bei der Bedienung von scheinbar funktionierenden Maschinen.
Einer der Gründe: Mangelnde ergonomische Gestaltung führt zu
    erhöhter Fehlbedienung und
    Manipulation von Schutzeinrichtungen.
Quelle: DGUV (ehemals HVBG) - Manipulation von Schutzeinrichtungen an Maschinen. 2006

## Slide 6: Fallbeispiel 5: Ergonomische Maschinengestaltung
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Rechtslage:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG fordert die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte:
    „Belästigung, Ermüdung, psychische Belastungen sind unter Berücksichtigung ergonomischer Prinzipien bei der Konzipierung auf ein Minimum zu reduzieren...“
Hersteller erklären mit CE-Kennzeichen auch die Erfüllung ergonomischer Anforderungen der Maschinenrichtlinie

## Slide 7: Fallbeispiel 5: Ergonomische Maschinengestaltung
Praktische Hilfe: Checkliste „Ergonomische Maschinengestaltung“:
Mensch-Maschine-Schnittstelle
    Gestaltung Stellteile/Anzeigen
    Maschinenvisualisierung
  Beobachtung des Fertigungsprozesses
    Einblick in den Bearbeitungsraum
    maschinenintegrierte Beleuchtung
  Körperhaltung und Arbeitsschwere
    Maßliche Gestaltung der Maschine
    Körperliche Leistung bei Bedienung
Quelle: DGUV Information 209-068/069 - Checkliste Ergonomische Maschinengestaltung

## Slide 8: Fallbeispiel 5: Ergonomische Maschinengestaltung
Je eher Ergonomie in der Konstruktion berücksichtigt wird, desto geringer ist dessen Gesamtkostenanteil.
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 9: Fallbeispiel 5: Ergonomische Maschinengestaltung
Fazit:
Mängel in der Gestaltung von Arbeitsmitteln führen zu teuren arbeitsbedingten Erkrankungen und Arbeitsunfällen.
Werden ergonomische Anforderungen rechtzeitig berücksichtigt, bleiben deren Konstruktionskosten gering.
Konstrukteure sollten die typischen Aufgaben und Bedienpositionen an der Maschine als auch die kompletten Arbeitssysteme kennen.
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 10: Fallbeispiel 6: Manipulation von Schutzeinrichtungen
Probleme:
Manipulation ist das Unwirksam machen von Schutzeinrichtungen mit der Konsequenz, eine Maschine in einer vom Konstrukteur nicht vorgesehenen Weise oder ohne notwendige Schutzmaßnahmen zu verwenden.
Expertenschätzung: 25% aller Arbeitsunfälle an stationären Bearbeitungsmaschinen sind auf die Manipulation von Schutzeinrichtungen zurückzuführen.
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 11: Fallbeispiel 6: Manipulation von Schutzeinrichtungen
Methodik der Studie:
Empirische Analyse der Häufigkeit von Manipulationen
Empirische Analyse der Gründe für dokumentierte Manipulationen
Ergebnisse der Studie:
Quelle: DGUV (ehemals HVBG) - Manipulation von Schutzeinrichtungen an Maschinen. 2006

## Slide 12: Fallbeispiel 6: Manipulation von Schutzeinrichtungen
Gründe bei der Konstruktion:
60 % der untersuchten Maschinen konnten ohne Manipulation gar nicht in allen Betriebsarten bedient werden.
In 43 % der Fälle war die Manipulation begründet in zeitlicher Optimierung des Arbeitsablaufes.
Bei 30 % gibt es Sichteinschränkungen und Behinderungen durch Schutzeinrichtungen.
Quelle: DGUV (ehemals HVBG) - Manipulation von Schutzeinrichtungen an Maschinen. 2006

## Slide 13: Fallbeispiel 6: Manipulation von Schutzeinrichtungen
Handlungsempfehlungen für Konstrukteure:
Frühzeitigere Abstimmung zwischen Maschinen- und Elektrokonstrukteuren sowie Anbietern von Schutzeinrichtungen
Berücksichtigung sämtlicher Lebens- und Betriebsphasen der Maschine
Implementation des Usability-Engineering
Nutzung bestehender Sicherheitslösungen
Checkliste „Ergonomische Maschinengestaltung“ und Bewertungsschema „Anreize zur Manipulation von Schutzeinrichtungen“ nutzen
Quellen: DGUV Information 209-068/069 - Checkliste Ergonomische Maschinengestaltung IFA - Manipulationsanreiz von Schutzeinrichtungen an Maschinen

## Slide 14: Fallbeispiel 6: Manipulation von Schutzeinrichtungen
„Kognitive Ergonomie“ bei Maschinen
Probleme:
Fehlbedienungen
Manipulationshandlungen an Schutzeinrichtungen von Maschinen:
    Zur Beschleunigung des Bearbeitungsprozess und Arbeitserleichterung
    Zur besseren Beobachtbarkeit des Bearbeitungsprozesses
    Zur Durchführung bestimmter Betriebsarten
    Zur Störungsbeseitigung
Entstehung von Gefahrensituationen im Arbeitskontext!
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 15: Projekt: Manipulation von Schutzeinrichtungen an Maschinen
Manipulierte Maschinen:
Bearbeitungszentren,
CNC-Dreh- und Fräsmaschinen,
Pressen u. a.
Ergebnis:
Ca. 33% der Schutzeinrichtungen sind zeitweise oder ständig manipuliert.
Ca. 25% aller Arbeitsunfälle sind nach Expertenschätzung auf Manipulation von Schutzeinrichtungen zurückzuführen.
Quelle: Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz – BGIA Jahresbericht 2006

## Slide 16: Fallbeispiel 6: Manipulation von Schutzeinrichtungen
Lösung durch…
Berücksichtigung kognitiver Prinzipien
    Aufgabenangemessenheit,
    Selbstbeschreibungsfähigkeit,
    Erwartungskonformität usw.
Berücksichtigung des Anwendungskontextes
(vgl. VDI-VDE 3850 Blatt 1 2014-04 und DIN EN ISO 9241-11:2018-11)
Quelle: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

## Slide 17: Fallbeispiel 6: Manipulation von Schutzeinrichtungen
Handlungsempfehlungen:
Entwicklung von Schutzkonzepten, die „nicht stören“ (ergonomisch wie ökonomisch); Beispiel „intelligente“ Kamerasysteme
Frühzeitige Abstimmung zwischen Maschinenkonstrukteur und Anbieter von Schutzeinrichtungen
Maschinenkauf anhand von BGIA-Checkliste (BGI 5048-1) und unter Einbeziehung der Endnutzer / Maschinenbediener
Quelle: DGUV Information 209-068/069 - Checkliste Ergonomische Maschinengestaltung

## Slide 18: Fallbeispiel 7: Mensch-Maschine-Schnittstelle (Usability)
Usability = Gebrauchstauglichkeit
„Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufrieden-stellend zu erreichen.“ aus DIN EN ISO 9241-210:2020-03 Ergonomie der Mensch -System-Interaktion – Teil 210: Menschzentrierte Gestaltung interaktiver Systeme
Notes: Die Gebrauchstauglichkeit (=Usability) beschreibt, in wie weit ein Produkt an die Aufgabe, die Anwendung, die Erwartungen und Fähigkeiten des Anwenders sowie an den Prozess und die Umgebungsbedingungen angepasst ist (Definition auf www.use-lab.com). Diese wird auch als Mikroergonomie bezeichnet, wohingegen die wissenschaftliche Untersuchung von Prozessabläufen als Makroergonomie bezeichnet wird.

## Slide 19: Ziele von Usability-Tests
Bewertung der Bedienbarkeit
Aufdeckung von Schwachstellen / Systemfehlern
Vergleich von Prototypen
Vergleich mit anderen Systemen
Sammeln von Verbesserungsvorschlägen
Messung der Akzeptanz
Grundlage für Design Style Guides

## Slide 20: Fallbeispiel 7: Problembeispiel Gebrauchstauglichkeit
Steuerung Bearbeitungszentrum:
Wie lassen sich die Bewegungsmöglichkeiten des Fräskopfes in der Steuerungsschnittstelle entsprechend den Anforderungen der Gebrauchstauglichkeit darstellen?
Notes: Mögliche Problemstellung: Wie gestalte ich die Ansteuerung eines mehrachsigen Fräskopfes im Beispiel Fräszentrum?

## Slide 21: Fallbeispiel 7: Problembeispiel Gebrauchstauglichkeit

## Slide 22: Fallbeispiel 7: Analyse vorhandener Steuerungen - Beispiele
Notes: Anbei einige typische im Einsatz befindliche Steuerungen.
Bild 1 besitzt eine Bedienung mit Tasten und Drehschalten. Die Geometriedaten werden numerisch auf dem Bild unten dargestellt.
Bild 2 stellt eine Steuerung mit Volltastatur, variabel belegbaren Funktionstasten (Inhalt auf dem Bildschirm) und der Anzeige von Geometriedaten auf dem mit xyz gekennzeichneten Display.
Der montierte Bildschirm überträgt Bilder vom Bearbeitungsprozess, da ei Blick in den Maschinenraum nicht möglich ist.

## Slide 23: Fallbeispiel 7: Analyse vorhandener Steuerungen - Beispiele

## Slide 24: Fallbeispiel 7: Bildung von Nutzergruppen
Die Bewertung des Usability hängt in hohem Maß von der jeweiligen Nutzergruppe ab, da diese unterschiedliche Anforderungen an eine Benutzerschnittstelle haben.
Beispiele:
Alter – unterschiedliche Lebenserfahrung mit Bedienkonzepten
Sozialisation – unterschiedliche Denk- und Handlungsweisen
Nationalität – Interpretation von Bedienlogik, Farben und Zeichen nach dem entsprechendem Verständnis
Ausbildung – unterschiedliche Nutzung und Leistungsansprüche bei differenzierten Aufgabenumfängen
Notes: Wichtig für das Usability-Gestaltungskonzeptes ist neben dem Nutzungskontext die Festlegung der Zielgruppe. (siehe oben)

## Slide 25: Fallbeispiel 7: Gebrauchstauglichkeit von Steuerungskonzepten
Auswahl von Maßnahmen:
Analyse der Arbeitsaufgaben und spezifischen Anforderungen an die Steuerung
Werden komplette Programme an der Steuerung erstellt?
Wie hoch sind die Aufwände beim Einfahren? Gibt es eine komplette Optimierung?
Werden nur kleinere Korrekturen von Schnittwerten vorgenommen?
Reduziert sich die Tätigkeit auf das Wechseln der Werkzeuge und Starten der Programmroutine?
Befragung von Mitarbeitern (Maschinenbedienung)
Bewertung der Arbeitsergebnisse (Menge, Zeit, Qualität, Fehlerhäufigkeit)
Beobachtung
Marktspiegel und Produktkataloge
Notes: Es werden Möglichkeiten zur Analyse unterschiedlicher Steuerungskonzepte benannt.

## Slide 26: Fallbeispiel 7: Entwurf
Notes: Es werden Möglichkeiten zur Analyse unterschiedlicher Steuerungskonzepte benannt.

## Slide 27: Fallbeispiel 7: Test der Steuerung
Analysekonzept
Was soll analysiert werden? (Fehlerhäufigkeit, Geschwindigkeit von Operationen, psychische Belastung, Kompatibilität der Anordnung von Anzeige und Stellteilen …)
Wie soll analysiert werden? (Reale Arbeitssituation mit Prototyp, Simulation der Bedienoberfläche …)
Durchführung der Analyse und
Ermittlung von Daten
Auswertung und Optimierung
Normalbetrieb (+Beobachtung)
Notes: Es werden Möglichkeiten zur Prüfung des vorgeschlagenen Gestaltungskonzeptes dargestellt. Die Sammlung kann ggf. mit den Teilnehmern ergänzt werden.

## Slide 28: Zusammenfassung
Ergonomie beinhaltet die Gestaltung von
  Produkten und Produktdetails sowie
  Arbeitsplätzen und komplexen Arbeitssystemen
  nach Kriterien, die durch die Leistungsvoraussetzungen des Menschen bestimmt werden.
Es gibt keine optimale Gestaltung, die allen potenziellen Nutzern und allen für ein Produkt denkbaren Aufgaben gleichermaßen gerecht wird.
Grundlage einer ergonomischen Gestaltung ist stets
  die genaue Analyse der Arbeitsaufgabe,
  die Bestimmung der Nutzergruppe mit ihren individuellen Leistungsvoraussetzungen und
  die Festlegung der Arbeitsteilung und der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine.
Allgemein und situationsbezogen sind geeignete Bewertungskriterien zu entwickeln, welche die ergonomische Qualität sichern.
Notes: Es werden Möglichkeiten zur Prüfung des vorgeschlagenen Gestaltungskonzeptes dargestellt. Die Sammlung kann ggf. mit den Teilnehmern ergänzt werden.

## Slide 29: Impressum
Autor: Prof. Dr.-Ing. Torsten Merkel
Westsächsische Hochschule Zwickau
Professur Arbeitswissenschaft
Torsten.Merkel@fh-zwickau.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/