## Slide 1: Ergonomie-Beispiele zur Anwendung des erworbenen Wissens - Teil 1
Modul 5 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Ergonomiebeispiele - Faktoren
Physische Belastungen
Schnittstellen
Anthropometrie:
    Körperhaltung
    Sichtbereich
    Reichweiten (Greif- und Fußraum)
Sicherheit
Produktergonomie
Systemergonomie
Prozessergonomie
Produktivität
Innovation
Notes: Die Anwendung ergonomischen Gestaltungswissens lässt sich häufig auf die Nutzung von Faustregeln, Normen und Methoden zurückführen. Wechselwirkungen, die in der Folge daraus abgeleiteter Gestaltungslösungen z.B. zu einer Verlagerung der Belastung führen oder Nachteile in Bezug auf Gewohnheiten oder das Arbeitstempo nach sich ziehen, erschweren die Akzeptanz von Maßnahmen.
Bewerten Sie deshalb die folgenden Beispiele hinsichtlich Ihrer Ergonomie.

## Slide 3: Beispiel 1 - Auswahl Brotmesser
Übungsaufgabe: Welches Messer eignet sich am Besten zum Brotschneiden?
Notes: Diskutieren Sie mit den Teilnehmern, welches Messer aus Ihrer Sicht für die Aufgabe besonders gut geeignet ist.

## Slide 4: Vergleichen Sie die Handhaltungen
Vorzugsweise Reibschluss
Umfassungsgriff
Je nach Schneidsituation ist die Hand angewinkelt
Griff ist glatt
Bei Annährung an die Schneidunterlage stört die Hand (Objekt drehen …)
Formschluss
Umfassungsgriff
Messer wird auf dem Brot aufgesetzt und schneidet auch ohne Druck
Gummierter und ausgeformter Griff
Hand liegt über der Klinge
Ergonomische Vorzugsvariante

## Slide 5: Beispiel 2 - Auswahl Schraubendreher
Übungsaufgabe: Welcher Schraubendreher ist der Beste für welche Aufgabe?
Notes: Diskutieren Sie mit den Teilnehmern, welcher Schraubendreher aus Ihrer Sicht für welche Aufgabe besonders gut geeignet ist.
Argumente in der Diskussion: gute Ausformung für den Griff, schnelle Bewegung (kein Umgreifen) – problematisch beim T-Griff – dafür Formschluss und große Kraftübertragung), schnell aber hohe Gelenkbelastung bei der Ratsche, Vermeidung von Kanten (2 und 4 schlecht auch 7)
Sinnvoll ist die Bereitstellung und praktische Nutzung von Mustern.

## Slide 6: Vergleichen Sie die Nutzung!

## Slide 7: Thematische Beispielsammlung
Büroarbeitsplatz
Montagearbeitsplatz
Mechanische Fertigung
Lastenhandhabung
Sicherheit

## Slide 8: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln
Notes: Welche Belastungen treten in der im Beispiel auf? Diskutieren Sie Gestaltungsvarianten.

## Slide 9: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln

## Slide 10: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln
Notes: Welche Belastungen treten bei der dargestellten Nutzung auf? Welche Schädigungen können abhängig von der Nutzungsdauer auftreten ( z.B. „Text Neck“- med. Halswirbelsyndrom, „Blackberry (iPhone) Daumen- med. Karpaltunnelsyndrom)

## Slide 11: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln

## Slide 12: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln

## Slide 13: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln
Notes: Diskutieren Sie die angezeigten Gestaltungsvarianten für Eingabegeräte.

## Slide 14: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln

## Slide 15: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln

## Slide 16: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln

## Slide 17: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln

## Slide 18: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln
Notes: Welche Belastungsreduzierung wird durch die unterschiedlichen Nutzungsvarianten der Tatstatur erreicht?

## Slide 19: 1. Büroarbeitsplatz
Notes: Diskutieren Sie die unterschiedlichen Tastaturkonzepte.
Unterscheide zur Positiv-Darstellung auf dem Bildschirm, Tastengröße, schlechtes Feedback, zusätzliches Eingabegerät Stylus), Fingerspitzen deutlich größer als die Tasten ….)

## Slide 20: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln
Notes: Diskutieren Sie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Auswirkungen hinsichtlich Belastung und Arbeitsablauf bei einer Arbeitsplatzgestaltung wie abgebildet. Welche Optimierungen sind denkbar? Stichworte: Greifraumgestaltung, Bildschirmarbeitsplatz, Kopfhaltung etc.

## Slide 21: 1. Büroarbeitsplatz
1.1 Umgang mit Arbeitsmitteln
Notes: Welche Belastungen treten in den beiden abgebildeten Körperhaltungen auf? Diskutieren Sie die Aspekte für die Bereitstellung von Arbeitsmittel in Regalen und Schränken im Bezug auf deren Höhe.

## Slide 22: 1. Büroarbeitsplatz
1.2 Sitzhaltungen
Notes: Sitzen stellt in Abhängigkeit der Zeit auch bei geeignetem Arbeitsstuhl eine Belastung dar. Diskutieren Sie Gestaltungslösungen zur Reduzierung.
Können die abgebildeten Körperhaltungen im Sinne eines Belastungswechsel ein temporäre Entlastung darstellen?

## Slide 23: 1. Büroarbeitsplatz
1.2 Sitzhaltungen

## Slide 24: 1. Büroarbeitsplatz
1.2 Sitzhaltungen

## Slide 25: 1. Büroarbeitsplatz
1.2 Sitzhaltungen
Notes: Kann ein Sitzungsstuhl wie abgebildet ein belastungsgerechtes Arbeitsmittel bei der Gestaltung eines Sitzarbeitsplatzes sein?

## Slide 26: Impressum
Autor: Prof. Dr.-Ing. Torsten Merkel
Westsächsische Hochschule Zwickau
Professur Arbeitswissenschaft
Torsten.Merkel@fh-zwickau.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/