## Slide 1: Prozessergonomie 1
Modul 6 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Worum geht es?
Prozessergonomie
    Elemente menschgerechter Arbeitsorganisation
    im Mittelpunkt: Anpassung der Organisation an eine dauerhafte Leistungsorientierung des Menschen
    Wie schafft man das?
    motivierende Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen
      z.B. durch Tätigkeits-, Kontroll- und Entscheidungsspielräume und Interaktionsmöglichkeiten
    intraindividuelle Unterschiede berücksichtigen
      geprägt durch physische, psychische aber auch qualifikatorische und erfahrungsbasierte Leistungsvoraussetzungen
Notes: Die Lehrmodule wurden unabhängig voneinander konzipiert und sind entsprechend frei einsetzbar. Das Modul 6 stellt ein Zusatzangebot dar, welches auf die weiterführende Wirkung technisch-organisatorischer Lösungen mit weitreichenden Konsequenzen für die betroffenen Mitarbeiter/ Nutzer verweist.
Unter Prozessergonomie werden Elemente einer menschgerechten Arbeitsorganisation zusammengefasst, in deren Mittelpunkt die Anpassung der Organisation an die eine dauerhafte Leistungsorientierung des Menschen steht.
Diese Leistungsorientierung wird vordergründig durch die Schaffung motivierender Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen erreicht.
Motivierende Tätigkeiten erlauben Tätigkeits-, Kontroll- und Entscheidungsspielräume sowie Interaktionsmöglichkeiten. Die müssen dem Betroffenen das Gefühl einer weitgehenden Leistungsgerechtigkeit vermitteln.
Gestaltungsmaßnahmen zur Prozessergonomie müssen intraindividuelle Unterschiede berücksichtigen, welche durch physische, psychische aber auch qualifikatorische und erfahrungsbasierte Leistungsvoraussetzungen geprägt sind.
Prozessergonomie wird häufig im direkt Zusammenhang zur Produktivität gesehen.
Die Gestaltung technischer Systeme besitzt unmittelbaren Einfluss auf die Prozessergonomie, da z.B. durch Maschinen oder Verkettung von Systemen, Abhängigkeiten, Zwänge und damit Handlungsspielräume bestimmt werden können.

## Slide 3: Beispiel Prozessergonomie
Prozessergonomie ist geprägt durch technische, organisatorische und soziale Wechselbeziehungen, die durch die Rahmenbedingungen der Arbeits- und Betriebsprozesse beeinflusst werden.
Notes: In durchgängigen Beispielsituation ist eine Auswahl von Elementen der Prozesslogistik dargestellt.

## Slide 4: Die 5 Ebenen der Ergonomie
Ebene 1 - Sicherheit
Sicherheitstechnische Gestaltung von Arbeitsmitteln und Arbeitsplatz
Ebene 2 - Produktergonomie
Produktspezifische ergonomische Gestaltung von Arbeitsmitteln und Arbeitsbedingungen
Ebene 3 - Systemergonomie
Anwendungsspezifische ergonomische Analyse und Gestaltung von Arbeitsmitteln und Arbeitsbedingungen
Ebene 4 - Prozessergonomie und Produktivität
Prozessorientierte ergonomische Analyse und Gestaltung des gesamten Arbeitsprozesses
Ebene 5 - Produktivität und Innovation
Gesamtanalyse und -gestaltung der Arbeitsaufgabe, des Ziels und des Arbeitsprozesses
Notes: Die fünf Ebenen der Ergonomie sollten aufeinander aufbauend angewandt werden.
Primat hat die Entwicklung sicherer Produkte.
Ebene 2 widmet sich der direkten Schnittstellengestaltung zwischen Nutzer und Arbeitsmittel.
In Ebene 3 steht die Verknüpfung mehrerer Elemente z.B. eines Arbeitsmittels im Vordergrund. So nützt eine gut in der Hand liegenden Griff ohne optimale Positionierung für den Krafteintrag (z.B. an einer Bohrmaschine) wenig. Auch ein gut erreichbarer Taster hängt bezüglich der Gesamtergonomie von der Reaktion des mit dem Taster auszulösenden Prozesses ab.
Ebene 4 beinhaltet die Verknüpfung von mehreren Arbeitsplätzen. An einer Fertigungslinie hängt die Qualität der Arbeit von der Balance der Arbeitsanforderungen im Gesamtsystem ab.
Ebene 5 stellt bisherige Lösungen in Frage und versucht durch neue Ansätze eine innovative und ergonomische bessere Lösung anzustreben.

## Slide 5: Modell zur Regulation der Arbeitstätigkeit
Quelle: Hacker, Winfried: Allgemeine Arbeits- und Ingenieurs-psychologie. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1973.
Notes: Das Modell zur Regulation der Arbeitstätigkeit stellt den Zusammenhang des Gleichgewichts zwischen Beanspruchung und regulatorischer Einflussnahme entsprechend den Voraussetzungen des Einzelnen dar. Da entsprechende Prozesse für das einzelne Individuum kaum vorplanbar sind, erweist sich die Möglichkeit der Eigenregulation als Vorteilhaft, da dem Betroffenen eine entsprechende Sensorik und damit Beinflussbarkeit der Arbeitstätigkeit eigen ist.

## Slide 6: Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten
Antriebsregulation
es wird bestimmt, ob gehandelt wird
Grundlagen: Individuelle Motive, Einstellungen, Präferenzen
Ausführungs-, bzw. Handlungsregulation
es wird bestimmt, wie gehandelt wird.
Grundlagen: Individuelle Teilziele, Mittel-Wege-Wahl, Ausführungskontrolle
Quelle: Hacker, Winfried: Allgemeine Arbeits- und Ingenieurspsychologie. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1973.
Notes: Währen die Antriebsregulation durch innere Antriebe, wie Bedürfnisbefriedigung, Interessen usw. entsteht, besitzt die Gestaltung der Arbeitsbedingungen einen hohen Einfluss auf die Möglichkeiten der Ausführungs- und Handlungsregulation. Im Fokus der Prozessergonomie stehen deshalb Maßnahmen, welche die Ausführungs- und Handlungsregulation verbessern.

## Slide 7: Beispiel
Arbeitssituationen mit destabilisierender Wirkung
Fest verkettete Arbeitsplätze mit vorgegebener Taktung verhindern Möglichketen zur Handlungsregulation, z.B. Fließbänder.
Reine Maschinenbedienung, insb. mit kurzzyklische repetitiven Arbeitsinhalten wirken einer Ausführungs- und Handlungsregulation entgegen.

## Slide 8: Destabilisierung der Handlungsregulation durch …
Psychische Ermüdung
Verlust an Leistungsfähigkeit durch zu hohe mentale Anforderungen je Zeiteinheit
  Erholung von Ermüdung durch Kurzpausen
Monotonie und psychische Sättigung
Reizarme Situation, einförmige Tätigkeiten, unlustbetonter Zustand, Widerwillen gegen die Tätigkeit
Änderung der Reizstruktur, Inhalte, Vergrößern des Handlungsspielraumes, Stärkung der Motivation
Stress
Verlust an Leistungsfähigkeit und Beeinträchtigung des Befindens durch Überforderung und mangelnden Einfluss
Ausschalten von Stressoren, Abbau von Erregungsreaktionen, Aufbau von Zufriedenheitserleben
Physische und psychische Krankheit
Verlust an Leistungsfähigkeit durch körperliche oder seelische Beeinträchtigungen
Ergonomische Arbeitsplatzge-staltung, Abbau belastender Umweltbedingungen, Einrichten von Gesundheitszirkeln
Quelle: Hacker, W. (1986). Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten. Bern: Huber.
Notes: Die vier Elemente destabilisieren die Handlungsregulation und vermeiden Motivation. Massive Belastungswirkungen können zu Erkrankungen führen. Auf der rechten Seiten finden Sie mögliche Gegenmaßnahmen.

## Slide 9: Einflussfaktoren auf den Regelkreis der Arbeitstätigkeit
Notes: Das SORC-Modell (Stimulus, Organism, Reaction, Control) betrachtet den Mensch als Wesen, welches durch die aktive Wahrnehmung, dem Entwurf eines Lösungsmodells, dessen Ergebniskontrolle und der Möglichkeit das Lösungsmodell zu verbessern ein hohes Maß an Motivation zieht. Bestehen diese Einflussmöglichkeiten nicht, so kann keine Motivation entstehen. Der Mitarbeiter wird zum Ausführenden ohne sich mit der Aufgabe zu identifizieren.

## Slide 10: Motiv und Motivation
Ein Motiv ist eine zeitlich relativ lang überdauernde umweltbezogene und latente Verhaltensbereitschaft, die erklärt was Menschen wollen bzw. wünschen (z. B. Hunger, Durst, Bedürfnis nach Macht).
Motivation liegt vor, wenn bestimmte Motive durch Anreize der Umwelt aktiviert und somit verhaltensbestimmend werde um zu einem Ziel zu gelangen.
Quelle: In Anlehnung an Heinz Heckhausen, J. Heckhausen: Motivation und Handeln. Springer, Berlin 2006, ISBN 3-540-25461-7.
Ist das Motiv z.B. „Hunger“, so lautet das Ziel nicht „Essen“, sondern „Sättigung“. Das Verhalten, das zum Ziel führt, ist „Essen“.
Notes: Definition des Motives (Klären Sie mit den Teilnehmer – was für sie ein Motiv ist) und die sich daraus ableitende Motivation.

## Slide 11: Menschbilder im Wandel
Quelle: Ulich, Eberhardt: „Arbeitspsychologie“; Schäffer-Poeschel; 6. Auflage, 2005
Notes: Da also Arbeit durch das zielgerichtete menschliche Wirken entsteht bietet sich einen Betrachtung des Menschbildes in der jüngeren Vergangenheit an. Jedes dieser Menschbilder impliziert fast logisch eine Philosophie zur Steuerung und Motivation der Mitarbeiter. Mittlerweile befinden wir uns aber in dem Dilemma, das einfache und pauschalierte Erklärungsmuster immer wieder versagen, da auf Grund der gesellschaftliche Komplexität und der Vielfalt individueller Zielsetzungen und Entwicklungsmöglichkeiten nicht abbilden kann.
So unterwerfen sich Einzelne einer Tortur um möglichst frühzeitig für den „Lebensabend“ vorgesorgt zu haben, Andere lieben es mit konkreten, einfachen und überschaubaren Arbeitsaufgaben betraut zu werden oder ziehen eine Tätigkeit mit geringsten geistigen Anforderungen vor.

## Slide 12: Zweifaktorentheorie von Herzberg
Quelle: Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard; Snyderman, Barbara Bloch: The Motivation to Work. 2. Aufl. New York: Wiley, 1959.
Notes: Die Zweifaktorentheorie von Herzberg stellt die Basis bzw. das Erklärungsmodell für die Schaffung von Motivation aus der Strukturierung von Tätigkeiten dar.

## Slide 13: Erweiterung des Entscheidungs- und Tätigkeitsspielraums
Quelle in Anlehnung an: Ulich, Eberhardt: „Arbeitspsychologie“; Schäffer-Poeschel; 6. Auflage, 2005
Notes: Arbeitsgestalterische Maßnahmen, welche diesen Gestaltungsanforderungen entsprechen ergeben sich aus der Gestaltung der Handlungs- und Entscheidungsspielräume, welche durch verschiedene Organisationsformen untersetzbar sind. In dem Model hat Ulich die Ideen von Herzberg in ein Modell der Erweiterung von Tätigkeits-, Handlungs- und Interaktionsspielraum übertragen.
Als Beispiel kann das Herstellen eines Einzelteils dienen, welches für eine Tätigkeitserweiterung bis zur Herstellung einer funktionsfähigen Baugruppe erweiterte wird. Eine solche umfassende Aufgabe ermöglicht eine Eigenorganisation der Arbeitsabläufe und die Kontrolle der Funktion des Produktes. In einer Gruppe kann eine höhere Effizienz bei kleinen Regelkreisen erreicht werden.

## Slide 14: Gestaltungskonzepte zur Vergrößerung des Handlungsspielraums
1. Job-rotation Systematischer Arbeitsplatzwechsel
2. Job-enlargement, Arbeitserweiterung Erweiterung des Umfangs der Arbeitstätigkeit
3. Job-enrichment, Arbeitsbereicherung Erweiterung der Dispositionsspielräume
4. Teilautonome Gruppenarbeit Selbständige, individuelle Organisation der Arbeit in der Gruppe
Vgl.: on Rosenstiel, L. (1980). Grundlagen der Organisationspsychologie. Basiswissen und Anwendungshinweise. Stuttgart: Poeschel.
Notes: Zusammenfassung der vier maßgeblichen Tätigkeitsstrukturierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Handlungsspielraumes und damit der Motivation

## Slide 15: Impressum
Autor: Prof. Dr.-Ing. Torsten Merkel
Torsten.Merkel@fh-zwickau.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/