## Slide 1: Prozessergonomie 2
Modul 6 – Ergonomie lernen

## Slide 2: Organisation
Organisieren (Kreativer Prozess)
Gestalten von Strukturen und Abläufen. Der Arbeitgeber besitzt eine Organisationpflicht bzw. ein Organisationsrecht. Das bedeutet, dem Mitarbeiter sind Aufgaben, Vorgänge oder disziplinarische Regeln vorzugeben
Organisation (Schaffung einer Struktur)
Die Organisation ist ein bewusst geschaffenes, zielgerichtetes Gebilde, das sich als Ergebnis des Organisierens ergibt. Man unterscheidet: Aufbauorganisation und Ablauforganisation
Organisationseinheit (Operative Elemente)
Organisationseinheiten sind Mitglieder/Einheiten einer Organisation. Diese Mitglieder stehen in durch die Organisation zueinander festgelegten Relationen. Aus Sicht der Arbeitsgestaltung betrachtet man Arbeits-systeme oder Abtei-lungen als Organisationseinheiten.
Notes: Man unterscheidet die drei Ebenen der Organisationsentwicklung

## Slide 3: Organisationsformen
Aufbauorganisation
Unternehmensstruktur und Stellenzuordnung
Definition von Aufgabenbereichen
Abhängigkeit
Weisungsbefugnis
Disziplinarische Aufgaben
Definierte Schnittstellen
Ablauforganisation
Was?
Wo?
Von wem?
Wann?
Womit?

## Slide 4: Aufbauorganisation
Zur Gestaltung der Aufbauorganisation werden im Rahmen der Stellenbildung bzw. Abteilungsbildung (Spezialisierung) die organisatorischen Einheiten nach Maßgabe ihrer Kompetenzen voneinander abgegrenzt (Kompetenzabgrenzung) und durch Handlungsbeziehungen miteinander verknüpft. Je nach Art dieser Abgrenzung und Verknüpfung (Leitungssystem) ergeben sich unterschiedliche Organisationsstrukturen.
Gliederungsansätze
Verrichtung
Objekt (Produkt)
Rang (Hierarchie)
Phase
Zweckbeziehungen

## Slide 5: Grundlegende Aufbaustrukturprinzipien
Linienprinzip
Stab-Linien-Prinzip
Produkt- und Projektorientierung
Gruppenorientierung

## Slide 6: Strategien des Systementwurfs
Notes: Bottom-Up: Entwurf von Teilen, welche zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt werden
Top-Down: Entwurf des ganzen und schrittweise Detailierung und Ausarbeitung nach einer bestimmten hierarchischen Ordnung

## Slide 7: Konträre Ansätze zur Aufgabenverteilung
Zentralisation
  Fast alle Aufgaben auf wenige Stellen des Spitzenmanagements konzentriert
  Vorteil: straffe, widerspruchsfreie Führung
  Nachteil: Überforderung der Führungsspitze
Dezentralisation:
  Aufgaben auf Stellen des mittleren und unteren Managements mit großem Entscheidungsfreiraum verteilt
  Vorteile: Entlastung der Spitze; Arbeitsfreude; Sachkunde und Kreativität der Mitarbeiter; kundennahe Entscheidungen
  Nachteile: Konflikte; Widersprüche; Mitarbeiter evtl. zu viel Macht; höherer Kostenaufwand

## Slide 8: Ablauforganisation
Die Ablauforganisation regelt das räumliche und zeitliche Zusammenwirken von Menschen, Betriebs- bzw. Arbeitsmitteln zum Erfüllen der Arbeitsaufgaben.
Gesamtablauf
Konstruktion
Teilablauf
Mechanische Konstruktion
Elektro-Konstruktion
Ablaufstufe
Recherche
Entwurf
Ausarbeitung
Simulation

## Slide 9: Analyse und Synthese von Arbeit

## Slide 10: Bildung von Ablaufabschnitten

## Slide 11: Arbeitsorganisationsformen
Einzelarbeit
eindeutige Zuordnung einer Arbeitsaufgabe
Arbeitsaufgaben: unterschiedliche Anforderungsniveaus und Abhängigkeitsgrade
Arbeit in Sukzessiv-Verbänden
Form der Einzelarbeit, die sich zu gemeinschaftlicher Arbeitsausführung entwickeln kann
keine formellen Regelungen zur Arbeit im Verband
Formen der Gruppenarbeit
Notes: Einzelarbeit
  Ausgangspunkt und Regel bei der Gestaltung einer Arbeitsorganisation sind Formen von Einzelarbeit sowie deren Einbindung in eine Gesamtstruktur. Eine Einzelarbeit ist durch die eindeutige Zuordnung einer Arbeitsaufgabe an eine Stelle bzw. einen Mitarbeiter geprägt. Jede dieser Arbeitsaufgaben kann unterschiedliche Anforderungsniveaus und Abhängigkeitsgrade besitzen. In Kombination mit den Leistungsvoraussetzungen der ausführenden Person bestimmen beide Elemente maßgeblich die Effizienz der Arbeitsausführung und die Motivation des Mitarbeiters. Die Gestaltung der Arbeitsaufgabe kann aber auch zur Über- oder Unterforderung des Mitarbeiters beitragen.
  Einschließlich effizienzorientierter Varianten, wie KANBAN, One-Piece-Flow, Arten- und Mengenteilung, Chaku-Chaku u.a.
Arbeit in Sukzessiv-Verbänden
  Unter Arbeit in Sukzessiv-Verbänden versteht man eine Form der Einzelarbeit, bei der sich räumlich oder technologisch bedingt Elemente einer gemeinschaftlichen Arbeitsausführung entwickeln können. Formelle Regelungen zur Arbeit im Verband bestehen nicht, jeder Mitarbeiter hat eine eindeutig zugewiesene, separat bewertete Arbeitsaufgabe.
Formen von Gruppenarbeit

## Slide 12: Gruppenarbeit …
ist gekennzeichnet durch eine soziale Einheit von drei oder mehr Personen,
  deren Mitglieder von außen als solche erkannt werden und sich selbst als Mitglieder wahrnehmen (Identität)
  die eingegliedert sind in eine Organisationsform (Kontext)
  die durch Zusammenarbeit gemeinsame Aufgaben erledigen
Anstelle der Koordination durch Hierarchie und Pläne, ermöglichen Teams die direkte und fortwährende Kooperation der für die Aufgaben-erfüllung notwendigen Mitarbeiter und Bereiche.

## Slide 13: Ziele von Gruppenarbeit
Ökonomische Ziele
Arbeitsablauf
Verbesserung der Arbeitsvorbereitung
Optimierung der Material- und Personaldisposition (Planung)
Verbesserung der Qualitätssicherung und Rückmeldung (Kontrolle)
Kenntnis der Situation vor Ort
Komplexe Betrachtung
Leistungserstellung
Verbesserung der Qualität und Quantität der Produkte
Personalstruktur
Nutzung von Mitarbeiterpotenzialen
Soziale Ziele
Arbeitsbedingungen
Erweiterung des Handlungsspielraumes
Vermeidung von Monotonie und psychischer Übersättigung
Sozialen Beziehungen
Verbesserung der Kommunikation und Kooperation sowie der sozialen Unterstützung durch Kollegen
Qualifikation
Förderung des Aufbaus fachlicher und sozialer Kompetenzen
Auswirkungen der Arbeit
Steigerung der Arbeitsmotivation und –zufriedenheit
Verringerung unerwünschter Beanspruchungsfolgen

## Slide 14: Strategien zur Verbesserung betrieblicher Prozesse
Klare Verantwortlichkeiten
Führungskräfte vor Ort
Einbindung der Mitarbeiter
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Total Quality Management
Business Prozess ReEngineering
Lean Management
Prozessorientierte Qualitätsmanagementsystem
Six Sigma
…

## Slide 15: Gruppenarbeit erfüllt das Job-Characteristics-Modell
Vgl.: Hackman, J. Richard; Oldham, Greg R.: Work Redesign (Organization Development). Upper Saddle River (New Jersey): Prentice Hall, 1980. - ISBN 978-0-201-02779-2.
Notes: Das Job-Characteristics-Modell fasst noch einmal die motivationsfördernden Elemente im Rahmen einer Tätigkeit zusammen. Insbesondere Gruppenarbeit ermöglicht die Erfüllung von Zielstellung der Prozessergonomie.

## Slide 16: Ursachen für Verschwendung
Problem Zeit wird häufig als etwas angesehen, was der Wertschöpfung dient. Das ist falsch: Zu viel Zeit dient ehr der Wertminderung.
Beispiele Kurzfristiges Lagern, Tragen schwerer Werkstücke, Zählen von Teilen, Beobachten des Maschinenablaufes, Transport über weite Strecken, Überproduktion, Mehrfachhandhabung, Warten auf Material, Suche nach Werkzeug, Maschinenstillstand, Fehler, Teilemangel, Nacharbeit
Fragen Wieviel Tätigkeiten sind zur Erfüllung der Produktion unbedingt notwendig? Wie viele dienen dem Wert und nicht der Kostensteigerung. Wie viel hat darauf Bezug was der Kunde sieht und was für ihn wichtig ist?
„Was nicht der Wertschöpfung dient, ist Verschwendung“ FORD 1920
ca. 95% der aufgewendeten Arbeitszeit dienen nicht der Wert sondern der Kostensteigerung; ca. 95% befinden sich Teile im Lager oder auf Transport.
Notes: Optimale Prozesse sind auch durch die Vermeidung von Verschwendung und dem damit verbundenen Einsatz von Ressourcen ohne fassbares Ergebnis gekennzeichnet.

## Slide 17: Verschwendung: Überproduktion
Überproduktion
zusätzliche Bestände
zusätzlicher Raumbedarf
zusätzliche Handhabung
zusätzliche Interessenskonflikte (Was soll zuerst gefertigt werden?)
zusätzliche Maschinen
zusätzliche Defekte
Mehrkosten
zusätzliche Papierarbeit
zusätzliches Personal
Kompliziert zu erkennen, weil alle beschäftigt sind!
Wartezeit ist besser als zusätzliche Überproduktion, weil dadurch weitere Ressourcen „vernichtet“ werden.  altes Material aussondern, Vermeiden des Einkaufs großer Mengen.
Notes: Verdeutlichung – Was ist Verschwendung im Produktionsprozess.

## Slide 18: Bewegung ist nicht gleich Arbeit!

## Slide 19: 5-A-Methode oder 5-S-Methode
Aussortieren Die verwendeten werden von den überflüssigen Arbeitsgegenstände getrennt. Kennzeichnung und nach einem festgelegten Zeitraum aussortieren. Aussortieren doppelter Arbeitsgegenstände.
Aufräumen Grundordnung in einem Arbeitsbereich herstellen und dabei Bereiche für häufig und selten genutzte Arbeitsmittel definieren.
Arbeitsplatz sauber halten Grundreinigung in regelmäßigen Zyklen durchführen.
Anordnungen zur Regel machen Dokumentation der Ergebnisse der 5-A-Methode in Fotos, Skizzen bzw. einem Standardarbeitsblatt.
Alle Schritte wiederholt durchlaufen Definition von Zyklen in denen die Methode zu durchlaufen ist.
Notes: Die Methode gliedert sich in 5 – Punkte.
Gebräuchliche Methode zur Optimierung eines Arbeitsplatzes.

## Slide 20: 7 Arten der Verschwendung
Analyse des Arbeitssystems nach den 7 Arten der Verschwendung
  Überproduktion (Wann und Wo wird das produzierte eigentlich gebraucht?)
  Bestände (Welche Lagerbestände werden aufgebaut und warum?)
  Transport (Wie oft ist Tragen, Umschichten sowie Transportieren von Teilen nötig?)
  Wartezeiten, Zeitverschwendung (Worauf wird gewartet und warum?)
  Ausschuss/ Nacharbeit (Was sind die Ursachen?)
  Bewegung (Rückstellbewegung, Handhabung von Teilen, Justieren, Suchen)
  Herstellungsprozess (aufwändige Verfahren, Rüsten, Mehrfachprüfungen etc.)
Bewertung der Verschwendungsarten
Entwickeln von Gestaltungsansätzen – Maßnahmen und Methoden zur Vermeidung der Verschwendungsarten
Bewertung der Gestaltungsansätze und Festlegung der Umsetzungsreihenfolge
(Maßnahmenplan, Termine)

## Slide 21: Arbeitsunterweisung – 4 Stufen.Methoden (nach REFA)
1. Stufe: Vorbereitung des Unterweisers
  Unterweisungsgliederung erstellen
  Betriebsmittel und Arbeitsgegenstände bereitstellen
  Anzulernenden das Ziel der Unterweisung nennen
  Günstige Positionierung der Lernenden für die Vorführung
2. Stufe: Vorführen durch den Unterweiser
  Vorführung, um einen Überblick zu geben
  Vorführung der Arbeit im Detail mit Erklärungen und Begründungen
  Vorführung, zügig und im Zusammenhang
Notes: Gezieltes Einarbeiten und Unterweisen vermeidet das Aneignen fehlerhafter Arbeitsprozesse, welche in der Folge Minderleistung hervorrufen.

## Slide 22: Arbeitsunterweisung - Fortsetzung
3. Stufe: Ausführung durch Lernende
  Versuch der Ausführung der Arbeit
  Versuch mit detaillierter Ausarbeitung und Begründung
  Versuch mit zügiger Ausführung der Arbeit insgesamt
4. Stufe: Üben durch den Lernenden
  Unterweiser hat, wenn notwendig, helfende, korrigierende Aufgabe
  Anerkennung des Übungsfortschritts und Abschluss

## Slide 23: Durchlaufzeitanalyse
Ermittlung der zeitlichen Struktur für Auftragsdurchläufe. Den größten Anteil besitzen im Normalfall die Zwischenzeiten. Zu deren Verringerung sind Maßnahmen für eine leistungsfähigere Organisation der Prozesse, des Material- und Informationsflusses notwendig.
Maßnahmen
Eliminieren nicht-wertschöpfender Prozesse/ Tätigkeiten
Verdichten der Arbeitsaufgabe indem man den Zeitbedarf verringert
Ändern der Fertigungsreihenfolge
Prozesse überlappen, verknüpfen oder splitten
Produktgestaltung
Wertstrom optimieren
Zielvereinbarungen einführen

## Slide 24: Elemente ganzheitlicher Produktionssysteme
Notes: Im ganzheitlichen Produktionssystem werden Methoden zur Arbeits- und Prozessverbesserung bzw. zur Mitarbeitermotivation in einem abgestimmten System zusammengeführt und ergänzen sich so.

## Slide 25: Zusammenfassung
Prozessergonomie
zahlreiche Rahmenbedingungen
    Unternehmensstrategie
    Unternehmensorganisation
    Führungsverhalten
    …
  wichtig bei Maßnahmen: Motivation durch
    Möglichkeiten der Handlungsregulation
    erlebte Beeinflussbarkeit
Notes: Prozessergonomie hängt von zahlreichen Rahmenbedingungen der Unternehmensstrategie, -organisation oder des Führungsverhaltens ab.
In diesem Modul konnten deshalb nur grundsätzliche Elemente der Organisationsentwicklung berücksichtigt werden.
Arbeitszeitgestaltung, Entgeltgestaltung, Personalentwicklung und viele andere Einflussfaktoren wären zu berücksichtigen. Ebenso wirken technische Lösungen, welche beispielsweise zu einer starren Verkettung von Arbeitssystem (Mensch-Mensch oder Mensch-Maschine) führen, ebenso auf die Prozessergonomie
Prinzipiell sollten bei allen getroffen Maßnahmen der Aspekt der Motivation durch Möglichkeiten der Handlungsregulation und die somit erlebte Beeinflussbarkeit der Arbeit berücksichtigt werden.

## Slide 26: Impressum
Autor: Prof. Dr.-Ing. Torsten Merkel
Torsten.Merkel@fh-zwickau.de
Initiiert und finanziert durch:
Kommission Arbeitsschutz und Normung
www.kan.de und ergonomie.kan-praxis.de
Aktualisiert 2023 durch das Institut ASER e.V. www.institut-aser.de/